政府采购

国内公开招标文件

(全册)

招标编号：NBITC-20163457G

项目名称：宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程

空调系统采购及安装项目

招标人：宁波梅港海洋投资有限公司

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：二〇一六年十月

投标文件必须书本装订，不能活页。

技术标和商务标必须分开包装，

技术标中不得体现价格。

目  录

招标公告	1

前附表	4

第一章   投标人须知	8

1.合格的投标人	8

2.投标委托	8

3.投标费用	8

4.招标文件构成	8

5.招标文件澄清	8

6.招标文件修改	8

7.投标文件计量单位	8

8.投标文件的组成	9

9.投标文件编写及签署	9

10.投标文件密封包装	10

11.投标报价	10

12.投标保证金	10

13.投标有效期	11

14.投标截止时间	11

15.投标文件修改和撤回	11

16.开标	11

17.评标	12

18.中标人	13

19.签订合同	13

20.招标人授标时变更数量的权利	13

21.招标代理服务费	13

附表一：（重大偏差项目表）	16

附表二：（评分标准）	16

第二章  招标货物内容及技术要求	19

1.招标内容	19

2.总则及须知	23

3.技术要求	25

第三章  合同内容	32

第四章  投标文件格式	54

# 招标公告

发布日期：2016年10月13日

公告期限：2016年10月13日至2016年10月20日

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关办法，宁波市国际招标有限公司受宁波梅港海洋投资有限公司的委托，就宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统采购及安装项目进行国内公开招标，欢迎有资质和能力的投标人报名参加。

1、项目概况：

（1）项目名称：宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统采购及安装项目

（2）招标编号：NBITC-20163457G

（3）采购方式：国内公开招标

（4）项目情况（详细内容请参阅招标文件）：

招标范围：由承包人完成宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统所需的设备采购、安装及相关服务。

招标控制价：人民币6036218.00元。

2、投标人应具备的基本条件：

2.1 、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.2、本项目特定资格条件为：

（1）具备投标产品的制造或供货能力的制造商或代理商（代理商参加投标的必须有制造商针对本项目出具的唯一授权书）。

（2）投标人在宁波地区具有售后服务机构。

（3）本次招标 不接受 联合体投标。

（4）本项目采用资格后审。

3、获取招标文件时间及方式：

3.1、时间：2016年10月13日起至2016年10月20日止（休息日及法定节假日除外，工作时间8:30-11:30，14:00-17:00）。

3.2、地点：宁波市国际招标有限公司三楼309室（宁波市江北区正大巷32号）。

3.3、售价：每份500元人民币，招标文件售后不退。

3.4、报名时，请投标人提供以下文件：

①投标人营业执照复印件②法人代表授权书③代理商参加投标的必须有制造商针对本项目出具的唯一授权书复印件④投标人名称、地址、联系人、联系方式。

以上资料的复印件（需加盖投标人公章）顺序装订，报名时提供上述资料备查投标人必须对提交资料和证书的真实性负责。

4、投标保证金：人民币120000.00元整；通过投标人的基本账户以转帐支票（仅限宁波大市区范围）、银行汇票或银行汇款方式在2016年11月 1日16：00时前汇入并到账。

开户单位名称：宁波市国际招标有限公司

开户帐号：94090154800000191

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

5、投标文件截止时间和递交地点：

投标文件递交时间：2016年11 月4日09:00—09:30（北京时间）

投标文件接收截止时间：2016年 11月 4日09:30（北京时间）

投标文件递交地点：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）

所有的投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前递交到招标文件规定的地点，逾期提交的投标文件的将被拒绝，不接受邮寄方式提交投标文件。

6、开标时间和地点：

开标时间：2016年11月4日09:30（北京时间）

开标地点：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）

7、有意向的潜在投标人若需对本次招标提出询问，请与宁波市国际招标有限公司招标三处联系（有关技术规格方面的询问请用信函或传真的形式）。

8、其他事项：

（1）参加投标的供应商在投标前必须到“宁波市政府采购站点（www.nbzfcg.cn）”上进行注册登记。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加投标；

（3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

（4）未购买采购文件者的投标将被拒绝。

9、联系方式

招标人名称：宁波梅港海洋投资有限公司

联系人：鲍先生

电话：0574-86000339

招标机构名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区正大巷32号    邮编：315020

电话：0574－87295348  0574-87629230

传真：0574－87388460

电子邮件：nbitc@126.com

联系人：章海波、翁伟冬、张敏恒

# 前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标编号 | NBITC-20163457G |
| 2 | 项目名称 | 宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统采购及安装项目 |
| 3 | 招标人 | 招标人：宁波梅港海洋投资有限公司 联系人：鲍先生 电话：0574-86000339 |
| 4 | 招标代理机构 | 招标代理机构：宁波市国际招标有限公司 地址：宁波市江北区正大巷32号309室 联系人：章海波、翁伟冬 电话：0574－87295348 传真：0574-87388460 |
| 5 | 招标内容 | 空调 一批 |
| 6 | 投标报价 | 投标报价： 1、本项目工程总价为最终交付使用价。工程总报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：室外机、室内机、风管、冷媒管、冷凝水管、保温、阀门、支吊架、线控器、集中控制、计费系统一套等其它辅料和安装费，含装卸、成品保管、二次搬运、调试验收、脚手架搭建、培训、税金、总包管理配合费（合同总价的1%）、施工水电费（与总包单位自行协商）、经当地质检部门验收合格以后交付用户使用前的一切费用、质保期二年内的零配件费用等。 2、根据建设方提供的清单结合图纸（含联系单）进行报价，清单内“安装调试及材料费”一项包括安装费、调试费、设备吊装费及铜管、保温、冷凝水管、热镀锌铁皮风管、榉木风口、空调信号线、冷媒、吊支架、分支器、刚性防水套管、防盗装置、有线控制器、集中控制计量柜（42U，品牌同智能化系统一致）等施工图范围内除主业提供的总配电箱外的所有材料费；投标人须对安装调试及材料费按施工图设计及相关标准作详细分项分析报价（组价表格式可自由制作，但必须包含名称、规格型号、单位、工程量、单价、合价、品牌产地等内容，组价表格式格式详见附件）。 3、投标单位在投标报价时自行考虑在交付业主使用前的成品保护措施费（含防盗防损坏等），若在交付业主使用前发生的，则由中标单位负责整改，所花费的经济损失由中标单位承担。 4、本次投标报价为合同一次性包干价（除合同条款约定允许调整的联系单外），凡影响投标报价的所有相关费用应列入本次报价中。中标后，不得以不完全了解招标文件、施工图纸（含联系单）、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长供货时限等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由中标商承担，建设方一律不予承担。 5、工作界面： 1、中标人的工作包含以下范围但不仅限于此：室外机配电由配电箱下端口自行接驳（配电箱位置见图纸）；室外机固定安装（含固定安装材料）；室内机电源线业主提供至距室内机处（余量为50cm左右）；楼板及墙体的打孔及封堵等。 2、已经包含在本次招标范围内的控制线布管、穿管及布线、面板底盒设置等已由总包单位进行施工，具体费用由中标人跟总包单位自行进行协商。 3、除卫生间排气设备及风管、厨房排油烟风机（包含不锈钢风管）、消控室空调、图纸中地下室送排风设备及管道、电梯间井道排风送风设备及管道及楼梯间防排烟设备及管道外，其余系统都包含在本次招标范围内。 其他未竟事宜，需与总包单位、其他施工单位进行友好协商。 *6、本次投标的最高限价为：人民币6036218.00元，超过最高限价的作废标处理。 |
| 7 | 交货期、安装期 | 交货期：合同签订后30天内交货 安装期：接业主通知后45天内完成 |
| 8 | 交货地点 | 宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程工地（具体业主指定） |
| 9 | 质量标准 | 合格 |
| 10 | 质保期 | 从货物办理正式移交使用手续后24个月（时间从验收通过、业主接受并投入运行之日算起） |
| 11 | 售后要求 | 售后服务：须在浙江宁波地区设有维修点，以处理所有的维修服务，提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后迅速赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应业主维修需求。 售货服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间为卖方收到买方电话通知后1小时内响应，4小时内到达现场，如有违反处罚5000元/次，从质保金中扣除。 |
| 12 | 履约保证金 | 本合同签订后7天内提交履约保证金，履约保证金按合同总金额的10%计收，验收合格后30日内无息退还。 |
| 13 | 付款方法和条件 | 付款方法和条件： （1）合同签定，货到工地经甲方项目责任人验收后30个工作日，甲方向乙方支付合同总价的50％； （2）设备安装、调试并经验收合格，在项目总体竣工验收且提供相关资料（整套竣工图纸及资料6套、整套电子版竣工图纸及资料6套）后30个工作日，甲方向乙方支付至工程结算价的80%，同时乙方支付总承包商总包管理配合费（合同总价的1%）、施工水电费（与总包单位自行协商）； （3）通过相关单位结算审计后30个工作日，甲方向乙方支付至工程结算价的90%； （4）最终工程结算价剩余的10%作为质保金，最终验收合格之日起满两年后，甲方在乙方出具由使用单位书面签字盖章确认的质量保证金退还函后30个工作日内付清（无息）。 注：付款前，中标人应提供相应金额的货物销售增值税专用发票且发票需符合建设单位财务部门的认可。 |
| 14 | 采购方式 | 公开招标 |
| 15 | 投标有效期 | 开标之日起90天 |
| *16 | 投标文件份数 | 正本一份，副本五份。 电子版文档（U盘）标书1份（电子文档须包含投标文件所有内容一套，如有矛盾以书面投标文件为准）； 注：商务标、技术标、电子版文档（U盘）须分别单独密封。 |
| *17 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币120000.00元，通过投标人的基本账户以转帐支票（仅限宁波大市区范围）、银行汇票或银行汇款方式在2016年11月1日16：00时前汇入并到账，否则作无效标处理： 招标有关款项汇入的帐号： 收款单位：宁波市国际招标有限公司 帐 号：94090154800000191 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 投标保证金应在投标有效期截止日后90天内保持有效。 中标人的投标保证金在签订合同，并付清招标服务费后原额退还； 未中标人的投标保证金在中标公示发出后原额退还。 投标保证金形式： 可选择：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）。 投标保证金保函应在投标有效期满后30 天有效，或本招标公司与投标人书面协定延长的有效期后30天有效。 |
| 18 | 投标截止时间 | 2016年11月 4日上午09：30（北京时间） |
| 19 | 投标文件递交 | 递交地点：北仑区新碶长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心 递交时间：2016年11月 4日上午09:00～09:30时（北京时间） |
| 20 | 开标时间及地点 | 开标时间：2016年11月4日上午09：30（北京时间） 开标地点：北仑区新碶长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心 |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法(详见第一章) |
| 22 | 踏勘 | 供应商获取《招标文件》后，请自行踏堪现场，如对《招标文件》有任何疑问的，请于2016年10月24日17:00前用书面或传真方式向招标人（采购机构）提供答疑材料。传真：0574-87388460。 |
| 23 | 特别提示 | 1.投标文件组成见第一章第8条 2.投标文件编写及签署见第一章第9条 3.投标文件密封包装见第一章第10条 4.投标人的授权代表须携带本人有效身份证件出席开标会议。 |
| 24 | 重要指标 | 招标文件内标有“*”的指标为主要商务、技术指标，对这些指标的任何偏离都将导致废标。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理费由中标人支付，中标人须在领取中标通知书前向招标代理人支付招标代理费，招标代理服务费参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准（工程），按照中标通知书确定的中标总金额，下浮30%向中标供应商收取招标服务费。 |

# 第一章  投标人须知

## 1.合格的投标人

1.1 、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

1.2、本项目特定资格条件为：

（1）具备投标产品的制造或供货能力的制造商或代理商（代理商参加投标的必须有制造商针对本项目出具的唯一授权书）。

（2）投标人在宁波地区具有售后服务机构。

（3）本次招标不接受联合体投标。

（4）本项目采用资格后审。

## 2.投标委托

2.1如投标人代表不是法定代表人，则须持有《法定代表人授权书》(见技术标格式4)。

## 3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。

## 4.招标文件构成

4.1招标文件由本《招标文件》目录所列内容组成。

4.2投标人应认真阅读《招标文件》的全部内容。投标人不按《招标文件》要求提供的投标文件和资料，或者投标人没有对招标文件的各方面作出实质性响应的，有可能导致投标无效。

## 5.招标文件澄清

5.1任何要求对《招标文件》进行澄清的投标人，均应在距开标3日前以书面或传真形式通知招标代理机构，招标代理机构视情况以书面或传真形式作出答复，如有必要可将答复内容分发给所有取得同一《招标文件》的投标人。

## 6.招标文件修改

6.1在投标截止时间15日前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对《招标文件》进行修改。

6.2对《招标文件》修改的补充文件将以书面或传真形式，通知所有已购买《招标文件》的投标人。补充文件将作为《招标文件》的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 7.投标文件计量单位

7.1投标文件中所使用的计量单位，除《招标文件》中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

## 8.投标文件的组成

8.1《投标文件》由技术标部分（含交货期、付款条件响应和售后服务方案等）和商务标部分组成：

1)技术标部分（含交货期、付款条件响应和售后服务方案等），投标商可根据自身实际情况增加相关条款，但不能改变以下编号基本顺序，装订时请按以下编号顺序）包括以下内容：

- 技术规格偏离表(技术标格式1)

- 商务条款偏离表(技术标格式2)

- 产品业绩表(技术标格式3)

- 技术资料（按本章第8.2条要求）

- 产品样品册

- 保修期及售后服务承诺（按本章第8.2条要求）

- 资格证明文件，包括：

--营业执照和税务登记证副本复印件加盖公章

--法定代表人授权书(技术标格式4)

--投标人企业情况表(技术标格式5)

--投标人在宁波地区具有售后服务机构

售后服务机构要求：（（1）若投标人是宁波地区公司需提供营业执照复印件加盖投标人公章；（2）若投标人是宁波地区以外公司，其在宁波地区有分公司的，提供宁波分公司营业执照复印件加盖分公司公章，投标时提供宁波分公司营业执照原件备查；若没有分公司的，宁波地区应有厂家售后服务机构，投标时提供制造商出具的有关售后服务授权书和该售后服务机构的营业执照复印件并加盖该售后服务机构的公章）；

--投标人认为需有提供的其它有关资格、资质证明资料（如合格的投标人相关文件）。

重要说明：技术标中不得出现本项目的投标总价，否则废标。

2)商务标部分包括以下内容（投标商可根据自身实际情况增加相关条款，但不能改变以下编号基本顺序，装订时请按以下编号顺序）：

- 投标函(规定格式见商务标格式1)

- 投标一览表(规定格式见商务标格式2)

- 投标货物数量、价格表（规定格式见商务标格式3）

- 货物组价表(附规定格式)

- 投标单位声明函(附规定格式)

8.2上述组成投标文件的各项资料中要求按规定格式填写的表式，应统一按规定内容填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以下内容。

(1)技术资料：应提供投标货物详细的技术参数、规格、性能等说明资料。

(2)质量及售后服务承诺：产品保修期限、保修范围、售后服务方式方法、费用等内容。

## 9.投标文件编写及签署

9.1《投标文件》一式六份，其中正本一份，副本五份。

9.2投标文件的正本的文本内容必须用不褪色的墨水填写或打印、复印，在封面上注明“正本”字样。投标文件正本除本章第8条规定的可提供复印件(加盖投标人公章)外均须提供原件。副本为正本的复制件，当副本内容与正本不一致时，以正本为准，副本在封面上注明“副本”字样。

9.3本章第8条中要求按规定格式填写的表式，应统一按规定内容填写。投标文件格式中需投标人签署、盖章之处，投标人须在相应位置进行签署、盖章，投标人名称应填写全称。

9.4投标文件不得涂改和增删，如有修改之处，必须由法定代表人或其授权代表的签字或盖章。

9.5投标文件按本章第8条所列的顺序放置，并有目录索引，以便于查询、审阅。

9.6投标文件以A4纸规格装订成册，成册后的投标文件不得有活页现象。

9.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9.8投标文件的封面样式见《招标文件》封面格式。

9.9投标人必须保证投标文件所述内容的真实性，不得弄虚作假，否则所引起的一切后果及法律责任由投标人承担。

## 10.投标文件密封包装

10.1投标文件应分技术标和商务标单独密封在不同的包封内，并在密封袋上均应标明招标编号、招标项目名称、投标人名称， “技术标”或“商务标”，“《投标文件》××标  开标时启封”等内容，并有投标人盖章以及法定代表人或授权代表的盖章（或签字），封皮样式见《招标文件》封面格式。

10.2投标人未按照上述要求密封包装，招标人有权拒绝其投标。

10.3如果投标人未按上述要求密封及加写标记而造成《投标文件》误启，招标人既不负责。

## 11.投标报价

11.1总投标价系为完成《招标文件》所规定招标内容的一次性包干总包价（含总包管理配合费（合同总价的1%）、施工水电费（与总包单位自行协商））。

11.2本招标项目最高限价金额见“前附表”，总投标价超过最高限价的作废标处理。

11.3所有投标均以人民币报价。进口货物须折算成人民币报价，并不受汇率变动影响。

11.4招标人不接受任何有选择的报价，对每一种货物只允许有一个报价。

## 12.投标保证金

12.1投标人在招标文件规定时间前应一次性缴付投标保证金，对未缴付投标保证金的投标人，招标人将作无效标处理。

12.2投标保证金金额见“前附表”，保证金缴入账户如下：

开户单位名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

帐号：94090154800000191

查询电话：0574-87295348

投标人可以采用汇票、支票方式在招标文件规定时间前交于招标代理单位。如果投标人自行将保证金采用电汇或支票形式缴付到上述银行的，应在招标文件规定时间前向招标代理单位出具银行支付凭证，否则视为未提供投标保证金。

12.3 中标人的投标保证金在与招标人签订合同后五个工作日内无息退还。

12.4 未中标人的投标保证金在中标公示发出后无息退还。

12.5 退回投标保证金时，投标人应事先告知招标代理单位，确认退款方式及银行账户，并退回(或开具)投标保证金收据。

12.6 发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标文件。

(2)投标人未按规定提交履约保证金(若有)。

(3)中标人未能按期与招标人签订合同。

(4)投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料。

(5)投标人有其他严重扰乱招投标程序的行为。

## 13.投标有效期

13.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将导致投标无效。

13.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。

## 14.投标截止时间

14.1投标文件必须在投标截止时间前送达《招标文件》指定的投标地点。

14.2招标人推迟投标截止时间时，应以书面或传真的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

14.3对投标截止时间以后送达的投标文件，招标人不予接受。

14.4投标截止时间和投标地点见前附表。

## 15.投标文件修改和撤回

15.1投标文件递交后，在投标截止时间之前，投标人可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2投标文件补充、修改的内容应具有投标人盖章和授权代表签署，并作为投标文件的组成部分。

15.3投标文件补充、修改的内容必须密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

15.4投标人撤回投标应以书面的形式通知招标代理机构，撤回投标通知必须由法定代表人或授权代表签署。招标人不退还投标人的投标文件。

15.5开标后，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

## 16.开标

16.1招标人按招标文件规定的时间、地点进行公开开标。开标仪式由招标代理主持，招标人、投标人代表及有关工作人员参加。

16.2投标人的法定代表人或其授权代表必须参加开标仪式。

16.3投标人应提前向招标人提交相关原始证件资料，以便招标人在开标前有充裕的时间来确定投标人的真实身份。在开标前提交下列资料原件：

（1）投标保证金收据证明原件。

（2）法定代表人的身份证或其委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书。

16.4违反本须知第16.2款规定的投标人将被视作自动放弃投标。

16.5违反本须知第16.3款规定的投标人将被视作不响应招标文件要求，招标人将拒绝其投标。

16.6开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封开标。先拆封技术标投标文件,交由评标委员会进行投标符合性检查和技术标评定。

16.7技术标评议后，仅对符合性检查和技术标评定为合格的投标人的商务标进行开标。

16.8招标代理机构在开标仪式上，将公布评标委员会对各投标人技术标的评定结果，并对技术标合格的投标人的投标报价进行公开唱标并做开标记录。投标人的授权代表应在开标记录表上对自己的投标价确认无误后签字。

16.9若出现参与的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，根据甬采购办【2007】855号文件，经批准可以按原采购（招标）方式继续进行采购（招标）活动；若出现只有一家的情况，则重新组织招标。

## 17.评标

17.1评标组织

评标小组根据政府采购法及相关规定组建，负责本次招标的评标活动，并确定预中标人。评标小组接受政府采购监督管理部门的现场监督，并对评审意见及评标报告负责。

17.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。本次评标采用综合评分法。

17.3评标程序

(1)初步评审

投标文件初审分为资格性检查和符合性检查，初审合格的投标人再进入详细评审。

--资格性检查。依据招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

--符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)详细评审

对于初步评审合格的投标文件，评标小组将对其技术、商务部分作进一步评审、比较。

本次评标采用综合评分法。具体详见附表二。

(3)定标

本次评标采用综合评分法，先开技术标后再开商务标，推荐综合得分最高的投标人为本次招标的中标候选人。

17.4重大偏差

评审过程中，投标文件凡出现重大偏差的将被废标，重大偏差内容见附表一。

招标人允许修改投标文件中不构成重大偏差的细微偏差，即投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

17.5投标价错误的修正原则

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果以文字表示的数据和数字表示的数据有差别，应以文字为准修正数字；当正本与副本不一致时，以正本为准。

（3）当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.6投标的澄清

(1)招标人有权就投标文件内容向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派人员进行答疑和澄清。

(2)有关澄清的答复，投标人应以书面形式提交，并有投标授权代表的签字或盖章，该答复将作为投标内容的一部分。

(3)投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

17.7评标过程保密

(1)在评审结果公布之前，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

(2)在评标过程中，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 18.中标人

18.1评标结果经网上公告，在公示期内投标人无异议的，预中标人即为本项目的中标人，招标代理机构向中标人发出中标通知书。

18.2如果中标人未能按规定与买方签订合同的，则将被取消其中标资格，招标人重新组织招标。

## 19.签订合同

19.1中标人在收到中标通知书后，应按通知书规定的时间、地点派授权代表与买方签订经济合同。

## 20.招标人授标时变更数量的权利

20.1招标人在授予合同时，有权对《招标文件》中的招标货物数量在10％范围内予以增加或减少，项目重大变更除外。

## 21.招标代理服务费

21.1招标代理机构按国家计委“计价格[2002]1980《招标代理服务收费管理暂行办法》”规定的货物招标标准收费率下浮30%向中标人收取招标代理服务费。

## 评标办法

本评标办法将严格遵照《中华人民共和国政府采购法》，并结合宁波财政局甬采购办【2007】855号《宁波市政府采购程序及实施规范（试行）》等规定和招标项目的实际情况制定。

一、总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。本次评标采用综合评分法。

二、评标组织

1、评标委员会：评标委员会依法组建，负责本次招标的评标活动，并向招标人推荐中标候选人。

2、监督机构：本次招标由宁波梅山保税港区财政局负责全过程监管。

三、评标工作任务

1、开标顺序为先开技术标，技术标评审结束再开商务标，然后进行商务评标并汇总。

2、开标后，评标委员会应首先对标书进行符合性审查，凡不符合有关规定和不响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件（含主要或关键的方案不可行，商务报价内容不响应及招标文件重大偏差项目表（附表一）），经评标委员会和招标人认定，作为无效标予以废除。

3、投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标人依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的部分内容使其成为实质性响应的投标。

4、评标委员会应根据评标细则的规定和内容进行评分，其中：

（1）价格部分：投标价格应包括招标文件规定的所有内容，有缺漏项的一律视作已计入投标总价，投标人不接受上述修正的将导致废标。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成发包范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由评委对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人进行检查复核。

（2）商务和技术部分：由评委负责，对投标文件的商务和技术部分采用记名方式各自评分。

以上评分保留小数2位，投标人的综合得分为评委的算术平均分为最后评定依据。

# 5、中标原则

# （1）技术、商务分相加汇总后，根据总得分高低顺序排名，得分最高者即为预中标人。

# （2）如遇投标人的总得分相同，则推荐投标人报价低者优先；如遇投标人的投标报价也相同，则由招标人抽签决定。

# 6、在评标结果公示之前的任何时候，评标委员会若认为有必要，有权对已通过综合评审的部分和全部投标进行复核，或通过复核对上述各评标程序的评审结论中存在的遗漏或偏差进行修正。完成评审复核后，重新确定评标结果排序。

7、当评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求或有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争时，可以否决所有投标。

# 8、中标结果

# （1）招标代理机构将中标结果在招标公告发布的网站上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。

# （2）若中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或不按招标文件规定提交履约保证金被依法撤销中标资格，或在中标后被发现有虚假应标等违规违法的情况导致投标无效的，则招标人可重新组织招标。

9、评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

## 附表一：

重大偏差项目表

| 序号 | 项目内容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不具备本招标文件规定的资格要求 | 招标文件第一章第1条 |
| 2 | 未交投标保证金的 | 招标文件第一章第12条 |
| 3 | 投标有效期不足 | 90天 |
| 4 | 投标文件编制存在重大缺项或缺陷 | 对照招标文件第一章第8、9、10条要求 必须由三分之二以上评委确认 |
| 5 | 投标货物技术规格与性能存在较大偏离 | 必须由三分之二以上评委确认 |
| 6 | 商务条款存在较大偏离 | 必须由三分之二以上评委确认 |
| 7 | 报价明显不合理 | 评委会必须一致认为 |
| 8 | 付款方式不满足采购文件规定的要求 | 见第三章第3条 |
| 9 | 交货期不满足招标文件规定的要求 | 见前附表第7款 |
| 10 | 投标价超过本次招标的最高限价 | 见前附表第6款 |
| 11 | 投标文件有不符合法律、法规的内容 |  |
| 12 | 招标文件中打有“*”号的条款为实质性要求条款。投标文件对这些条款的任何偏离将导致废标。 |  |
| 13 | 投标文件附有招标人不能接受的条件 |  |

注：出现上述表内所列重大偏差以外未实质相应招标文件要求的，超过三分之二评标委员会认定的，应予废标。

附表二：                           评分标准

一、技术标60分

| 序号 | 项目 | 内容及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频多联空调系统 | 技术指标响应性（10分）： 完全响应招标文件章“第二部分 项目内容及要求”中技术要求的，得10分；每负偏离一条未打“*”号的技术指标扣3分；偏离3条（含）以上将被视为无效投标。 | 10 |
| 2 |  | 空调系统配置的符合性（5分）： 根据投标产品的制冷量、制热量、风量静压、耗电功率、噪音等主要参数符合程度情况进行评议,优4～5分；良2～4分；一般0～2分。 | 5 |
| 3 |  | 室外机及室内机的技术性能（5分）： 1、由评委对本次所投室外机的技术性能（风扇电机、回油控油技术、热交换技术、冷媒控制技术、智能除霜、后备运转、强力制热、静音技术）进行评议（4分）。优3～4分；良2～3分；一般0～2分。 2、室内机静压调节性（1分）：风管式室内机静压可以实现多档调节（以样本说明为准）的得1分，其他不得分。 | 5 |
| 4 |  | 投标产品节能性（3分）： 由评委对投标品牌室外机的单模块（8HP、10HP、12HP、14HP、16HP）综合能效IPLV值的平均值进行评议；优2～3分；良1～2分；一般0～1分。 注：以提供的国家压缩机制冷产品质量监督检验中心出具的检测报告或在中国能效标识网上备案资料或CQC节能产品认证证书等资料提供的具体数据为准，无提供资料或无具体数据说明的本条不得分。 | 3 |
| 5 |  | 安装及设计的便利性（5分）： 由评委就最大总配管长度、最大的室内外机高低差、最大的室内机高低差达、室外机的机外静压、室外机静音模式、室外机最大组合容量等进行评议。优4～5分；良2～4分；一般0～2分。 | 5 |
| 6 |  | 压缩机低温制热工况的性能评议（5分）： 由评委对所投产品压缩机低温制热能力及相关技术保障进行评议：优4～5分；良2～4分；一般0～2分。 | 5 |
| 7 |  | 冷凝水提升水泵（2分）： 由评委对空调室内机冷凝水提升水泵扬程进行评议（以制造商加盖公章的样本数据为准）。优1.5～2分；良1～1.5分；一般0～1分。 | 2 |
| 8 |  | 室外机针对沿海、潮湿等气候的抗腐蚀性能（4分）： 室外机具有耐盐害、抗腐蚀，能适应恶劣环境的功能及详细描述，评委根据投标文件提供的相关证明材料酌情打分；优3～4分；良2～3分；一般0～2分。 | 4 |
| 9 |  | 变频主板的散热方式（3分）： 由评委对变频主板在高温极端天气或长时间持续使用的工况下散热方式和功能保障进行综合评议；优2～3分；良1～2分；一般0～1分。 | 3 |
| 10 | 安装材料及样品情况 | 安装材料及样品情况（3分） 根据投标安装材料及样品品牌、产地、选型、材质等情况酌情打分，优2～3分；良1～2分；一般0～1分。 | 3 |
| 11 | 施工组织和实施方案 | 施工组织和实施方案（3分） 根据施工组织和实施方案可行性、合理性、完善性情况酌情打分，优2～3分；良1～2分；一般0～1分. | 3 |
| 12 | 制造商实力 | 制造厂商的压缩机生产研发能力（4分）： 根据空调制造商压缩机的生产研发能力进行综合评议；优3～4分；良2～3分；一般0～2分。 | 4 |
| 13 |  | 投标品牌具有系统节能工程在役检查合格证的（2分）： 投标文件中提供国家权威检测机构颁发的节能工程在役检查合格证书复印件加盖制造商公章，根据投标文件在役检查合格证书酌情打分；优1.5～2分；良1～1.5分；一般0～1分。 | 2 |
| 14 | 售后服务 | 根据售后服务机构情况酌情打分。 1、投标品牌在宁波地区设有分公司以提供售后服务的，根据机构的规模、资历、服务及时性等情况酌情打分，2-4分。（提供营业执照复印件加盖公单，售后服务人近半年的社保证明原件、维修内容必须包括空调相关内容） 2、投标品牌在宁波地区设有经原厂商授权的特约售后服务网点，根据上述机构的规模、资历、服务及时性等情况酌情打分，1-2分。 注：本条第1点和第2点不重复打分。 | 4 |
| 15 | 优惠承诺 | 1、质保期在招标文件要求的基础上延长1年的，得1分；最多得1分。 2、其他相关优惠承诺0-1分。 | 2 |

注：技术标第2~15打分项，评标专家扣分总和超过10分（不含）的，须由评标专家出具书面理由。

二、商务标40分

| 价格分 | 40 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=投标报价 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×40 投标报价得分以四舍五入保留小数点后一位。 |
| --- | --- | --- |

# 第二章  招标货物内容及技术要求

## 1.招标内容

一、招标货物清单

| 序号 | 设备类型形式 | 暖通设备的相关参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:5.6KW 制热量:6.3KW 功率:80W 静压：30Pa | 7 |  |  |
| 2 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:7.1KW 制热量:8.0KW 功率:105W 静压：40Pa | 1 |  |  |
| 3 | 薄型风管式室内机 | 制冷量:8.0KW 制热量:9.0KW 功率:231W静压：50Pa | 6 |  |  |
| 4 | 四面出风式室内机 | 制冷量:4.5KW 制热量:5.0KW 功率:80W 静压：0Pa | 9 |  |  |
| 5 | 四面出风式室内机 | 制冷量:5.6KW 制热量:6.3KW 功率:80W 静压：0Pa | 44 |  |  |
| 6 | 四面出风式室内机 | 制冷量:7.1KW 制热量:8.0KW 功率:100W 静压：0Pa | 299 |  |  |
| 7 | 四面出风式室内机 | 制冷量:8.0KW 制热量:9.0KW 功率:100W 静压：0Pa | 2 |  |  |
| 8 | 四面出风式室内机 | 制冷量:9.0KW 制热量:10.0KW 功率:190W 静压：0Pa | 13 |  |  |
| 9 | 多联机新风机 | 冷量:14KW 制热量:10KW 功率:500W风量：1200m3/h 静压：196Pa | 1 |  |  |
| 10 | 多联机新风机 | 冷量:22KW制热量:13.7KW 功率:800W风量：2000m3/h 静压：220Pa | 20 |  |  |
| 11 | 多联机新风机 | 冷量:28KW 制热量:18KW 功率:880W 风量：2800m3/h 静压：220Pa | 2 |  |  |
| 12 | 全热交换器 | 风量:800m3/h 机外余压:100Pa 功率:430W | 1 |  |  |
| 13 | 全热交换器 | 风量:1000m3/h 机外余压:100Pa 功率:480W | 2 |  |  |
| 14 | 全直流变频室外机 | 制冷量:25.2KW 制热量:27KW 制冷功率:5.88kW | 25 |  |  |
| 15 | 全直流变频室外机 | 制冷量:28KW 制热量:31.5KW 制冷功率:7.02kW | 3 |  |  |
| 16 | 全直流变频室外机 | 制冷量:33.5KW 制热量:37.5KW 制冷功率:9.05kW | 2 |  |  |
| 17 | 全直流变频室外机 | 制冷量:40KW 制热量:45KW 制冷功率:12.3kW | 1 |  |  |
| 18 | 全直流变频室外机 | 制冷量:45KW 制热量:50KW 制冷功率:14kW | 1 |  |  |
| 19 | 全直流变频室外机 | 制冷量:50KW 制热量:56KW 制冷功率:15.7kW | 9 |  |  |
| 20 | 全直流变频室外机 | 制冷量:56KW 制热量:63KW 制冷功率:17kW | 1 |  |  |
| 21 | 全直流变频室外机 | 制冷量:61.5KW 制热量:69KW 制冷功率:18.8kW | 3 |  |  |
| 22 | 全直流变频室外机 | 制冷量:67KW 制热量:75KW 制冷功率:17.42kW | 2 |  |  |
| 23 | 全直流变频室外机 | 制冷量:73KW 制热量:81.5KW 制冷功率:22.3kW | 3 |  |  |
| 24 | 全直流变频室外机 | 制冷量:78KW 制热量:87.5KW 制冷功率:24.2kW | 10 |  |  |
| 25 | 全直流变频室外机 | 制冷量:100KW 制热量:112KW 制冷功率:28.94kW | 4 |  |  |
| 26 | 全直流变频室外机 | 制冷量:117.5KW制热量:132KW 制冷功率:35.44kW | 1 |  |  |
| 27 | 分体式壁挂机 | 制冷量≥2.6KW 制热量≥3KW | 1 |  |  |
| 28 | 分体式壁挂机 | 制冷量≥5.0KW 制热量≥6.2KW | 1 |  |  |
| 29 | 分体式柜机 | 制冷量≥7.2KW 制热量≥9.2KW | 1 |  |  |
| 30 | 分体式柜机 | 制冷量≥12KW 制热量≥13.5KW | 1 |  |  |
| 31 | 混流式排风机 | 12380/7500CMH 712/320Pa 5.9/1.4kw | 1 |  |  |
| 32 | 混流式事故排风机(防爆) | 16090CMH 510Pa 5.5kw 380V 0.34W/(m3/h) | 1 |  |  |
| 33 | 全新风变频空调机（厨房空调） | 室外机：制冷量≥78KW制热量≥45.2KW制冷功率:28kW 室内机：风量:7800 m3/h静压：300Pa | 2 |  |  |

二、安装材料及人工费

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分支器 |  | 344 | 只 |  |  | 与主机同品牌 |
| 2 | 榉木出风口 | 双层百叶 | 14 | 个 |  |  |  |
| 3 | 榉木回风口 | 单层百叶 | 14 | 个 |  |  |  |
| 4 | 热镀锌铁皮风管 | 橡塑保温,保温厚度30mm | 1850 | m2 |  |  |  |
| 5 | 排水管UPVC | DN25 | 2300 | 米 |  |  |  |
| 6 | 排水管UPVC | DN32 | 636 | 米 |  |  |  |
| 7 | 排水管UPVC | DN40 | 395 | 米 |  |  |  |
| 8 | 铜管 | Φ6.35 | 18 | 米 |  |  |  |
| 9 | 铜管 | Φ9.53 | 2496 | 米 |  |  |  |
| 10 | 铜管 | Φ12.7 | 1176 | 米 |  |  |  |
| 11 | 铜管 | Φ15.88 | 2188 | 米 |  |  |  |
| 12 | 铜管 | Φ19.05 | 1639 | 米 |  |  |  |
| 13 | 铜管 | Φ22.2 | 825 | 米 |  |  |  |
| 14 | 铜管 | Φ25.4 | 93 | 米 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | Φ28.58 | 724 | 米 |  |  |  |
| 16 | 铜管 | Φ31.75 | 428 | 米 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | Φ38.1 | 268 | 米 |  |  |  |
| 18 | 铜管 | Φ41.3 | 157 | 米 |  |  |  |
| 19 | 铜管 | Φ44.5 | 154 | 米 |  |  |  |
| 20 | 硅波钛金软接 |  | 352 | m2 |  |  |  |
| 21 | 信号屏蔽线 | 0.75*3 | 4750 | 米 |  |  |  |
| 22 | 线控线 |  | 3728 | 米 |  |  |  |
| 23 | PVC电线管 |  | 7778 | 米 |  |  |  |
| 24 | 橡塑保温套管 |  | 54 | M3 |  |  |  |
| 25 | 辅助材料 | 支吊架、扎带、膨胀螺丝等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 26 | 冷媒 | 410A | 610 | kg |  |  |  |
| 27 | 防雨百叶风口 | 900*450 | 8 | 个 |  |  |  |
| 28 |  | 800*400 | 2 | 个 |  |  |  |
| 29 |  | 500*400 | 4 | 个 |  |  |  |
| 30 |  | 500*250 | 3 | 个 |  |  |  |
| 31 |  | 500*200 | 2 | 个 |  |  |  |
| 32 |  | 400*250 | 2 | 个 |  |  |  |
| 33 | 单层百叶回风口 （铝合金喷塑） | 630*250 | 1 | 个 |  |  |  |
| 34 |  | 500*200 | 1 | 个 |  |  |  |
| 35 |  | 200*200 | 2 | 个 |  |  |  |
| 36 | 散流器 | 250*250 | 149 | 个 |  |  |  |
| 37 |  | 300*300 | 11 | 个 |  |  |  |
| 38 | 蝶阀 | 250*200 | 139 | 个 |  |  |  |
| 39 |  | 320*200 | 1 | 个 |  |  |  |
| 40 |  | 200*160 | 27 | 个 |  |  |  |
| 41 |  | 120*120 | 1 | 个 |  |  |  |
| 42 | 防火阀 （产品通过3C认证） | 500*400 | 4 | 个 |  |  |  |
| 43 |  | 500*250 | 3 | 个 |  |  |  |
| 44 |  | 400*250 | 18 | 个 |  |  |  |
| 45 |  | 400*200 | 1 | 个 |  |  |  |
| 46 |  | 320*200 | 1 | 个 |  |  |  |
| 47 |  | 250*200 | 2 | 个 |  |  |  |
| 48 | 管道消声器 | 500*250 | 1 | 个 |  |  |  |
| 49 |  | 500*200 | 2 | 个 |  |  |  |
| 50 |  | 400*250 | 18 | 个 |  |  |  |
| 51 |  | 320*200 | 1 | 个 |  |  |  |
| 52 | 内机安装费 |  | 381 | 台 |  |  |  |
| 53 | 新风机吊装费 |  | 25 | 台 |  |  |  |
| 54 | 外机安装费 |  | 60 | 台 |  |  |  |
| 55 | 外机吊装费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 厨房空调部分及通风部分 |
| 56 | 防雨百叶风口 | 1250x500 | 1 | 个 |  |  |  |
| 57 | 防雨百叶风口 | 1600x500 | 2 | 个 |  |  |  |
| 58 | 单层百叶风口 | 1250x600 | 2 | 个 |  |  |  |
| 59 | 单层百叶风口 | 1250x800 | 1 | 个 |  |  |  |
| 60 | 电动防火阀70°C | 800x400 | 2 | 个 |  |  |  |
| 61 | 防火阀150°C | 800x500 | 2 | 个 |  |  |  |
| 62 | 防火阀150°C | 400x200 | 2 | 个 |  |  |  |
| 63 | 防火阀280°C | 1000x500 | 1 | 个 |  |  |  |
| 64 | 防火阀280°C | 630x500 | 1 | 个 |  |  |  |
| 65 | 对开式多页调节阀 | 800x400 | 1 | 个 |  |  |  |
| 66 |  | 400x250 | 5 | 个 |  |  |  |
| 67 |  | 320x200 | 2 | 个 |  |  |  |
| 68 |  | 630x250 | 2 | 个 |  |  |  |
| 69 |  | 320x160 | 1 | 个 |  |  |  |
| 70 | 消声静压箱 | 800x800x400 | 1 | 个 |  |  |  |
| 71 | 送风静压箱 | 9000x400x600 | 1 | 个 |  |  |  |
| 72 | 送风静压箱 | 2200x250x600 | 2 | 个 |  |  |  |
| 73 | 双层百叶送风口 （榉木） | 2000x150 | 2 | 个 |  |  |  |
| 74 | 双层百叶送风口 （榉木） | 8500x200 | 1 | 个 |  |  |  |
| 75 | 送风静压箱 | 5000x1500x1100 | 2 | 个 |  |  |  |
| 76 | 消声静压箱 | 1250x800x320 | 2 | 个 |  |  |  |
| 77 | 硅波钛金软接 |  | 2 | m2 |  |  |  |
| 78 | 镀锌钢板风管 |  | 287 | m2 |  |  |  |
| 79 | 紫铜管含保温 | Φ12.7 | 270 | m |  |  |  |
| 80 | 紫铜管含保温 | Φ28.58 | 270 | m |  |  |  |
| 81 | 冷媒 | R410A | 32 | KG |  |  |  |
| 82 | 风机安装费 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 83 | 全新风机安装费 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 84 | 辅助材料 |  | 1 | 项 |  |  |  |

## 2.总则及须知

2.1. 总则

投标方要仔细阅读招标文件，认真填写投标文件，详细提供以下各表中买方所要求的全部资料，供评标。列出设备的概况，投标方必须注明所供货物的技术规格，并注明与招标文件要求的差异。如果不列出差异，而且投标文件中没有资料或样本对该项技术参数作出具体应答,则等于声明该项指标有偏离。

2.2. 当地电源标准

2.2.1 电源频率：50Hz。

2.2.2 电源电压：单相220V，三相380V。

2.3. 技术文件

2.3.1 投标方应提供详细的技术资料，操作手册，维护手册及有关的图纸，图表（如备件清单、质保书、安装图纸等）。

2.4. 交货地点：

2.4.1 投标方应按“招标货物清单”的要求交货。

2.5. 交货期：

2.5.1 投标方应按“招标货物清单”的要求交货。提前交货可以接受，但评标中不给以优惠。

2.6. 投标价格

投标价为一次性报价。投标人的投标方案、投标声明（价格折扣或其他声明）都必须在开标一览表中标明。除此之外的任何报价均不视为有效投标报价。

2.7. 检验

2.7.1 买方有权在设备组装期间到卖方的工厂检验设备及其部件，有权察看图纸和试验结果，买方也可指派其雇员或代理履行这种工厂检验，但这并不免除卖方应按合同履行其义务的责任。

2.8. 零备件及选件

2.8.1 投标方应给出供设备质保期内使用的零备件、专用工具的报价、技术规格，包括设备运转需要的辅助材料和润滑剂，这是买方随设备一起购置的部件，报价应包括在投标价中。

2.8.2投标方还要按买方要求，推荐供设备5年使用的易损件的规格、数量、品名并报出价格，其价格应在设备交货后一年内有效。这些备件供买方选购，价格不应包括在投标价中。

2.9. 选购件及实验仪器

2.9.1投标方应报出推荐的设备选购件及设备所用实验仪器的名称、技术规格、数量、商标及报价供买方选择，此外还应提供仪器可靠性和耐用性的证明书。选购件及实验仪器的价格不应包括在投标报价中，如果买方选购，价格应加在合同总价中。

2.10. 内陆运输

2.10.1 投标商在投标价中应已包含。

2.11. 保险

2.11.1投标商在投标价中应已包含。

2.12.安装与验收

2.12.1 卖方负责培训操作人员和管理人员，买方有权替换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

2.12.2卖方应在设备安装完毕后协调设备的调试，其费用包括在投标报价中。

2.12.3 设备验收：

交工验收：按照合同和供需双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因，并应在第一次调试结束后一个星期内开始第二次调试。卖方应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能使买方满意，买方拒绝接受全部设备，卖方负责赔偿该项目的一切损失。

2.12.4 验收的目的：

- 确认安装成功；

- 确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。验收程序应根据“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。买方可选购使用后的实验仪器以确保设备的运转。

2.13. 售后服务

13.1 卖方应在宁波设立售后服务机构，便于买方通过该机构购买备件，并在需要时安排技术服务。或在接到买方要求提供服务的电话（或传真）后60分钟内作出响应，4小时内派出合格的服务人员到达现场进行处理。卖方必须对设备发生故障后的修复时间作出明确承诺，如在承诺的时间内未能恢复正常工作，卖方将承担由此产生的一切损失。

2.14. 质量保证期

2.14.1 投标人必须保证所投机型必须是该品牌最新的商用中央空调机组。

2.14.2 质量保证期从通电之日起为 24个月。在质量保证期内，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运，部件更换后的质量保证期仍为24个月。

2.15. 环境保护条件

2.15.1 投标方应对设备在运行时最大噪音等级（分贝）和抗电磁干扰功能给予明确的答复。

2.15.2 投标方提供的设备应能符合国家环境保护法律、法规对该种设备的有关规定。

## 3.技术要求

投标人需对以下技术参数做出逐条具体应答，并填写偏离表。

*凡注明品牌型号的设备，投标人请在此范围内选择。如未在此范围内选择，则必须是同等档次的品牌型号，并须经评标委员会三分之二以上专家确认。

*招标文件中技术要求与图纸（含联系单）不符，以图纸（含联系单）为准。

| 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 一、工况条件 夏季：空调干球温度:35.1℃，室外湿球温度:28.0℃，室外风速:2.6m/s，主导风向:SSE。 冬季：空调干球温度:-1.5℃，空调相对湿度79%，室外风速:2.3m/s，主导风向:NW。 |  |
| 二、设计要求： 1.请投标人提供空调系统负荷配置表。 * 2.投标人在配置室外机、室内机时，按设备配置表的技术参数配置。室外机和室内机数量及制冷(热)量允许负偏离，负偏离范围在3%之内。 *3.空调系统不允许重新划分。 *4.可变制冷剂流量变频多联中央空调系统由设备厂家提供配套的控制计量系统。 |  |
| 三、系统要求及配置： |  |
| （一）多联变频空调室外机 |  |
| 1.室外机工作温度范围：-20℃~48℃ |  |
| *2.每台室外机的压缩机的组成方式：要求每台室外机内的压缩机均为直流变频压缩机；风扇电机也采用直流变频。 |  |
| * 3.压缩机： 3.1投标产品必须采用涡旋式压缩机，并对其压缩性能进行阐述； 3.2对压缩机变频技术及变频级数进行详述； |  |
| 4.提供本次投标所用每一款室外机制冷量、制热量、部分负荷能效比IPLV。（以中国能效标示网备案信息加盖制造商公章为准） |  |
| 5.提供室外机噪音指标，说明测试条件（以样本数据为准） |  |
| 6.室外机容量调节能力10%~100% |  |
| 7.冷媒管最大连接当量长度不小于150M（以样本数据为准） |  |
| 8.同一系统内室外机最大高度差不小于50M（以样本数据为准） |  |
| 9.同一系统内室内机最大高差不小于15M（以样本数据为准） |  |
| 10.具备自动智能化除霜功能 |  |
| *11.提供所投机型样本加盖制造商公章 |  |
| 12.压缩机具有内置式停电瞬间启动自动保护装置 |  |
| 13.室外机风扇电机性能阐述，明确风扇电机调节等级 |  |
| * 14.冷媒采用环保R410A冷媒 推荐品牌：大金、霍尼韦尔、杜邦 |  |
| * 15. 所有多联变频空调（投标的所有室外机和室内机）必须是同一品牌，否则将导致投标无效。 |  |
| 16.提供投标每一款机型“中国节能产品认证中心节能认证”。 |  |
| 17. 室外机最大噪音不大于64dB（A）。以样本数据为准 |  |
| 18．室外机静压最高可达80Pa及以上。以样本数据为准 |  |
| 19.适用电源：3相380V/50Hz |  |
| 20.投标产品的压缩机必须与主机同一品牌。 如压缩机国内生产的，需提供压缩机生产许可证或OEM协议； 如压缩机为进口的，需提供压缩机海关进口报关单复印件加盖制造商公章（原件备查）。 |  |
| （二）多联变频空调室内机 |  |
| *1．室内机形式须符合招标文件要求，风管机内机静压需满足招标文件要求 |  |
| 2.内机数量、制冷量须负荷图纸设计要求 |  |
| 3.提供室内机尺寸参数 |  |
| 4.提供室内机耗电指标 |  |
| 5.有线遥控故障代码显示功能 |  |
| 6.室内机外壳采用镀锌钢板材质制作而成 |  |
| 7.室内机清洗方便 |  |
| 8.提供所投机型最新样本 |  |
| 9.适用电源：单相 220V/50Hz或三相380V/50HZ |  |
| 10.室内机标配有线控制器。 |  |
| *11.室内机标配冷凝水提升泵 |  |
| 12. 室内机最大噪音值不大于47dB（A）。以样本数据为准 |  |
| *13．分体空调：具有断电重启动记忆功能。分体空调报价含安装附件（其中支架必须为不锈钢材质）；品牌与VRF空调同品牌。 |  |
| 14.集中控制、计量系统要求： （1）台式电脑 1套。推荐品牌：联想、戴尔、HP 电脑配置要求：CPU i7 4790s及以上、内存 8GB DDR3及以上、显卡GTX745及以上、硬盘 7200转/分钟 1TB及以上、显示器≥24英寸； （2）具有远程控制功能和状态显示功能； （3）每台室内机具有分项计量功能； |  |
| 四、其他要求 |  |
| 4.1、安装材料： |  |
| 4.1.1室内外机连接铜管采用去磷铜管，品牌采用上海飞轮、青岛宏泰、山东中佳及同等或以上档次品牌，注明其产地品牌及厚度，提供材料单价（元/米）。 |  |
| 4.1.2、空调冷凝水管采用UPVC塑料水管。冷凝水排水管道应进行分层灌水试验，系统注满水后应保持5分钟水面不下降，并无渗漏现象。同时要进行排水试验，保证排水坡度符合设计要求。敷设严禁倒坡，冷凝水泄水支管管坡度不小于1%,水平干管坡度不小于0.3%。冷凝水管支吊架间距不大于2.5米。所有空调机组的凝结水管均须做U型水封。 冷凝水管品牌采用中财、联塑、公元及同等或以上档次品牌注明品牌及产地，提供材料单价（元/米）。 |  |
| *4.1.3空调冷凝水管（包括立管和横支管）和冷媒管均应做保温，保温材料采用难燃B1级橡塑发泡保温材料，冷凝水管保温厚度为≥10mm；冷媒管保温厚度（铜管≤Φ19.05）为≥20mm，冷媒管保温厚度（铜管>Φ19.05）为≥30mm。 保温材料采用橡塑保温材料，难燃B1级。符合国家免检标准，并提供货物合格证及质量保证书。品牌采用江苏赢胜、奥利斯、河北华美及同等或以上档次品牌，注明品牌及产地，提供材料单价（元/米）。 |  |
| 4.1.4设备的有效接地用室外的基础（槽钢底座（10号槽钢，热镀锌处理））由中标人负责。价格包含在投标总价中。 |  |
| 4.1.5室外机动力电源配电箱采用不锈钢防雨配电箱，配电箱内的开关品牌采用ABB、施耐德及同等或以上档次品牌，注明品牌及产地。 |  |
| 4.1.6、空调主机配减振器，风机箱配弹簧减振器，吊装风机及吊顶式空调机采用TJ10型弹簧减振器。 |  |
| 4.1.7室外部分的铜管敷设由投标人负责。桥架（铝合金桥架）走向应满足总包单位的综合排版要求。 |  |
| 4.1.8室外部分的电缆须采用铝合金桥架敷设，由投标人负责。铝合金桥架走向应满足总包单位的综合排版要求。 支架材质要求：铝合金。 螺丝、螺帽材质要求：304不锈钢。 注：主机与主电缆桥架之间的电缆桥架由投标商提供并安装。 |  |
| 4.1.9外机跟电源箱的电缆由投标商提供，并负责接线。 |  |
| 4.1.10风管与空调机、风机的进出风口连接处均采用硅玻钛金柔性软管，软管长度为200mm。 |  |
| 4.1.11在实际施工中，单台室外机和它所连接的室内机及相关安装辅材成一套系统，实际工程量按最终签认的系统数量为准，单价不做调整。投标人应自行估算相关风险。 |  |
| 4.1.12风管系统（按图纸要求）：空调风管采用热镀锌铁皮风管，风管厚度按照国标要求，保温材料（发泡橡塑）厚度30mm以上、难燃B1级，列明品牌和单价。 |  |
| 4.1.13室内机电线套管采用PVC管，推荐品牌中财，包含在投标总价中。 |  |
| 4.2服务、安装调试和验收 |  |
| 4.2.1本项目工程总价为最终交付使用价，含所有图纸（含联系单）范围内工作，包括室内机、室外机、铜管敷设、水管安装、风管制作安装、动力电源、配电柜、线控器、信号线及保护管、室内外机的电源线连接、室内室外机的安装、系统调试、验收等。 中标后，中标人根据原始设计图纸，结合所投产品特点，进行深化，必须标明冷媒管径，室内机、室外机配置的位置（原则上按照原始设计图纸位置考虑）。室外机尺寸、数量与图纸有变动的要注明详细的安装尺寸，管道井的尺寸不作更改。中标人提供的施工图纸须通过招标人及设计院的审核确认，由此产生的费用由投标人负责。 |  |
| 4.2.2投标商中标后须与设计院进行图纸深化，并经设计院确认。 |  |
| 4.2.3投标商中标后应派技术人员配合土建施工现场核对尺寸，负责在招标人建设工地安装、调试。经验收，合格后交付招标人使用，调试、验收费等相关费用应包括在投标总价中。 |  |
| 4.2.4负责调试和试运行，调试和试运行中需要的工具、容器、人员由中标方负责解决，费用应包括在投标总价内。 |  |
| 4.2.5提供详细空调工程的施工方案。 |  |
| 4.2.6安装完毕后，招标人要求对各个系统的性能进行调试。 |  |
| 4.2.7本次招标提供设备清单仅供参考，实际以施工图为准。 |  |
| 4.2.8设备制造、安装、试验和验收应符合中华人民共和国国家标准或招标人认可的标准。 |  |
| 4.3维保方案 |  |
| 4.3.1投标人提供质保期后的维保方案，并注明一年清包和全包费用，费用不包含在投标总价中。 |  |
| 4.4技术资料 |  |
| 4.4.1投标人中标后应向招标人提供五份以上的以下技术资料，其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间。 电气安装图 电气设备及系统原理图 电气设备及系统安装线路图 构件、机械安装图 安装手册 操作手册 维修手册 制造、安装标准和技术规范 安装和验收报告 零部件清单和易损件清单 产品合格证和生产许可证 厂方整机测试记录报告（包括试验内容、方法、设备、时间、次数和结果等） |  |
| 4.5备品备件 |  |
| 4.5.1投标人应在投标文件中标明：提供5年内不变的主要元部件及易损件的价格和清单（包括控制系统主要元器件），其费用不包含在投标总价内，供招标人参考。 必须包含：铜管、保温材料、各种型号的电路板、各种型号的压缩机、每种空调的详细组价表，总额与分项报价表相符合。 |  |
| 4.5.2中标方生产厂在零部件停产前一年应事先通知买方，以便买方有足够时间购买所需的零部件。 |  |
| 4.5.3在零部件停产后，如果买方还需要的话，中标方应无偿向买方提供零部件的图纸和技术规范。 |  |
| 4.5.4招标人向中标人选购零件时，中标人不能解脱投标时所承诺的任何担保义务。 |  |
| 五、售后服务 |  |
| *1、本工程整体质保期从货物办理正式移交使用手续后不少于24个月（时间从验收通过、业主接受并投入运行之日算起） |  |
| 2、产品质保期是原厂商提供的服务，且必须是其标准的产品服务和投标承诺的服务，原厂商对其提供的产品进行现场服务、维修和损坏件的更换，不收取额外费用； |  |
| 3、在质保期内，产品出现故障、损坏，由投标人负责无偿修理、更换（包括更换零部件甚至整机），直至恢复（达到）合同规定的质量和性能参数要求。因投标人原因导致的故障停机累计超过10天，则保质期顺延相同的时间并赔偿买方相应的停机损失。 |  |
| 4、投标人应对系统和相关产品的运行每年必须至少提供一次运行检测报告和优化服务；系统出现故障，需要现场服务时，投标人和相关的原厂商专业技术人员应在4小时内到达现场服务。如有违反处罚5000元/次，从质保金中扣除。 |  |
| 5、质保期内提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换等所有费用），投标人及原厂商需有主要产品充足的备品备件，确保系统正常运行。请投标人报价时应考虑到后续服务的成本。 |  |
| 6、投标人需要提供切实可行的售后应急方案，包括对现场的故障诊断，应急的解决方案，保证单位的正常工作。投标人必须提供24小时电话技术支持，买方电话通知后1小时内响应，4小时内到达现场，如有违反处罚5000元/次，从质保金中扣除。 |  |
| 7、质保期满后，中标人须负责设备的终身维修服务（如中标人为代理商，则该项服务必须由制造商完成）。投标过程中，投标方应提供一份有关投标设备在质保期后5年的维修和保养合同范本,其价格单列，不计入总价，此合同应有如下内容： a、服务范围 b、服务期限 c、服务内容（质保期后5年内特殊工具、备件清单及价目表） d、服务费(全包费用) e、不负责任的内容 f、双方负责的内容 g、其他 h、业主保留是否签此合同的权力 |  |
| 8、现场培训：中央空调系统整体安装调试完毕后，投标人须对产品管理人员组织现场培训，时间不少于1天，培训内容包括所有产品的日常保养和维护、常见故障的排除等。投标人必须对整个培训过程进行录影，培训结束后把相关培训视频(一张DVD光盘和一个U盘)交买方5套。 |  |
| 9、投标时提供样品：冷凝水管（带品牌标示）含保温材料一段 冷凝水管接口 铜管保温材料（各规格一段） 榉木风口样品（颜色另定） 风管保温材料 |  |
| *10、质保期内，无论任何原因，中标人需无条件第一时间内进行维修。如接业主通知后3日内没有进行维修（或未有可行的修复方案），业主有权自行委托其他单位修理，费用从质保金内扣除，且空调系统的质保仍由中标单位承担，不免除其质保的责任。 |  |
| 11、投标人提供本次项目的技术负责人资料，技术负责人考核按照《关于加强政府投资项目现场施工、监理单位有关人员》进行。 |  |
| 12、风口材料在材料进场前由施工现场监理确认选择。 |  |
| *13、质保维修的责任须有制造厂家提供书面担保且加盖制造厂家公章，由制造厂家承担质保的相应责任。 |  |
| *六、其他要求： 投标文件中必须提供本项目经理的履历、社保证明或劳动合同复印件加盖公章，原件备查。本项目实施过程中不允许更换项目经理。 |  |
| 七、耗材品牌推荐表 材料名称 品牌推荐 铜管 上海飞轮、青岛宏泰、山东中佳 橡塑保温 江苏赢胜、奥利斯、河北华美 冷凝水管 中财、联塑、公元 电线 宁波球冠/宁波东方 R410A冷媒 大金、霍尼韦尔、杜邦 配电箱内开关 ABB/施耐德/西门子 新风机 VRF同品牌/易龙/惠林 全热交换器 VRF同品牌/易龙/惠林 |  |

# 第三章   合同内容

合同编号：

政 府 采 购 合 同

工程名称：

采购标的：

甲    方：     宁波梅港海洋投资有限公司

乙    方：

签订日期：

空调设备采购合同书

合同协议书

甲    方：宁波梅港海洋投资有限公司

乙    方：

双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经协商，同意签订本合同，并共同遵守。

1、合同工程内容：宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统施工图范围内各系统的设备、管线等设备材料的供应、安装、调试和售后服务等所有工作。

2、承包方式

乙方对合同工程造价、质量、工期、文明安全施工等实行承包。

3、施工队伍

乙方派出的具体施工队伍是：

本合同在实施过程中，如乙方的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标书所承诺的要求时，甲方有权要求其调整充实施工力量，乙方必须接受，否则作违约处理，甲方可自行中止合同。

4、合同总造价

品牌的空调

| 序号 | 编号 | 货物名称 | 型号 | 主要规格 | 数量 | 单价RMB (万元) | 金额RMB (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 总价：（大写：人民币 ）RMB ¥： 元 |

本项目工程总价为最终交付使用价。工程总报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：室外机、室内风机盘管、管道、阀门、支架、风机开关、中央控制系统一套等其它辅料和安装费，含装卸、成品保管、二次搬运、调试验收、脚手架搭建、培训、税金、总包管理配合费（合同总价的1%）、施工水电费（与总包单位自行协商）、经当地质检部门验收合格以后交付用户使用前的一切费用、质保期二年内的零配件费用等。

4.变更调整原则：

按招标时提供的施工图纸（包括设计联系单）及规范要求的投标单价不得作出调整，工程量按招标时提供的施工图纸（包括设计联系单）一次性包干；施工过程中发生联系单，凭联系单进行申报，最终价格以相关单位结算审计审定为准。

4.1本工程合同总造价为完成本工程招标及招标时提供的施工图纸（包括设计联系单）范围内全部工作内容的全部费用。除发生下列因素以联系单形式可调整合同承包价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

4.1.1在合同期内发生下列情况的合同价款可以调整：

（1）经建设单位同意涉及合同价调整的设计变更；

（2）建设单位和监理单位同时确认的签证；

（3）重大设计变更引起的工程费用调整办法由承发包双方另行协商确定；

4.1.2工程量的调整：

工程变更的工程量应根据设计变更图纸及其变更联系单，按合同约定工程量计算规则计算确定，并经建设单位或其委托的监理单位工程师、跟踪审计单位审核确认，最终以相关单位结算审计审定为准。

4.1.3调整费用的确定：

（1）设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，均执行合同原有的价格；

（2）设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确认方法为：

合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似项目的单价计算确定；若合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格较低的单价为准。

合同中没有类似工程项目单价的，则由承包人上报经监理工程师、建设单位委托的跟踪审单位审核后确定。最终以相关单位结算审计核定为准。

（3）建设单位要调整品牌的材料设备，按下式计算调差并计取税金，调差价=（经建设单位确认的实际价格-招标（暂定）价）*2010年定额材料含量。

（4）建设单位提出的设计变更，凭联系单签证，根据合同约定的调整原则予以调整。但属承包人投标漏项少算的系统设备及工程费用不得追补。

（5）属承包人为方便施工而提出的设计变更须经得甲方同意，其增加费用一概不予调整，由承包人自负；其减少费用应扣回，由发包人得益。

（6）若发生不可抗力的因素造成工程费用增加使承包人直接损失的费用，经鉴定核准，酌情予以一定补偿。但属承包人可以预见、预防，而承包人预防不力所造成的损失，不予补偿。其工期和经济损失均由承包人承担。

（7）因设备位置的改变引起管线、辅材等工程量的增减不予调整；因设备数量的增减以及由此引起管线、辅材等工程量的增减则以联系单形式按实结算，单价按投标报价。

（8）重大设计变更引起的工程费用的调整办法由承发包双方另行协商确定。

5、设备、材料供应

本工程承包范围所需的各系统设备及一切安装施工材料原则上由乙方提供，但甲方同时保留某些产品的甲供权利。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书或试验的报告等技术资料（进口设备、材料交货时，乙方必须提交原产地证明、授权证明、设备序列号等）。如发现不合格的设备材料，任何一方均必须制止使用，并由采购方承担全部的经济损失和责任。所购材料的品牌、生产厂家、规格、价格在采购前必须经过甲方的确认，材料到场后，需向监理办理报验手续，报验时需附材料质保书、检测证明。如果乙方采购的材料设备不按上述程序报甲方确认，或材料设备价格高于市场价，甲方将拒绝支付材料设备款，直至所需设备、材料符合要求并征得甲方同意认可。

6、工程质量及其管理

工程质量须达到国家GB50243--2002《通风与空调工程施工质量验收规范》标准及相关技术要求，并确保一次性技术验收合格（甲方原因除外）。

6.1质量保证

6.1.1乙方必须严格按照施工图纸（含联系单）、说明文件和国家及相关部门颁发的空调制造、安装标准和规范进行施工，并接受甲方派驻代表（监理单位）的监管。

6.1.2本空调安装工程由乙方供货运送至现场并负责安装、调试、通过相关部门验收后交付使用。乙方在安装施工过程中必须按有关规定提供设备合格证，进行检验合格后方可用于工程。

6.1.3 甲方及监理单位全过程监督、检验乙方的施工质量、进度、投资及现场管理等，乙方必须服从管理。乙方在施工中如发现质量、材料等问题，应及时向甲方和现场监理代表联系，共同协商处理。隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或监理单位）检查、验收签章后，方可进行下道工序（此过程验收不包含在安装工期内）。

为确保工程的质量，甲方和监理公司如发现施工不符合技术、质量要求者，有权通知乙方暂停施工、整改、返工直至合格，所需费用由乙方承担。

6.1.4本工程质量保证期限为自竣工验收合格之日起，乙方向甲方提供为期24个月的免费维保服务。在质量保证期内，正常使用情况下如有技术、质量问题，乙方应4小时内到达现场处理，由此所发生的费用由乙方自理。

6.1.5在质保期间，乙方免费提供因产品质量原因引起损坏的空调零部件，因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

在正常的维保期间,维保人员应对所有设备系统实行冷热期使用前一年不少于两次的主动预防性维修保养以减少或杜绝故障的发生。

6.1.6投标单位在投标报价时自行考虑在交付业主使用前的防盗防损坏成品保护措施费，若在交付业主使用前发生的，则由中标单位负责整改，所发费的经济损失由中标单位承担。

6.1.7如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行空调安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

6.1.8鉴于空调设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，空调设备交付使用质保期满后，由甲方决定是否由乙方进行有偿保养，并由双方于保修期满日前15天签订《空调设备有偿保养合同》，乙方将提供完善的保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

6.2安全施工

6.2.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由承包人承担。

6.2.2乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，服从施工总承包单位的管理，并配合施工总承包单位做好安全、文明标化工地创建工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若因乙方设备原因发生安全事故，责任和由此产生的费用由承包人承担。但非乙方设备原因引起的人员或设备事故，乙方不负任何责任。

6.2.3乙方应根据设备安装工程的特点和现场实际情况编制临时用电方案，安全生产管理办法，相关的安全防范应急预案。

6.2.4乙方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育，进驻现场的主要相关负责人和施工管理人员及安装人员以乙方投标文件载明的人员为准，如需变动，必须经甲方批准。

6.2.5乙方应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关空调安装工程资料，工程竣工验收之前需提供4套完整的竣工资料。若乙方工程资料不完整，必须在收到甲方的通知后10天内补齐。

6.2.6项目施工期间，施工管理人员和施工人员必需统一着装，特种作业必须持证上岗，施工期间接受项目总包和监理单位管理，施工前施工方案报审监理单位，施工按审核通过的施工方案进行规范施工。

最终验收以通过当地负责特种设备安全监督管理部门验收为准。

6.3竣工资料

6.3.1 产品资料

系统软、硬件设备的档案资料，包括：各系统所安装硬件设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。、

6.3.2 技术资料

技术资料主要提供给操作人员、维护人员使用，包括：设备及系统说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册、施工标准及技术规范、其他必须的技术资料。

6.3.3 工程资料应包括以下内容：

（1）5套竣工图；

（2）工程的全过程原始记录及验收资料；

（3）材料质保书、检验签证单、材质验收报告；

（4）有关设计变更的技术资料；

（5）工程的检测数据、质量评定报告；

（6）工程竣工决算的全部资料；

（7）其它按规定应提交的资料。

上述资料须在甲方正式接收工程前提交。一式5份。

7、工期、开工要求

7.1 合同交货期为：   乙方空调设备交货须满足总包单位工程进度需要。预计设备交货期为     年    月   日前，具体与土建工期相衔接。

7.2根据国家工期定额和使用需要，双方商定空调安装工期为30天（日历天），必须具备空调设备到货，甲方土建和工况具备安装条件后开始安装，计划自      年    月    日开工至       年    月    日竣工验收。

7.3乙方应按照甲方项目总施工进度计划要求，合理安排设备安装进度计划，并报甲方认可后方可施工，以便相互配合，确保安装工程进度满足工程总包单位进度需要，如期完工。

7.4开工前7天内，乙方向甲方发出开工书面通知书。

7.5如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

- 因甲方原因导致乙方不能及时安装按延误的天数，经监理单位以及甲方现场代表签证后，安装工期予以相应顺延；

- 因人力不可抗拒的因素而延误的天数。

8、双方权责

8.1 甲方权责

（1）合同签订后，提供完整的与本工程有关的施工图二套。

（2）组织施工和设计、监理单位参加的施工图交底、会审、做好由各方签署的交底、会审纪要， 及时送有关单位。

（3）审核承包工程进度报表，按合同规定向乙方支付工程进度款。

（4）对施工组织设计、工程进度、工程质量、施工现场管理、工程合同的执行情况进行审核、监督和检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，工程进度款签证和其它必要的签证。

（5）提供水源，电源，但费用由乙方自理。

（6）有权监督乙方人员的施工质量、施工安全等工作，发现问题可直接通知乙方整改。

（7）为乙方提供施工便利条件，配合与会其它施工方的工作协调。

（8）协助提供乙方生活用房或库房一间，牵涉费用由乙方承担。

（9）组织对工程的竣工验收。

8.2乙方

（1）乙方按合同工期要求进行施工。

（2）编制施工组织设计和施工方案、施工进度计划、材料、设备等进场计划、用水、用电计划、开工请验报告书、工程检验资料、竣工报告书等，及时报送有关单位，并接受监理和质量监督单位的监理和检查。

（3）严格按照施工图施工，确保工程质量，按合同规定时间如期完工和交付。

（4）对工程质量问题，无条件负责处理。如由乙方原因造成的，其处理费用和工期损失由乙方承担。

（5）乙方精心组织施工，做到文明施工，保持现场清洁负责做到工完场清，强化安全责任，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，确保安全。在施工过程中发生消防、人身事故、治安事件均由乙方承担一切责任。

（6）培训

① 为使甲方能够有效使用和正确操作、维护，乙方有责任对甲方指派的操作维护人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训，培训方式包括工厂培训和现场培训（乙方在投标书中应承诺有关培训的安排。此项安排包括培训地点、时间、人数。被培训人员参与培训的有关费用含在投标报价内，不另列取）。

9、安装验收：

9.1空调安装、调试工作完成后，甲方应按乙方通知，派代表会同乙方根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家空调安装标准验收空调。

9.2乙方应按当地空调质检部门的有关规定，对安装调试完毕的空调设备进行报验并承担因报验而发生的费用，甲方应积极配合乙方。

9.3空调产品未经合法验收并领取空调准运证，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方自负。

10、付款方法和条件：

（1）合同签定，货到工地经甲方项目责任人验收后30个工作日，甲方向乙方支付合同总价的50％；

（2）设备安装、调试并经验收合格，在项目总体竣工验收且提供相关资料（整套竣工图纸及资料6套、整套电子版竣工图纸及资料6套）后30个工作日，甲方向乙方支付至工程结算价的80%，同时乙方支付总承包商总包管理配合费（合同总价的1%）、水电费（与总包单位自行协商）；

（3）通过相关单位结算审计后30个工作日，甲方向乙方支付至工程结算价的90%；

（4）最终工程结算价剩余的10%作为质保金，最终验收合格之日起满两年后，甲方在乙方出具由使用单位书面签字盖章确认的质量保证金退还函后30个工作日内付清（无息）。

注：付款前，中标人应提供相应金额的货物销售增值税专用发票且发票需符合建设单位财务部门的认可。

11、违约责任

11.1乙方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成空调安装，则乙方须向甲方支付违约金，违约金限额为乙方合同总价的10%。具体的计付办法：①延误天数10天内的违约金为2000元/天；②延误天数10天以上的罚金为5000元/天；

11.2乙方未达到质量标准的，违约金限额为乙方合同总价的2%。具体的计付办法：①空调设备及安装未一次性通过技术监督局检验，责令整改；整改后仍未通过当地质量技术监督局验收，则支付违约金为合同总价的2%。

11.3乙方未达到安全文明施工要求，以及影响到总包单位标化工地评定的，违约金限额为乙方合同总价的1%；

11.4在未得到对方许可的情况下，甲方、乙方均不得擅自终止本合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同总价的百分之三十。

12、履约保证金

12.1 本合同签订前，乙方应向甲方支付合同总价10%的履约保证金。

12.2 履约保证金待工程竣工验收合格后十五天内，视乙方的履约情况无息退回。

13、纠纷处理

13.1 凡有关本合同或执行本合同过程中发生的争议，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定向工程所在地人民法院提交诉讼。

13.2 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

14.未尽事宜双方协商解决。

15、组成合同的文件

（1）招标文件

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同协议书

（5）本合同一般条款

（6）合同特殊条款

（7）空调技术规格书

（8）空调土建布置图

16、合同生效及其他

16.1合同生效

合同订立时间：    年   月    日

合同订立地点：工程项目所在地

本合同约定双方签字盖章后生效。

16.2 本合同壹式柒份，以中文书写，甲方执叁份，乙方执叁份，区财政局壹份。

甲  方（公章）：　　                        乙  方：（公章）

法定代表人（签章）：　                      法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：                      或委托代理人(签章):

经办人：                                    经办人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

邮编：                                      邮编：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行帐号：

税务登记号：                                税务登记号：

二   合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

(3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(5)“买方”系指购买货物的单位。

(6)“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

(7)“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

(8)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单，每台空调还必须提供产品质量合格证。

5.装运标志

5.1卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

  - 收货人：

  - 合同号：

  - 装运标志：

  - 收货人代号：

  - 目的地：

  - 货物名称、品目号和箱号：

  - 毛重/净重（公斤）：

  - 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

- 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

- 工厂交货：由卖方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

(3)买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期前15天以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

8.保险

8.1由卖方办理货物的一切保险。

9.付款方式

付款方式见《空调设备安装合同书》。

10.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

10.1货到工地后30天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

10.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

10.4 有关技术资料的详细要求见技术规格表。

11.质量保证

11.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应在货物到达目的地后3个月内以书面形式通知卖方，如确认无误，则卖方应予以无偿换货或修理，补发短缺及更换损坏的部件（不包括因买方使用不当而损坏的部件），并将货物运至双方书面确认的地点。

11.3卖方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4如果卖方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5除合同特殊条款规定定外，合同项下货物的质保期为自货物通过政府验收起2年。

12.检验

12.1在交货前，卖方提供整机合格证。

12.2货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，通知卖方，卖方查证后应在10日内进行更换，相关的费用由卖方承担。

12.3买方有权提出在货物制造过程中派人到境内制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便，但相关费用由买方自理。

12.4制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13.索赔

13.1买方有权根据买方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

13.2在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 退货：卖方按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险。

13.3如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14.延期交货

14.1卖方应按照：《合同协议书》中规定的时间交货和提供服务。

14.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.3卖方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成空调安装，则乙方须向甲方支付违约金，违约金限额为乙方合同总价的10%。具体的计付办法：①延误天数10天内的违约金为2000元/天；②延误天数10天以上的罚金为5000元/天；

14.4卖方如遇特殊情况，需将交货期推迟或由于卖方原因（如推迟付款），产生的有关产品及其零部件的所有仓储费由卖方负责。双方同意仓储费自推迟发货第31天起按每天每台200元计算。

15.违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费金额按“本合同第14条”规定执行。

16.不可抗力

16.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

17.2根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

18.履约保证金

18.1卖方收到中标通知书后应在合同特殊条款规定的时间内，向买方提供相当于合同总价10%的履约保证金保函，其有效期到当地质量技术监督局验收合格止。

18.2如卖方未能履行合同规定的任何一项义务，买方均有权从履约保证金中得到补偿。

19. 诉讼

19.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定向工程所在地人民法院提交诉讼。

19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1买方在卖方违约的情况下，如果：

- 卖方因自身原因未能在合同规定的限期（超过1个月）或买方同意延长的限期内提供全部或部分货物；

- 如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后10天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

20.2在买方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

21.破产终止合同

21.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，不得分包（脚手架的搭建、产品起吊及劳务分包除外）。

23.合同修改

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24.通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

25.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27.合同生效及其它

27.1合同应在双方签字盖章后开始生效。

27.2本合同壹式柒份，以中文书写，甲方执叁份，乙方执叁份，区财政局壹份。

27.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

三、  合同特殊条款

1、合同文件及解释顺序

（1）招标文件

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同协议书

（5）本合同特殊条款

（6）本合同一般条款

（7）空调技术规格书

（8）空调土建布置图

2、付款方式

付款方式见《本合同协议书》。

3、技术条款的确认

3.1在本合同签订后 7日内乙方应向甲方提交空调土建布置图以及与招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款（即空调技术规格表）进行确认，甲方于乙方提交之日起 7 日内将确认的技术条款交付乙方，经双方签字确认后的空调土建布置图为空调送货的首要条件。

3.2若有与空调技术规格表的相关数据以及上述3.1条款确认的内容不符，须及时书面通知甲方，否则引起的损失由乙方自负。

4、交货方式、运输及费用结算方式

4.1 交货地点： 宁波市北仑区梅山岛 工地，所有设备运抵现场日期为交货日期。

4.2 交货方式：由乙方负责运送设备至现场卸货，并负责保管、安装、调试、直至通过相关部门验收合格。

4.3 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备运输及到场卸货均由乙方自行负责，设备到场后，继续由乙方负责保管直至乙方设备安装完成，并通过政府相关部门验收合格起14天（并办理交付使用手续）止。在此期间乙方自行负担相应费用，并承担一切责任，但因甲方原因致使乙方不能及时进场施工，则运至工地的空调设备将由甲方负责保管。在甲方保管期间，甲方自行负担相应费用并承担一切责任。

5、到货查验

设备运抵现场后，乙方提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织监理等单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过当地负责特种设备安全监督管理部门验收合格为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内通知乙方，乙方需负责更换或补发，由此而产生的费用由乙方负责。

6、技术资料

6.1最终交付使用需提交四套完整的技术资料、图纸和文件；

6.2 设备交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

- 产品合格证或质量检验证书；

- 空调的设备安装图；

- 空调安装、使用、维护说明书以及有关手册；

- 易损件清单；

- 备品备件和专用工具清单；

- 提供整机的产品合格证和质量检验文件的复印件；

- 卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

若技术资料不完整的，乙方必须在收到甲方的通知后10天内补齐，如在要求时间内未补齐的，扣工程款罚金人民币5万元。

7、质量保证

7.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

空调的制造、安装、验收标淮及技术规范，必须符合我国标准，或买方认可的其他中国国家标准。

7.2空调质量保证期为政府验收合格后二年，由乙方免费保修24个月，质量保证期内免费提供维保。

7.4按照国家关于空调制造、安装、维修全面负责的一条龙管理的规定，双方在签订本合同的同时，签订《空调设备安装合同书》，乙方负责产品的制造和安装质量。

8、设备供货的违约责任。

设备供货违约责任按“合同条款第二节合同一般条款”相关条款规定执行。

9、履约保证金银行保函：卖方收到中标通知书后提供（本合同总价的10%）。

10、合同争议处理

10.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，买卖双方可直接向本工程所在地的法院提起诉讼。

11、售后服务承诺

11.1培训：乙方负责对甲方的操作、维修人员进行培训，培训时间、地点另行商定；

11.2空调验收合格后，乙方在宁波市区设立永久维保点，维保点派驻人员工作经验不短于五年、人员数量不小于4名。为本项目提供24小时急修服务，故障响应时间（到达现场）≤4小时，一般故障修复时间≤4小时，重大故障修复时间≤48小时。

质保维修的责任须有制造厂家提供书面担保且加盖制造厂家公章，由制造厂家承担质保的相应责任。

11.3免费维保：经当地空调质监部门验收合格之日起算，乙方负责24个月的免费维保，每月维保不少于2次。乙方负责空调安装完毕后的检验费。如因甲方使用不当或人为原因而造成的空调设备损坏，其修理费用及损坏部分的零件材料费及相应运费由甲方承担。

维保内容：

中央空调系统维护保养内容 1、空调主机部分； ①、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；有无泄漏，是否需要补充制冷剂 ②、检查压缩机运转电流、运转声音、工作电压、油位颜色是否正常； ③、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况，各接线端子有无松动 ④、检查水流量保护开关工作是否正常； ⑤、检查电脑板、感温探头 阻值是否正常； ⑥、检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好； 2、风系统的检查： ①、检查出风的风量、温度是否正常； ②、检查回风的回风滤网是否聚积灰尘；

11.4有偿维保：有偿维保合同在免费维保期满后视甲方需要另行签订。

11.5备品备件：本工程空调有关备品备件在免费维保期满后5年内按不高于规定单价提供给甲方。

十二、合同变更及其他：

12.1本合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明，如双方协商达成一致修改意见，需双方代表共同签署此附件。

12.2与本合同相关的招标文件、投标文件以及询标承诺及合同附件均为本合同组成部分，与本合同具备同等的法律效力，解释顺序以《空调设备采购合同书》为准。

12.3本合同壹式柒份，以中文书写，甲方执叁份，乙方执叁份，区财政局壹份。

甲  方（公章）：　　                        乙  方：（公章）

法定代表人（签章）：　                      法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：                        委托代理人(签章):

经办人：                                    经办人：

日期：  年   月   日                        日期：  年   月   日

地址：宁波北仑梅山乡梅港渔村                地址：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

邮编：                                      邮编：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行帐号：

税务登记号：                                税务登记号：

# 第四章   投标文件格式

## 技术标      格式1:

## 技术规格偏离表

招标编号：NBITC-20163457G

项目名称：宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统采购及安装项目

子    包：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件对应 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标货物技术规格对应招标文件技术要求所产生的偏离都应列入本偏离表中，若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术规格偏离”的字样，无偏离即投标货物的技术规格完全响应招标文件技术要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

技术标      格式2:

## 商务条款偏离表

招标编号：NBITC-20163457G

项目名称：宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统采购及安装项目

子    包：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的对应条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.商务条款内容主要是针对《招标文件》有关的包括交货期、付款方式、保质期及售后服务、合同主要条款等内容。

2.若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样，无偏离即投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

技术标      格式3:

## 产品业绩表

招标编号：NBITC-20163457G

项目名称：宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统采购及安装项目

子    包：

| 用户名称 | 产品规格型号 | 数量 | 供货日期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列述近3年以来同类产品的主要用户情况

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

技术标      格式4:

## 法定代表人授权书

本授权书声明：          <投标人全称>      法定代表人 <法定代表人姓名> 授权   <授权代表姓名>  为授权代表，参加招标编号为 NBITC-20163457G的  宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统采购及安装项目的招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

本授权书于         年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人(签字或盖章)：

投标人(盖章)：

日  期：

附：

授权代表姓名:

身份证号码:

职    务:

详细通讯地址:

邮政编码:

传    真:

电    话:

技术标      格式5:

## 投标人企业情况表

| 企业全称 |  | 企业性质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 电话/传真 |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |
| 营业执照号 码 |  |  |  |
| 职工全员人 数 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |
| 上年度 主要经 济指标 | 工业总产值 万元 |
|  | 实现利润 万元 |
| 主要产品情 况 | 产品名称 | 型号 | 年产量 | 年产值 |
| 企业优势及特长 |  |

履约保函（格式）

保函编号：

致：（招标人）

号合同履约保函

本保函作为贵方与               （以下简称卖方）于     年    月   日就     项目 （以下简称“项目”）项下签订的     号合同的履约保函。

（以下简称“银行”）无条件、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以人民币支付总额不超过最高担保金额               ，并以此约定如下：

- 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动导致的违约，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（一下简称“违约”），无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即于30个工作日内按贵方提出的累积总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。索赔文件应在有效期内我行对公营业时间送达，当日营业时间结束送达视为下一个银行工作日送达。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣掉或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件、不可撤销的责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除或加重本行在本保函项下的责任。

- 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。但尽管前述，本保函有效期最迟不超过      年      月       日，届时，我行保函责任解除，此后提出索赔我行无义务赔付。

- 本保函项下权利受益人不得转让或设定担保。

保证人（盖章）：

负责人或授权代理人（签字）：

地址：

电话：                      传真：

日期：

## 商务标      格式1:

## 投 标 函

致：宁波梅港海洋投资有限公司

<投标人全称>      授权  <授权代表姓名>  为授权代表，参加贵方组织的 招标编号为NBITC-20163457G的宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统采购及安装项目有关的招标活动，并对《招标文件》规定的内容进行投标。为此：

1.提供《招标文件》规定的全部投标文件：

《投标文件》正本一份，副本五份。

2.总投标价为(大写)：人民币                       元。

交货期：合同签订后         天(日历天)内交货。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如有时)及有关附件。

4.保证遵守《招标文件》中的有关规定和收费标准。

5.保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

6.愿意向贵方提供任何与本投标有关的数据、情况和技术资料。

7.本投标自开标之日起90天内有效。

8.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

单位地址：

邮编：          电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：                                    
开户银行电话：

投标人：                           (盖章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)

日期：             年          月          日

商务标      格式2:

## 投标一览表

招标项目名称：                               招标编号：

子包：

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |
| 投标声明 |  |

注： 投标价含义与附件四“投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同，

“投标总价”应与附件一“投标函”中“投标货物的投标总价”一致。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

商务标      格式3:

## 投标货物数量、价格表

招标编号：NBITC-20163457G

项目名称：宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统采购及安装项目

1.1货物数量及价格

| 子包号 | 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 交货期 安装期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元(大写：人民币 元整) |

说明：1. 上表的单价包括设备材料价格、运杂费、利润、税金、装卸费、二次搬运费、成品保护、产品保管、售后服务、备品备件、总包管理配合费（合同总价的1%）、水电费（与总包单位自行协商）等全部费用。

2.本表填写的设备材料内容和顺序应与招标文件的“货物清单”相一致。

3.本表不够填写的可自行增添。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

商务标      格式4:

## 组价表

招标编号：NBITC-20163457G

项目名称：宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调系统采购及安装项目

如：10P空调规格

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机主机 | （各种规格，分项列出） |  |  |  |  |
| 2 | 室内机 | （各种规格，分项列出） |  |  |  |  |
| 3 | 电路板 | （各种规格，分项列出） |  |  |  |  |
| 4 | 铜管 | （各种规格，分项列出） |  |  |  |  |
| 5 | 保温材料 |  |  |  |  |  |
| 6 | 冷凝水管 | （各种规格，分项列出） |  |  |  |  |
| 7 | 热镀锌铁皮风管 | （各种规格，分项列出） |  |  |  |  |
| 8 | 榉木风口 | （各种规格，分项列出） |  |  |  |  |
| 9 | 空调信号线 |  |  |  |  |  |
| 10 | 冷媒 |  |  |  |  |  |
| 11 | 吊支架 |  |  |  |  |  |
| 12 | 分支器 |  |  |  |  |  |
| 13 | 刚性防水套管 |  |  |  |  |  |
| 14 | 防盗装置 |  |  |  |  |  |
| 15 | 有线控制器 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 合同总价：￥ 元(大写：人民币 元整) |

说明：1. 上表的单价包括设备材料价格、运杂费、利润、税金、装卸费、二次搬运费、成品保护、产品保管、售后服务、备品备件、总包管理配合费（合同总价的1%）、水电费（与总包单位自行协商）等全部费用。

2.本表填写的设备材料内容和顺序应与招标文件的“货物清单”相一致。

3.本表不够填写的可自行增添。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或印章)：

日  期：

## 投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

## 封面  格式1:

## 投 标 文 件

商 务(技 术) 标

招标编号：     NBITC-20163457G

项目名称：宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调

系统采购及安装项目

子 包 号：

投 标 人：           （加盖公章）

法定代表人或授权代表：    （签字或盖章）

日    期：

封面  格式2:

致宁波市国际招标有限公司：

招标编号：     NBITC-20163457G

项目名称：宁波梅山保税港区三创基地研发园一期工程空调

系统采购及安装项目

子 包 号：

投 标 人：           （加盖公章）

商 务(技 术) 标

## 《投标文件》

开标时启封

# Text boxes

正（副） 本