政府采购招标项目

国内公开招标文件

（第二册）

采购编号：NBITC-20171396G-BL030

项目名称：宁波市北仑区第二人民医院采购医疗设备项目

宁波市国际招标有限公司

2017年6月

目    录

第五部分  采购公告	1

第六部分  投标资料表	4

第七部分  评标标准	7

第八部分  招标货物清单及技术规格	11

# 第五部分  采购公告

发布时间：2017年6月29日

公告期限：2017年6月29日至2017年7月11日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其它有关办法，宁波市国际招标有限公司就宁波市北仑区第二人民医院采购医疗设备项目进行公开招标，现邀请合格供应商参加投标。

一、采购编号：NBITC-20171396G-BL030

二、项目概况：采购货物名称、数量、用途及主要技术规格：

| 子包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1脱水机 | 1台 | 详见招标文件第八部分 | 30.00 |
|  | 1-2通风柜 | 3个 |  | 18.00 |
|  | 1-3取材台 | 1个 |  | 6.00 |
|  | 1-4蜡片柜 | 1个 |  | 2.00 |
|  | 1-5切片柜 | 1个 |  | 2.00 |
|  | 1-6晾片柜 | 1个 |  | 1.8 |
| 2 | 2-1电子胃镜 | 1根 |  | 35.00 |
|  | 2-2内镜送水泵 | 1台 |  | 6.00 |
| 3 | 动态血压系统 | 3台 |  | 10.00 |
| 4 | 可视喉镜 | 1台 |  | 5.00 |
| 5 | 电脑验光仪 | 1台 |  | 8.5 |
| 6 | 口腔X射线数字化体层摄影设备 | 1台 |  | 90.00 |
| 7 | 牙椅（A） | 2台 |  | 25.00 |
| 8 | 牙椅（B） | 1台 |  | 20.00 |

注：投标人对子包1中1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6，子包2中2-1、2-2必须同时投标，否则作无效标处理。

三、供应商的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有招标设备相关经营范围的独立法人。

3、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件的获取：

采购文件通过从采购代理机构购买的形式获取。未购买采购文件者的投标将被拒绝。

五、采购文件发售期限：

自采购公告发布之日起至2017年7月11日17时止（北京时间08:30-11:30, 14:30-17:00，节假日除外）。

六、采购文件发售形式、售价及购买地点、联系电话：

1、采购文件售价为每子包400元人民币，售后不退。

2、采购代理机构只出售电子文本形式的采购文件；潜在供应商可到采购代理机构现场购买或进行网上购买，如需网上购买请按下述户名、开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号）。

户名：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

帐号:94090154800000191

网上和微信方式购买标书流程：点击进入说明

3、购买地点：宁波市国际招标有限公司305室。联系电话：0574-87386429；传真：0574-87642508。

温馨提示：供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真至我公司财务处专职标书发售人员，并在底单上注明供应商的单位名称和需要购买标书的项目编号和子包号，如未按此要求操作，供应商将有可能不能及时收到可下载标书的验证码，请给予配合。

七、投标截止时间：2017年7月20日14时00分（北京时间）

八、投标地点：北仑区新碶长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心

九、开标时间：2017年7月20日14时00分（北京时间）

十、开标地点：北仑区新碶长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心

十一：其他注意事项：

1、参加投标的供应商在投标前必须到“宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）”上成功进行注册登记。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

4、未购买采购文件者的投标将被拒绝。

采购代理机构：宁波市国际招标有限公司
地址：宁波市江北区正大巷32号

联系人：韩  洋、徐徕

联系电话：0574-87307605、87356230

采购人：宁波市北仑区第二人民医院

地址：宁波市北仑区柴桥街道柴卫路2号

联系人：严女士

联系电话：0574-86061386

# 第六部分  投标资料表

本部份关于本次招标货物的具体要求是对第一册“投标人须知”和“合同条款”的相关条款的具体表述或补充、修改，如有矛盾，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 6.1 | 采购人名称：宁波市北仑区第二人民医院 |
| 6.2 | 合同名称:医疗设备采购合同 |
| 6.3 | 合格的投标货物来源：国内（本次采购为非专门面向中小企业）/进口（货已在中国境内的） |
| 6.4 | 招标机构名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 6.5 | 采购人电话：0574-86061386 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 6.6 | 投标报价：货到医院价 含设备价、6.19条款规定的零备件和专用工具价、运输费、保险费、安装调试费、按照本册第八部分“技术规格”要求的维护保养价格等 |
| *6.7 | 投标货币：人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| *6.8 | 资格标准：详见第五部分 采购公告“三、供应商的资格要求”。 对第一册的补充要求：要求供应商按照招标文件第一册“7.2资格证明文件”的要求提供资格证明文件，其中 1.财务状况报告证明材料：要求提供上一年度财务报表复印件加盖投标人公章； 2.依法缴纳税收的证明材料：要求提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟）； 3.依法缴纳社会保证资金的证明材料“要求提供有效的社会保险登记证复印件加盖投标人公章； 4.具备履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料：要求提供“投标人资格声明”（格式见附件）； |
| *6.9 | 投标文件的组成：招标文件第一册第一部分“投标人须知”第七条规定的投标人应提交的投标文件。 |
| *6.10 | 投标保证金金额：子包1：人民币11000.00元整；子包2：人民币8000.00元整；子包3：人民币2000.00元整；子包4：人民币1000.00元整；子包5：人民币1700.00元整；子包6：人民币18000.00元整；子包7：人民币5000.00元整；子包8：人民币4000.00元整。 投标保证金在2017年7月14日11:00前汇入我公司账号（否则以无效标处理）。 中标人的投标保证金在签订合同，并付清招标服务费后原额退还； 未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内原额退还 |
| *6.11 | 投标保证金形式： 可选择：银行汇票、银行电汇（必须从投标供应商单位账户汇出）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）。不接受现金交纳形式。 |
| *6.12 | 投标有效期： 90 天。 |
| 6.13 | 投标文件份数：正本： 1 份、副本： 4 份。 |
| 6.14 | 投标文件递交至：北仑区新碶长江路1166号北仑行政大楼B座三楼招投标中心 |
| 商 务 条 款 资 料 |
| 6.15 | 履约保证金金额：不适用 |
| 6.16 | 履约保证金形式：不适用 |
| 6.17 | 交货地点：采购人指定地点 交 货 期：合同生效后二个月内 |
| 6.18 | 应提供的伴随服务：安装、调试、培训等 投标文件应标明货物完成安装调试的周期。 |
| 6.19 | 备品备件要求：货物质保期内所需的备品备件清单及价格，并列出清单及价格，计入投标总价中； |
| 6.20 | 质量保证期（或保修期）：详见 第八部分 表B. 货物的技术规格和要求表 |
| 6.21 | 售后服务：详见 第八部分 |
| 6.22 | 付款方法和条件：货到验收合格后支付合同价款的90%，其余保修期满后1周内付清 |
| 6.23 | 货物送达或安装现场：采购人指定地点 |
| *6.24 | 备选方案的报价：本项目不接受备选方案 投标联合体规定：本项目不接受联合体投标 |
| 授 予 合 同 |
| 6.25 | 按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应、中标通知书确定的规格、数量和金额签订合同 |
| 6.26 | 验收：采购人自行验收，验收费用由中标人承担。 |
| 招 标 代 理 服 务 费 |
| 1.本招标代理公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。 2.中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标服务费。 3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4.中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标公司有权从其投标保证金中收取，并对不足部分进行追索。 |

注意：1.本部分内打有“*”号的条款为“实质性要求”条款。投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对招标文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

2.有关发布本次招标信息的媒体：

中国政府采购网            www.ccgp.gov.cn

中国采购与招标网          www.chinabidding.com.cn

宁波市政府采购站点        www.nbzfcg.cn

北仑区公共资源交易中心网  www.zhztb.gov.cn

宁波市国际招标有限公司网  www.nbbidding.com

3.对原产地在中国境外的货物，必须是在中国海关完税的可合法销售的货物，并且在货物交付时应随货物向采购人提供海关完税的税单原件供采购人核对。投标人必须在投标文件中对此作出承诺。

# 第七部分  评标标准

一、评标办法

1.本评标标准是对第一册“投标人须知”中F.评标及定标以及其他相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评标标准为准。

2.本项目评标采用综合评分法。评标委员会成员独立按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对投标文件分别打分汇总后计算平均分，即为各投标人的综合得分。按综合得分自高向低次序排出评标结果排序。

3.本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对《中小企业声明函》满足招标文件要求的小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

二、评标程序

1.初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格的投标人不进入比较与评价程序。

（1）资格性审查：依据法律法规对其资格证明文件齐全性和有效性、投标保证金是否符合要求、是否符合经营范围等方面进行审查。

（2）符合性检查：审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性、投标有效期的符合性，并对招标文件是否做出实质性响应进行审查。

2.比较与评价：按照招标文件的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，计算其相应的评分分值（详见评分标准）。

3.综合评估：经过初步审查、比较与评价，评标委员会成员独立按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置，对投标文件分别打分汇总后计算平均分，即为各投标人的综合得分。

4.推荐中标人

按综合得分由高到低排序，推荐评标结果排序第一的投标人为中标人。若投标人的综合得分相等，则投标价低者列前。

5.确定中标人

采购人根据评标报告中推荐的中标人顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标人）确定中标人。中标人确定后，本采购代理机构将在招标文件第二册载明的有关发布本次招标信息的媒体上发布采购结果公告。

三、评标委员会

1.受采购人的委托，招标代理公司根据国家《政府采购法》、国家财政部第18号令的规定和有关的法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

3.评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价与总价不符，以单价为准修正总价。但单价金额小数点明显错误的除外。

（2）大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额修正小写金额。

（3）投标函总价大写金额与开标一览表总价大写金额不符的以开标一览表总价为准。

按上述方法调整后的投标报价对投标人有约束力，如果投标人不接受修改后的投标报价，则视其作撤标决定，其投标保证金将不予退还。

4.在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准；若发现电子文本与书面文本不一致，则以书面文本为准。

四、投标的澄清

1.对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理公司通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2.投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

4.若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

*五、投标文件有重大偏差的将被直接作无效标处理。重大偏差指：

1.投标人未按招标文件要求提交投标保证金；

2.投标文件无法定代表人或被授权人签字及签字人无法定代表人有效授权的；

3.投标人不符合投标人须知第1条关于合格的投标人的要求的，或投标人的资格不满足招标文件第二册“投标资料表”第6.8条款要求的，或资格证明文件不全的；

4.国家实行经营/制造许可证、注册证、行业准入证、强制认证等货物未提供相关证书的；

5.超出经营范围投标的；

6.投标文件的组成或格式的盖章、签署、出具不符合本招标文件要求的；

7.投标有效期不足的；

8.评标委员会经过审查，认定投标人未在实质上响应招标文件的要求的或明显不符合招标文件对技术规格、技术标准的要求或以低于成本报价竞标的；

9.投标报价超出预算价的；

10.法定代表人为同一个人的两个或多个法人，母公司、子公司（包括全资子公司）、控股公司在同一货物招标中同时投标的；同一制造商就同一品牌、同一型号的货物委托两家或多家代理商参加投标的；

11.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

12.本投标文件有采购人不能接受的其他条件；

13.在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有行贿或欺诈行为或投标人试图对评标委员会的评标进行影响的，将依法否决其投标。

对于投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方属于明显笔误的，提供的技术信息和数据不够完整等细微偏差，在补正不会造成对其它投标人不公平结果的原则下，允许投标人在询标时作出澄清和补正。

六、评标过程保密

采购结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

*七、预算价

本次公开招标设有预算价（子包1：1-1脱水机：30.00万元，1-2通风柜：18.00万元，1-3取材台：6.00万元，1-4蜡片柜：2.00万元，1-5切片柜：2.00万元，1-6晾片柜：1.8万元；子包2：2-1电子胃镜：35.00万元，2-2内镜送水泵：6.00万元；子包3：10.00万元；子包4：5.00万元；子包5：8.5万元；子包6：90.00万元；子包7：25.00万元；子包8：20.00万元），超出预算价的作无效标处理。

评分标准（兼评委打分表）

采购编号：NBITC-20171396G-BL030                              适用于所有子包

| 投标单位 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分100分 |  |  |  |
| 技术分60分 | 设备先进性（12分）：评标委员会对投标设备的先进性进行评议，被评为“优”的投标设备，得8-12分；被评为“中”的设备得4-7分，被评为“差”的设备得1-3分； |  |  |  |
|  | 配置完整性（11分）：评标委员会对投标设备的配置完整性进行评议，被评为“优”的投标设备，得8-11分；被评为“中”的设备得4-7分，被评为“差”的设备得1-3分； |  |  |  |
|  | 性能稳定性（12分）：评标委员会对投标设备的性能稳定性进行评议，被评为“优”的投标设备，得8-12分；被评为“中”的设备得4-7分，被评为“差”的设备得1-3分； |  |  |  |
|  | 完全响应招标文件技术要求规格表中任何指标（即未加“*”的指标）的得25分；未加“*”的指标每偏离一条扣5分，扣完为止； 技术参数中标有“*”条款为主要技术参数，任何一条偏离将导致技术指标响应分（25分）为0分。 |  |  |  |
| 商务分10分 | 评标委员会对投标单位的售后服务及承诺进行评议的；被评为“优”的，得4-6分；被评为“中”的设备得2-4分；被评为“差”的设备得1-2分； |  |  |  |
|  | 评标委员会对投标单位的标书制作内容进行评议的；被评为“优”的，得2-4分；被评为“中”的设备得1-2分；被评为“差”的设备得0-1分； |  |  |  |
| 价格分30分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值6% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价。 得分：投标报价为基准价的，得满分30分，其他投标报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 得分四舍五入保留到小数点后二位。 |  |  |  |

注：1、小数点后保留二位数。2、各评委成员自行按以上参考分值评分。3、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二或以上的评委签字认可。

评委签名：

年  月  日

# 第八部分  招标货物清单及技术规格

# 子包1：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1脱水机 数量：1台 |
| 一 | 用途：主要用于病理学、解剖学及临床病理学组织的学研究及检验，是在全封闭的处理槽内自动进行组织标本制作所需的检体固定、脱水、脱脂、透明、浸蜡处理工序的设备 |  |  |
| 二 | 主要技术要求 |  |  |
| 1 | 结构：全封闭结构，电脑自动控制脱水过程，全进口设备 |  |  |
| *2 | 组织处理能力：组织处理能力：≥220个组织 |  |  |
| 3 | 显示屏：逆光液晶显示，全文本显示模式展现完整的信息，从操作状态到工作状态，从药液配置到药液浓度，以及停电、故障部位、检修方法等，实时显示温度、压力、试剂位置等参数 |  |  |
| *4 | 操作方式：必须使用按键式操作，操作可靠，不易发生故障，不能使用触摸屏操作 |  |  |
| 5 | 石蜡缸温度：石蜡槽温度最高设置温度75℃（每1度可任意调整），请注明最高设置温度 |  |  |
| *6 | 石蜡缸数量：石蜡缸数量：≥ 4个(废蜡缸除外), 石蜡缸可拆卸 |  |  |
| *7 | 石蜡缸结构：石蜡缸为可拆卸的抽屉式结构，方便、干净彻底的清除石蜡和组织残渣 |  |  |
| 8 | 清洗缸数量：清洗液缸数量：≥3缸, 处理时标准使用量≥3.15L/缸 |  |  |
| 9 | 试剂缸数量：试剂缸≥10个，处理时使用量≥2.2L |  |  |
| 10 | 试剂更换：固定、脱水、透明、渗透的试剂必须可以手动更换 |  |  |
| 11 | 旋转阀阀芯材质：采用陶瓷材料的多向旋转阀，不易黏结质量较差的石蜡，请注明其材质 |  |  |
| 10 | 程序存储：可以存储用户自定义的程序≥9个处理程序；3个清洁程序 |  |  |
| *11 | 处理槽的安全锁：必须采用滑动的安全锁，方便可靠，不能采用旋转式 |  |  |
| 12 | 压力/真空 ： 各槽ON/OFF任意设置，加压：32～34kpa,减压：—25kpa |  |  |
| 13 | 废气处理：两级气体过滤系统，活性炭和冷凝水，排除的气体更干净，活性炭过滤器可用方便、经济的更换 |  |  |
| *14 | 药液缸连接状态自动检查：具有药液缸连接状况自动检查功能，确保脱水过程中不会因试剂缸连接不好导致脱水中断 |  |  |
| 15 | 药液自动移送和交换功能：具备药液自动移送和根据污染梯度自动替换功能 |  |  |
| *16 | 温水清洗功能：必须具备温水清洗第一到第五缸的功能，将水加热，彻底清洗福尔马林结晶 |  |  |
| 17 | 组织保护功能：具有自动组织保护功能，防止断电时破坏组织 |  |  |
| 三 | 其它 |  |  |
| 1 | 设备免费保修≥二年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |  |
| 2 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 |  |  |
| 3 | 必须提供进口医疗器械产品注册证及注册登记表。 |  |  |
| 四 | 安装及验收 |  |  |
| 1 | 安装地点：医院指定地点 |  |  |
| 2 | 安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供 |  |  |
| 3 | 安装、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致；还应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 1-2通风柜 数量：3个 |  |
| 一 | 技术要求： |  |  |
| 1 | 细胞室通风柜 1个 |  |  |
| 1.2 | 专利超薄壁设计,大大增加柜内使用空间 |  |  |
| 1.3 | 最佳化导流板设计，保证通风柜面风速及压损等性能参数，符合美国SEFA标准 |  |  |
| 1.4 | 内衬板模具连接固定，易于拆卸维修更换 |  |  |
| 1.5 | 落地式架构便于设备的移入和移出 |  |  |
| 1.6 | 双视窗设计，可以最大限度利用有限的层高而达到最大的视窗开度 |  |  |
| 1.7 | 三段式导流设计，使整个通风柜内无通风死角 |  |  |
| 1.8 | 照明系统与通风柜内有害气体隔开，安全有保障 |  |  |
| 1.9 | 侧面设检修窗口，易于日常维护和紧急维修 |  |  |
| 1.10 | 尺寸：≤1200长×1000宽×2300高（mm） |  |  |
| 2 | 染色通风柜 1个 |  |  |
| 2.1 | 超大视野安全视窗，实现无障碍操作 |  |  |
| 2.2 | 无间断平衡，移动门可停留于任意位置 |  |  |
| 2.3 | 组合式架构，可实现视窗左右及上下移动 |  |  |
| 2.4 | 双视窗的豪华设计，可最大限度利用有限的层高而达到最大的视窗开度 |  |  |
| 2.5 | 三段式导流设计，使整个通风柜内气体不会向外泄漏 |  |  |
| 2.6 | 侧面设检修窗口，易于日常维护和紧急维修 |  |  |
| 2.7 | 下柜设储存空间，可用于存放仪器耗材 |  |  |
| 2.8 | 智能化控制模块，可视化操作 |  |  |
| 2.9 | 可与变风量系统无缝接合，达到节能、环保的要求 |  |  |
| 2.10 | 照明系统与通风柜内有害气体隔开，安全有保障 |  |  |
| 2.11 | 流线型把手，既降低通风阻力，又可以为通风柜补风 |  |  |
| 2.12 | 管路位于前端，可拆卸，便于安装及维修 |  |  |
| 2.13 | 桌面采用环氧树脂板，耐腐蚀，另在左侧设专用冲洗池，规格400×400×300mm |  |  |
| 2.14 | 尺寸：≤1500长×1100宽×2300高（mm） |  |  |
| 3 | 封片通风柜 1个 |  |  |
| 3.1 | 超大视野安全视窗，实现无障碍操作 |  |  |
| 3.2 | 无间断平衡，移动门可停留于任意位置 |  |  |
| 3.3 | 组合式架构，可实现视窗左右及上下移动 |  |  |
| 3.4 | 双视窗的豪华设计，可最大限度利用有限的层高而达到最大的视窗开度 |  |  |
| 3.5 | 三段式导流设计，使整个通风柜内气体不会向外泄漏 |  |  |
| 3.6 | 侧面设检修窗口，易于日常维护和紧急维修 |  |  |
| 3.7 | 下柜设储存空间，可用于存放仪器耗材 |  |  |
| 3.8 | 智能化控制模块，可视化操作 |  |  |
| 3.9 | 可与变风量系统无缝接合，达到节能、环保的要求 |  |  |
| 3.10 | 照明系统与通风柜内有害气体隔开，安全有保障 |  |  |
| 3.11 | 流线型把手，既降低通风阻力，又可以为通风柜补风 |  |  |
| 3.12 | 管路位于前端，可拆卸，便于安装及维修 |  |  |
| 3.13 | 桌面采用环氧树脂板，耐腐蚀 |  |  |
| 3.14 | 尺寸：≤1200长×1100宽×2300高（mm） |  |  |
| 二 | 售后服务 |  |  |
| 1 | 设备免费保修≥二年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |  |
| 2 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务 |  |  |
| 1-3取材台 数量：1个 |
| 一 | 技术要求： |  |  |
| 1.1 | 设备符合病理实验室工作环境、人员保护等要求；设计符合“中国安全环保条例”的有关要求 |  |  |
| *1.2 | 柜体为上下分体结构以适应搬移轻便及不会受门的大小限制进出 |  |  |
| *1.3 | 整体采用1.5mm SUS304优质耐酸碱不锈钢板，机械折压，焊接成型，外表美观 |  |  |
| *1.4 | 底座构造为箱体式，内设:冷热水给排系统，采用国际品牌即热型热水器（小厨宝），即开即用，无限量供应热水 |  |  |
| 1.5 | 柜顶装有强力紫外线杀菌装置（220V×40W符合CNS规定）及全封闭式日光照明灯。灯与取材台操作空间隔开，防止灯被腐蚀，延长灯具使用寿命 |  |  |
| 1.6 | 采用整体排风系统装置，长条型不锈钢百叶耐酸碱排气孔 |  |  |
| *1.7 | 操作台面采用2.0mm，304优质不锈钢，底部做加强，不会产生凹凸变形，耐腐，便于清洁。另设专用冲洗池，规格450×450×300mm，池内放置一块过滤板，板上开Φ5mm网眼 |  |  |
| 1.8 | 采用优质名牌专用伸缩水龙头，内藏式喷淋系统，操作简单、方便 |  |  |
| 1.9 | 台面上吸风口处配补光灯 |  |  |
| 1.10 | 下柜体右侧为一个单门柜，左侧为单门柜，中间为双开门柜，整体简洁大方 |  |  |
| 1.11 | 尺寸：≤1800长×750宽×2000高（单位：mm） |  |  |
| 二 | 售后服务 |  |  |
| 1 | 设备免费保修≥二年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |  |
| 2 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务 |  |  |
| 1-4蜡片柜 数量：1个 |
| 一 | 技术要求： |  |  |
| 1.1 | 十八抽（三节，每节六抽或十二抽，加一底座，可存放标准腊块约15000块） |  |  |
| 1.2 | 柜体采用0.8mm宝钢产冷轧板 |  |  |
| 1.3 | 抽屉：蜡块专用抽 |  |  |
| 1.4 | 拉手：塑料暗拉手 |  |  |
| 1.5 | 表面：脱脂除油，表调，锌系磷化，钝化，粉未喷 |  |  |
| 1.6 | 插槽：金属开模专用插槽 |  |  |
| 1.7 | 标鉴槽：一体化冲压成型 |  |  |
| 1.8 | 尺寸：≤480长×450宽×1650高（mm） |  |  |
| 二 | 售后服务 |  |  |
| 1 | 设备免费保修≥二年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |  |
| 2 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务 |  |  |
| 1-5切片柜 数量：1个 |
| 一 | 技术要求： |  |  |
| 1.1 | 七十二抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片700张，每套可存放5万张，可负载900公斤） |  |  |
| 1.2 | 柜体采用0.8mm宝钢产冷轧板 |  |  |
| 1.3 | 抽屉：玻片专用抽，ＡＢＳ滑道 |  |  |
| 1.4 | 拉手：全铜沙金 |  |  |
| 1.5 | 表面：脱脂除油，表调，锌系磷化，钝化，粉未喷涂 |  |  |
| 1.6 | 插槽：金属开模专用插槽 |  |  |
| 1.7 | 标鉴槽：一体化冲压成型 |  |  |
| 1.8 | 尺寸：≤480长×450宽×1620高（单位：mm） |  |  |
| 二 | 售后服务 |  |  |
| 1 | 设备免费保修≥二年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |  |
| 2 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务 |  |  |
| 1-6晾片柜 数量：1个 |
| 一 | 技术要求： |  |  |
| 1.1 | 8单元柜（单元可放置10块晾片板，可同时晾标准玻璃切片200张，每套可晾片1600张） |  |  |
| 1.2 | 柜体采用0.8mm宝钢产冷轧板 |  |  |
| 1.3 | 晾片板：模具压制成型，ＡＢＳ材质 |  |  |
| 1.4 | 表面：脱脂除油，表调，锌系磷化，钝化，粉未喷涂 |  |  |
| 1.5 | 插槽：金属开模专用插槽 |  |  |
| 1.6 | 尺寸：≤450长×480宽×1625高（mm） |  |  |
| 二 | 售后服务 |  |  |
| 1 | 设备免费保修≥二年，质保期外不收取任何维修、差旅费等。 |  |  |
| 2 | 免费提供至少每年2次的上门维修保养服务 |  |  |

# 子包2：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1电子胃镜 数量：1根 |
| 一、 | 总体要求： |  |  |
| 1.1 | 国际内窥镜著名品牌.配置代表内窥镜技术先进水平； |  |  |
| 1.2 | 制造商在浙江省内设有正规内窥镜维修点及备品仓库； |  |  |
| 1.3 | 镜身须与医院现有的摄像系统相互兼容，以便资源充分利用； |  |  |
| *1.4 | 镜身先端部使用先进的黑白CCD. 顺次扫描成像方式； |  |  |
| 二、 | 技术要求（技术参数及功能）和配置： |  |  |
| 2．1 | 双焦距高清电子胃镜（1根） |  |  |
| 2.1.1 | 视野角：≥140°(直视) |  |  |
| 2.1.2 | 景深：常焦模式7～100mm/近焦模式3～7mm |  |  |
| 2.1.3 | 插入部外径：≤9.9mm |  |  |
| 2.1.4 | 先端部外径：≤10.2mm |  |  |
| 2.1.5 | 弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100° |  |  |
| 2.1.6 | 最小可视距离：3mm |  |  |
| 2.1.7 | 钳子管道内径：≥2.8mm |  |  |
| 2.1.8 | 有效长度：≥1030mm |  |  |
| 2.1.9 | 防水一触式接头 |  |  |
| 2.1.10 | 具有副送水功能 |  |  |
| 三、 | 其他 |  |  |
| 3.1 | 提供仪器详细的配置清单及配件和消耗品的报价清单。 |  |  |
| 3.2 | 提供中文操作手册和维修手册。 |  |  |
| 3.3 | 必须提供进口医疗器械产品注册证及注册登记表。 |  |  |
| 3.4 | 提供设备产地和制造厂名称、推出时间和国内用户名单。 |  |  |
| 3.5 | 验收合格后免费保修1年。 |  |  |
| 3.6 | 提供现场操作维修培训。 |  |  |
| 2-2内镜送水泵 数量：1台 |  |
| 一 | 技术要求： |  |  |
| 1.1 | 设计上防止内镜的压力过大 |  |  |
| 1.2 | 微处理器控制确保了准确而精密的流速 |  |  |
| 1.3 | 人性化设计的触摸按钮方便使用 |  |  |
| 1.4 | 明亮的LED显示便于确认选中的设定 |  |  |
| 1.5 | 具有待机模式，允许快速而稳定地更换送水管，无须操作电源开关。 |  |  |
| 1.6 | 20秒自动关闭计时器，能够控制灌流量。 |  |  |
| 1.7 | 水瓶能够装入≥2L液体，带有指示液面标识。 |  |  |
| 1.8 | 水瓶和瓶盖可采用高温高压灭菌，提高了灭菌效果，可用于清洗消毒机。 |  |  |
| 1.9 | 可用于内镜的钳子管道或副送水管道进行送水，同时，兼容超声内镜。 |  |  |
| 1.10 | 最大流速：钳子管道：≥750ml/分钟 副送水管道：≥230ml/分钟 |  |  |
| 二、 | 其他 |  |  |
| 2.1 | 提供仪器详细的配置清单及配件和消耗品的报价清单。 |  |  |
| 2.2 | 提供中文操作手册和维修手册。 |  |  |
| 2.3 | 必须提供进口医疗器械产品注册证及注册登记表。 |  |  |
| 2.4 | 提供设备产地和制造厂名称、推出时间和国内用户名单。 |  |  |
| 2.5 | 验收合格后免费保修2年。 |  |  |
| 2.6 | 提供现场操作维修培训。 |  |  |

# 子包3：动态血压系统                                                   3台

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求： |  |  |
| 1 | 动态血压记录器 |  |  |
| 1.1 | 原装进口记录盒 |  |  |
| *1.2 | 电池：5号（2节）可轻松完成24小时监护，最长可连续达52小时监测 |  |  |
| 1.3 | 测量方法：示波法 |  |  |
| 1.4 | 精确度：±3mmHg |  |  |
| 1.5 | 单次测量时间：30～50s |  |  |
| 1.6 | 测量间隔：5、10、12、15、20、30、60、120分钟等多种时间间隔选择 |  |  |
| *1.7 | 储存范围：300个数值 |  |  |
| 1.8 | 测量范围：心率40-200BPM; 收缩压60～250mmHg; 舒张压25～200mmHg |  |  |
| 1.9 | 液晶显示屏：显示收缩压、舒张压和平均压；以及当前时间与日夜标记 |  |  |
| 1.10 | 单键操作:采用单键操作，方便操作者熟悉和使用 |  |  |
| *1.11 | 袖带：专利技术防滑袖带，具有防滑圈 |  |  |
| 1.12 | 自动重测:在测量值超出测量范围后自动重测，保证监测数据的完整性 |  |  |
| 1.13 | 袖带与记录器的接口采用工程塑料接口，具备良好的气密性 |  |  |
| 1.14 | 超静音设计:在同类产品中噪音最低，避免引起受检者的关注和不适，在受检者正常生活、工作的条件下获得最真实的数据资料 |  |  |
| 2 | 动态血压分析软件 |  |  |
| *2.1 | 软件丰富:除血压分析软件外，还包含心电图、动态心电图以及运动心电图等其他诊断信息 |  |  |
| 2.2 | 采用强大的SQL数据库管理，支持按周 月 年 以及任意时间段统计病例 |  |  |
| 2.3 | 支持按照病人姓名、病历号、记录日期等信息快速查找病人 |  |  |
| 2.4 | 错误测量数据可删除、不包括，报告中不会显示 |  |  |
| 2.5 | 数据输出：标准XML文件 pdf文件 tif文件 |  |  |
| 2.6 | 支持多种登陆模式，不同医生可以设置自己的登陆用户名和密码，保证数据安全 |  |  |
| 2.7 | 分析软件要求中文界面，具备数据表图、趋势图、血压升降图、离散图、柱状图、圆饼图以及心率血压收缩压乘积 |  |  |
| *2.9 | 软件具备输出XML文件功能，支持将数据直接导入到Excel表格中方便统计研究 |  |  |
| 2.10 | 支持SPSS以及JMP统计软件直接调取数据库内病人；方便开展临床试验研究 |  |  |
| 2.11 | 提供3种以上的报告首页供医生选择，内容包括首页字体大小，数据统计风格 |  |  |
| 2.12 | 病例数据库可直接备份至可移动存储设备 |  |  |
| 2.13 | 产品通过CE认证和美国FDA认证 |  |  |
| 二、 | 其他 |  |  |
| 1 | 提供仪器详细的配置清单及配件和消耗品的报价清单。 |  |  |
| 2 | 提供中文操作手册和维修手册。 |  |  |
| 3 | 必须提供进口医疗器械产品注册证及注册登记表。 |  |  |
| 4 | 提供设备产地和制造厂名称、推出时间和国内用户名单。 |  |  |
| 5 | 验收合格后免费保修2年。 |  |  |
| 6 | 提供现场操作维修培训。 |  |  |

# 子包4：可视喉镜                                               1台

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备用途：供医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用 |  |  |
| 二 | 技术参数 |  |  |
| 2.1 | 显示屏 |  |  |
| 2.1.1 | 尺寸≥3英寸（进口广角显示屏） |  |  |
| 2.1.2 | 分辨率：1600*1200 |  |  |
| 2.1.3 | 背光LED |  |  |
| 2.1.4 | 前后转动角度0-140° |  |  |
| 2.1.5 | 左右转动角度0-300° |  |  |
| 2.2 | 喉镜片（含摄像头） |  |  |
| *2.2.1 | 分辨率：1600*1200 |  |  |
| 2.2.2 | 像素≥200万 |  |  |
| 2.2.3 | 摄像头CCD（防水） |  |  |
| *2.2.4 | 喉镜片：镜片整体采用304医用不锈钢制作，型号规格齐全，附件详情 |  |  |
| 2.2.5 | 视场角≥90° |  |  |
| 2.2.6 | 光照度≥8000LUX |  |  |
| 2.2.7 | 观察景深≥5-100mm |  |  |
| 3.3 | 电池 |  |  |
| 3.3.1 | 类型：锂电子可充电电池 |  |  |
| 3.3.2 | 电压：≤7.4V |  |  |
| 3.3.3 | 容量＞3000mAh |  |  |
| 3.3.4 | 充电次数≥500次 |  |  |
| 3.3.5 | 充电时间＜3小时 |  |  |
| 3.3.6 | 充电器：4.2V-12V,1000mA |  |  |
| *2.4 | 独特的防雾功能：无需开机预热，即开即即可防雾。采用全球最先进的防雾技术 |  |  |
| 2.5 | 整机重量：≤250g 轻巧，便捷，舒适性能高 |  |  |
| 2.6 | 摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化。视野无盲区，气管插管更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿 |  |  |
| 2.7 | 拍照摄像功能：手柄上安置一键快速拍照按钮，拍照速度反应迅速，人性化设计。 更可以连续摄像 |  |  |
| *2.8 | 独特的金属连接部件镜片和手柄之间的连接：镜片和手柄之间的连接采用最新锁扣技术，并且镜片固定支架采用高强度的金属制作。安全性能达到最大化，连接处都是304医用不锈钢 |  |  |
| 2.9 | 手柄形状，长度，舒适型短手柄设计：操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响 |  |  |
| 2.10 | 数据输出：方便档案的建立和储存 |  |  |
| 2.11 | 影像输出：外接显示器，方便教学及演示 |  |  |
| *2.12 | 可配置重复消毒使用的金属叶片和一次性叶片 |  |  |
| 三 | 配置要求： |  |  |
| 3.1 | 设备数量：一套 |  |  |
| 3.2 | 金属叶片的配置要求：成人中号1个，新生儿1个 |  |  |
| 3.3 | 一次性叶片及导芯的配置：成人中号导芯1个，一次性叶片5片 |  |  |
| 四 | 售后服务 |  |  |
| 4.1 | 保修期：设备验收合格后叁年，质保期外不收取任何维修、差旅费等，仅收取配件费，零配件优惠70％以下，先维修后付款；（附厂家或总代证明） |  |  |
| 4.2 | 维修2小时响应，24小时到现场，48小时无法修复提供备用机。 |  |  |
| 五 | 其他要求： |  |  |
| 5.1 | 提供医疗器械注册证等文件 |  |  |
| 5.2 | 提供一次性叶片的价格 |  |  |
| 5.3 | 提供近三年同机型省内用户或华东用户名单（要求五家）， |  |  |
| 5.4 | 装机现场提供操作规程（含电源及环境要求、使用前准备、操作程序、注意事项、维护保养（PM）要求、安全警告），否则不予验收 |  |  |
| 六 | 安装及验收要求 |  |  |
| 6.1 | 安装完成时间：接用户通知后7天内全部调试完成 |  |  |
| 6.2 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 6.3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准 |  |  |
| 6.4 | 安装验收前产生一切费用由中标商提供。 |  |  |

# 子包5：电脑验光仪                                                  1台

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数： |  |  |
| *1.1 | 球镜（S）：-30.00 到+25.00 D (V.D.=12 mm)；0.01/ 0.12/ 0.25 D 增量 |  |  |
| 1.2 | 球柱镜度数：≥ 10.00 D；绝对值：±0.50 D |  |  |
| 1.3 | 柱镜（C）：0 到±12.00 D；0.01/ 0.12/ 0.25 D 增量 |  |  |
| 1.4 | 测量范围：0.25到0.50 D |  |  |
| 1.5 | 柱镜轴位：0.50 到3.00 D |  |  |
| 1.6 | 柱镜轴位：0到180 度，1/ 5度 |  |  |
| 1.7 | 测量方式：环形区域测量 |  |  |
| 1.8 | 镜眼距：0/ 10.5/ 12/ 13.75/ 15/ 16.5 mm |  |  |
| 1.9 | 最小瞳距测量 ≤2 mm |  |  |
| 1.10 | 调节测量：自动雾视 |  |  |
| 1.11 | 视标：风景视标 |  |  |
| 1.12 | 测量角膜曲率：（KM测量）角膜曲率半径(R1, R2, AVE)； 5.00到13.00 mm 0.01 mm增量； |  |  |
| 1.13 | 角膜屈光度数： (R1, R2, AVE) 25.96到67.50 D (n=1.3375)；0.01/0.12/0.25 D 增量；n = 1.3375/ 1.336/ 1.332 |  |  |
| 1.14 | 角膜柱镜度数(CYL)：0 D到±12.00 D |  |  |
| 1.15 | 测量角膜曲率测量区域：φ3.3 mm（对准中央瞳孔） |  |  |
| 1.16 | 瞳距测量范围：30到85mm |  |  |
| 1.17 | 近用瞳距：28到80mm,近用工作距离40CM时 |  |  |
| 1.18 | CS角膜尺寸测量：测量范围：10到14mm |  |  |
| 1.19 | PS瞳孔尺寸测量：测量范围：1.0到10mm |  |  |
| 1.20 | 自动发射：对齐并聚焦后自动测量 |  |  |
| *1.21 | 对齐观察方法：5.7英寸彩色LCD显示器 |  |  |
| 1.22 | 打印机：热敏打印机配备切纸器宽度58毫米 |  |  |
| 1.23 | 必须提供进口医疗器械产品注册证及注册登记表 |  |  |
| 二 | 售后服务： |  |  |
| 2.1 | 质量保证：卖方按配置清单要求，提供的设备为原装全新设备，需提供整机进口报关单，确保其产品的质量、性能及技术参数达到买方要求，如不能满足要求，买方有权向卖方提出退换或索赔要求。 |  |  |
| 2.2 | 到货安装： 设备在到货后，卖方负责将设备安全搬卸到指定地点。卖方在一周内应安排工程技术人员安装调试，并承担因此发生的一切费用。 |  |  |
| 2.3 | 设备验收：设备安装后，经过一定时期的试运行,设备的各项性能指标均达到要求,双方签署验收文件,以设备主管部门验收签字日为准,保修期开始。 |  |  |
| *2.4 | 保修时间：设备安装验收合格后,所有设备(整机及配件)提供≥两年免费保修。在保修期之内，主机主要硬件故障＞两次，买方有权要求卖方全款退货或更换同档次以上的新机型。 |  |  |
| *2.5 | 维修承诺：厂商及供货商共同出具保修年限承诺及设备出保后的最优惠的年保费用，并负责设备终身优质服务。 |  |  |
| 2.6 | 响应时间：设备故障保修,2小时响应,4小时到达现场,有固定维修电话（提供）。 |  |  |
| 2.7 | 随机资料：提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书（英文×1套，中文×2套）。 |  |  |
| 2.8 | 备件信息：在中国境内要有该设备系统的备件保税库，并出具证明文件。零配件最长供货时间不超过5个工作日。并保证该产品停产后8年以上的备件供应期。 |  |  |
| 2.9 | 定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。 |  |  |
| 2.10 | 维修支付：期外维修, 由卖方负责实行终身优质服务,先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。 |  |  |
| 2.11 | 现场培训：卖方负责提供现场设备操作和设备维护保养内容的培训，确保使用人员能正常操作设备的各种功能。需提供操作培训资料。 |  |  |
| 2.12 | 技术培训：根据设备使用实际情况，负责免费对设备的操作和维修技术人员进行技术再培训，并提供相关技术培训资料。 |  |  |
| 2.13 | 开机完好率： ≥98%，不足部分双倍延长保修期。 |  |  |
| 2.14 | 配件价格：提供所有零配件和消耗品的报价和优惠价。 |  |  |

# 子包6：口腔X射线数字化体层摄影设备                         数量：1台

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 设备用途说明：用于医院口腔科X射线诊断，要求有先进的性能和全面的功能，操作简便。用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析，口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。 |  |  |
| 2、 | 主要技术及系统概述 |  |  |
| 2.1 | 影像探测器 |  |  |
| *2.1.1 | 传感器三块，CT探测器与全景、头颅探测器均为CMOS动态平板探测器 |  |  |
| *2.1.2 | CBCT最小体素尺寸≤85um |  |  |
| 2.1.3 | 平板探测器有效面积：≥100mm*68mm |  |  |
| 2.1.4 | 头颅探测器像素素尺寸≤100um |  |  |
| 2.1.5 | 头颅影像：高度≥22cm，宽度≥26cm |  |  |
| 2.1.6 | 全景影像：标准全景尺寸 |  |  |
| 2.1.7 | 在全景拍摄和CT扫描模式间切换时，探测器能够自动切换，无需手动拆装。 |  |  |
| 2.1.8 | 一次性成像最大视野（FOV）大于等于8*8cm |  |  |
| 2.2 | X射线球管要求 |  |  |
| 2.2.1 | 电压范围：≥60kV–90kV |  |  |
| 2.2.2 | 电流大小≥16mA |  |  |
| 2.2.3 | 焦点尺寸≤0.5mm×0.5mm |  |  |
| 2.2.4 | 球管热容量≥385kJ |  |  |
| 2.2.5 | 射线过滤≥3.2 mm AL |  |  |
| *2.2.6 | 发生器最大功率≥1080W（附图证明） |  |  |
| 2.2.7 | CBCT扫描为脉冲曝光 |  |  |
| 2.2.8 | 阳极工作功率≥1750W |  |  |
| 2.3 | 曝光要求 |  |  |
| *2.3.1 | AES功能：根据环绕式头部固定支架，自动测量头颅宽度，并根据头颅宽度自动选择合适的曝光扫描轨迹和剂量。 |  |  |
| 2.3.2 | X光准直器自动调整，采用狭缝技术及V形光束，可精准的根据所选投照感兴趣区投照，并在全景成像时自动加宽下颌断层区域 |  |  |
| 2.3.3 | 全自动曝光、自动软组织筛选 |  |  |
| 2.4 | 机架结构 |  |  |
| 2.4.1 | 开放式机架结构，具备头颅头颅侧位系统 |  |  |
| 2.4.2 | 头颅侧位系统左右位置可根据场地要求任意选择 |  |  |
| 2.4.3 | 头颅侧位系统和CT端均具备多处控制面板，控制机架整体电动升降 |  |  |
| 2.4.4 | 头颅侧位系统及主机端均具备单独的紧急止停按钮 |  |  |
| 2.4.5 | 头颅侧位系统具备眶耳平面指示激光灯，确保精准定位 |  |  |
| 2.4.6 | 具备颌托单独的电动升降功能，更准确快速定位 |  |  |
| *2.4.7 | 彩色触摸屏控制面板，选择并设定拍摄参数及预览影像、通过彩色控制面板可实现感兴趣区的可视化自由设定（附图说明） |  |  |
| 2.4.8 | 提供线控曝光开关 |  |  |
| 2.4.9 | 全景分区组合投照模式，可任意组合投照区域，例如右TMJ,右磨牙、前牙、左侧磨牙，左TMJ区域任意组合 |  |  |
| 2.4.10 | 头颅侧位片投照具备：全头颅，半头颅，自定义范围模式 |  |  |
| 2.4.11 | 可视化侧位预览图，并可根据预览图调整在控制面板上调整机头位置 |  |  |
| 2.4.12 | 头颅侧位系统旋转装置具备每45度止停位 |  |  |
| 2.4.13 | 头颅侧位具备前后调节功能，前后调节范围：17cm-26cm |  |  |
| 2.4.14 | 可翻转式镜面设计，操作人员和患者能够同时清晰的多角度观察激光线定位 |  |  |
| 2.5 | 图像处理技术 |  |  |
| 2.5.1 | 自动Pan Geom校正技术，获得多层面的影像断层，提供锥形校准模体 |  |  |
| 2.5.2 | 分层面计算技术，将获得的断层通过Pan fix和Pan QA计算，确保每一层图像的精准和有效 |  |  |
| 2.6 | 定位装置 |  |  |
| 2.6.1 | 具备常规颌托支架，下颌托（带升降功能），无牙颌支架，TMJ定位支架 |  |  |
| 2.6.2 | 头夹可调节头夹宽度，并具备微调功能，确保患者舒适度 |  |  |
| *2.6.3 | 提供“五点固定”功能：包括咬合定位架、头夹、自动升降颌托 、鼻托、扶手刚性固定 |  |  |
| 2.6.4 | 水平、中线、尖牙线三条激光辅助定位 |  |  |
| 2.6.5 | 头颅侧位系统定位装置具备金属标尺及可伸缩式鼻根部托架 |  |  |
| 2.7 | 专业影像处理软件 |  |  |
| 2.7.1 | 可与口内牙片系统共用软件平台及患者信息 |  |  |
| 2.7.2 | 可记录疾病人信息，测量长度、角度、面积、以及放大功能。 |  |  |
| 2.7.3 | 可在图像加注信息并用指示箭头标识 ；具有插入界面功能，导入电子病历和图像。 |  |  |
| 2.7.4 | 支持JPG图像，可以将数码照片的图像导入软件中 |  |  |
| 2.7.5 | 支持全口牙片模式的显像 |  |  |
| 2.7.6 | 可以在影像上，应用Windows程序中的不同工具进行画图 |  |  |
| 2.7.7 | 种植模拟软件，可以模拟种植体植入和排布，含丰富的种植体选择 |  |  |
| *2.7.8 | 符合DICOM3.0标准，可以和PACS、RIS系统相连，可以和DICOM打印机相连，并承担与PACS连接的费用 |  |  |
| 2.7.9 | 采用SQL数据库，高速安全的网络传输 |  |  |
| *2.7.10 | 提供4套专业影像处理软件，包括放射科一套，口腔科三套 |  |  |
| 2.8 | 其他软件 |  |  |
| 2.8.1 | 种植体模拟植入，种植导板输出和加工，丰富的种植体库 |  |  |
| 2.8.2 | 牙体，牙周，外科，正颌面部，应用软件 |  |  |
| 3、 | 售后服务 |  |  |
| 3.1 | 提供原厂售后服务承诺书、原厂工程师培训、安装服务 |  |  |
| 3.2 | 必须提供进口医疗器械产品注册证及注册登记表 |  |  |
| *3.3 | 整机保修两年（非人为损坏），过保修后厂家工程师上门服务不收服务费 |  |  |
| 4 | 配置清单 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 |  |  |
| 1 | 电动立柱及旋转电动机架 | 1套 |  |  |
| 2 | 头颅拍摄扫描系统含侧位臂 | 1套 |  |  |
| 3 | 病人定位系统 | 1套 |  |  |
| 4 | 电动上下颌托系统 | 1套 |  |  |
| 5 | X射线球管及高压发生器 | 1套 |  |  |
| 6 | CMOS头颅探测器 | 1套 |  |  |
| 7 | 高精度准直器 | 1套 |  |  |
| 8 | 碘化铯CBCT CMOS探测器 | 1套 |  |  |
| 9 | CMOS全景探测器 | 1套 |  |  |
| 10 | TFT真彩液晶屏控制面板 | 1套 |  |  |
| 11 | 曝光控制系统 | 1套 |  |  |
| 12 | DICOM3.0传输/存储/打印 | 1套 |  |  |
| 13 | 高速数据传输电缆 | 1套 |  |  |
| 14 | 专业影像处理软件（最新版软件） | 1套 |  |  |
| 15 | CBCT专用后处理软件 | 1套 |  |  |
| 16 | 中英文软件使用手册 | 1套 |  |  |
| 17 | 融合软件 | 1套 |  |  |
| 18 | 影像工作站要求：CPU：Intel Core i7 (主频3GHZ以上)、内存：8GB、硬盘：4TB、显示器：23寸、DVD-RW刻录、二个千兆网卡 | 1套 |  |  |

# 子包7：牙椅（A）                                                     数量：2台

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原装进口牙椅 |  |  |
| 二 | 用途：口腔科诊疗设备 |  |  |
| 1 | 额定电压：230V |  |  |
| 2 | 频率：50/60Hz |  |  |
| 三 | 技术指标 |  |  |
| 1 | 患者椅要求： |  |  |
| 1.1 | 液压升降：静音、承载重量≥220公斤、座椅升降速度可调节。最低椅位≤46cm，最高椅位≥81cm |  |  |
| 1.2 | 具备故障数字代码显示屏，可帮助识别和高效的排除故障 |  |  |
| 1.3 | 牙椅靠背为整体铸铝钢材、非塑料外壳：支撑稳定、表面清洁消毒处理不易变色、老化。 |  |  |
| 1.4 | 凸字形靠背设计，记忆材料座垫，肩部较窄便于医生尽可能的靠近患者的口腔治疗位置及患者的舒适性。 |  |  |
| 1.5 | 患者椅可左右≥30度旋转，便于医患沟通和场地需要。 |  |  |
| 1.6 | 按压式多关节头枕，单手可调整并固定头枕仰角。 |  |  |
| 1.7 | 双侧扶手可向外旋转，方便患者上下椅位。 |  |  |
| 1.8 | 患者椅与机身采用连体式设计，同步升降，调节靠背倾斜角度时，座垫同步运动补偿，避免挤压拉伸感 |  |  |
| 2 | 医生操作单元要求： |  |  |
| 2.1 | 医生位挂架≥5 |  |  |
| 2.2 | 医生操作台采用气刹控制，故障率低、维修成本低。 |  |  |
| 2.3 | 可编程的自动椅位≥4个 |  |  |
| *2.4 | 与牙椅同品牌高速手机，具备防回吸功能 |  |  |
| 3 | 脚控制器要求： |  |  |
| 3.1 | 通过脚踏控制手机转速和功率 |  |  |
| 3.2 | 脚踏可控制干湿磨 |  |  |
| 3.3 | 控制椅位的运动、及自动椅位的运动。 |  |  |
| 4 | 操作灯要求： |  |  |
| *4.1 | 反射式LED手术灯，光照区光线均匀，灯拉低自动打开，推高自动关闭，且开关的高度可设定,亮度10000-20000Lux可调节. |  |  |
| 4.2 | 操作灯控制键位于灯的前部两侧，医生及助手都可方便操作 |  |  |
| 5 | 助手操作单元和侧箱要求 |  |  |
| 5.1 | 助手侧具备漱口、冲盂开关，助手侧可控制手术灯及椅位升降。 |  |  |
| 5.2 | 可通过开关轻松切换供水来源（自来水或水瓶装水） |  |  |
| 5.3 | 助手位挂架≥4个 |  |  |
| 5.4 | 陶瓷质地可旋转漱口盆，配备过滤网，避免污物堵塞下水道, |  |  |
| *6 | 交叉感染控制：具有管路消毒系统 |  |  |
| 7 | 水加热系统 |  |  |
| 8 | 提供原厂售后服务承诺书、原厂工程师培训、安装服务。 |  |  |
| *9 | 整机保修两年，过保修后厂家工程师上门服务不收服务费。 |  |  |
| 10 | 必须提供进口医疗器械产品注册证及注册登记表 |  |  |
| 四 | 标准配置清单 |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |
| 1 | 电动液压牙科椅 |  |  |
| 2 | 医生座椅、护士座椅 |  |  |
| 3 | 医生位三用喷枪 |  |  |
| 4 | LED 手术灯及灯柱 |  |  |
| 5 | 强吸系统 |  |  |
| 6 | 弱吸系统 |  |  |
| 7 | 医生控制系统含：4根手机管线,5个器械挂架,不锈钢托盘1个,牙科控制面板 |  |  |
| 8 | 助手控制系统含:控制面板,4个器械挂架，给水系统、冲盂系统、可旋转陶瓷痰盂 |  |  |
| 9 | 手机管路消毒装置 |  |  |
| 10 | 进口内置光固化、洁牙机、内窥镜、助手椅 |  |  |
| 11 | 二高一低手机（非光纤） |  |  |
| *12 | 电动马达 |  |  |

# 子包8：牙椅（B）                                                     数量：1台

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原装进口牙椅 |  |  |
| 二 | 用途：口腔科诊疗设备 |  |  |
| 1 | 额定电压：230V |  |  |
| 2 | 频率：50/60Hz |  |  |
| 三 | 技术指标 |  |  |
| 1 | 患者椅要求： |  |  |
| 1.1 | 液压升降：静音、承载重量≥220公斤、座椅升降速度可调节。最低椅位≤46cm，最高椅位≥81cm |  |  |
| 1.2 | 具备故障数字代码显示屏，可帮助识别和高效的排除故障 |  |  |
| 1.3 | 牙椅靠背为整体铸铝钢材、非塑料外壳：支撑稳定、表面清洁消毒处理不易变色、老化。 |  |  |
| 1.4 | 凸字形靠背设计，记忆材料座垫，肩部较窄便于医生尽可能的靠近患者的口腔治疗位置及患者的舒适性。 |  |  |
| 1.5 | 患者椅可左右≥30度旋转，便于医患沟通和场地需要。 |  |  |
| 1.6 | 按压式多关节头枕，单手可调整并固定头枕仰角。 |  |  |
| 1.7 | 双侧扶手可向外旋转，方便患者上下椅位。 |  |  |
| 1.8 | 患者椅与机身采用连体式设计，同步升降，调节靠背倾斜角度时，座垫同步运动补偿，避免挤压拉伸感 |  |  |
| 2 | 医生操作单元要求： |  |  |
| 2.1 | 医生位挂架≥5 |  |  |
| 2.2 | 医生操作台采用气刹控制，故障率低、维修成本低。 |  |  |
| 2.3 | 可编程的自动椅位≥4个 |  |  |
| *2.4 | 与牙椅同品牌高速手机，具备防回吸功能 |  |  |
| 3 | 脚控制器要求： |  |  |
| 3.1 | 通过脚踏控制手机转速和功率 |  |  |
| 3.2 | 脚踏可控制干湿磨 |  |  |
| 3.3 | 控制椅位的运动、及自动椅位的运动。 |  |  |
| 4 | 操作灯要求： |  |  |
| *4.1 | 反射式LED手术灯，光照区光线均匀，灯拉低自动打开，推高自动关闭，且开关的高度可设定,亮度10000-20000Lux可调节. |  |  |
| 4.2 | 操作灯控制键位于灯的前部两侧，医生及助手都可方便操作 |  |  |
| 5 | 助手操作单元和侧箱要求 |  |  |
| 5.1 | 助手侧具备漱口、冲盂开关，助手侧可控制手术灯及椅位升降。 |  |  |
| 5.2 | 可通过开关轻松切换供水来源（自来水或水瓶装水） |  |  |
| 5.3 | 助手位挂架≥4个 |  |  |
| 5.4 | 陶瓷质地可旋转漱口盆，配备过滤网，避免污物堵塞下水道, |  |  |
| *6 | 交叉感染控制：具有管路消毒系统 |  |  |
| 7 | 水加热系统 |  |  |
| 8 | 提供原厂售后服务承诺书、原厂工程师培训、安装服务。 |  |  |
| *9 | 整机保修两年，过保修后厂家工程师上门服务不收服务费。 |  |  |
| 10 | 必须提供进口医疗器械产品注册证及注册登记表 |  |  |
| 四 | 标准配置清单 |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |
| 1 | 电动液压牙科椅 |  |  |
| 2 | 医生座椅、护士座椅 |  |  |
| 3 | 医生位三用喷枪 |  |  |
| 4 | LED 手术灯及灯柱 |  |  |
| 5 | 强吸系统 |  |  |
| 6 | 弱吸系统 |  |  |
| 7 | 医生控制系统含：4根手机管线,5个器械挂架,不锈钢托盘1个,牙科控制面板 |  |  |
| 8 | 助手控制系统含:控制面板,4个器械挂架，给水系统、冲盂系统、可旋转陶瓷痰盂 |  |  |
| 9 | 手机管路消毒装置 |  |  |
| 10 | 进口内置光固化、洁牙机、内窥镜、助手椅 |  |  |
| 11 | 二高一低手机（光纤手机） |  |  |
| *12 | 电动马达 |  |  |
| 五 | 高档配置清单 |  |  |
| 1 | 光纤管线 |  |  |