宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目（重发）

招

标

文

件

招标编号：NBITC-20163572G

招标人：宁波港城投资有限公司

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司

电梯招标文件

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

招标人：宁波港城投资有限公司（盖章）

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司（盖章）

招标文件编制时间：2016年8月

投标文件必须书本装订，不能活页。

技术标与商务标必须分开包装，

技术标中不得体现投标总价。

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标资料表	4

第三部分  投标人须知	10

第四部分  电梯采购合同	19

第五部分  电梯安装合同	49

第六部分  评标标准	53

第七部分  招标货物清单及货物技术规格和要求	57

第八部分  投标文件的有关格式	76

# 第一部分  招标公告

发布日期：2016年8月19日

公告期限：2016年8月19日至2016年8月26日

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关办法，宁波市国际招标有限公司受宁波港城投资有限公司的委托，就宁波梅山边检站营区用房工程所需的电梯进行公开招标，现邀请合格供应商参加投标。

一、采购编号：NBITC-20163572G

二、项目概况：

2.1、招标范围：宁波梅山边检站营区用房工程所需电梯设备供货及相关服务。

2.2、电梯数量：3台垂直电梯。

2.3、工期：接招标人书面通知后60个日历天内完成电梯设备制造。安装周期为从招标人提出安装通知之日起45个日历天内，供应商应完成设备运输、装卸、临时保管、就位、安装、临时电缆提供及敷设、调试、试车运作、成品保护、成品保管，并经宁波市特检所验收通过后交招标人使用。

2.4、质量要求：一次性验收合格。

2.5、安全要求：合格。

2.6、招标控制价：人民币126.00万元。

三、供应商资格要求：

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.2、本项目特定资格条件为（以下要求餐梯除外，餐梯允许投标人进行外购）：

（1）投标人必须为电梯产品的制造商或代理商，代理商投标的必须提供电梯制造商针对本项目的唯一授权书；

（2）电梯制造商必须具有特种设备（电梯）生产许可证A级证书；

（3）电梯制造商必须具有特种设备（电梯）产品安装许可证A级证书；

（4）电梯制造商2013年和2014年电梯主营业务销售金额均人民币40亿元（含）以上（注：外币结算按照投标截止之日中国银行公布的外汇汇率中间价折算为等值人民币）；

（5）所投电梯品牌必须与国外母品牌相同，且投标的电梯型号成熟应用市场3整年以上（以型式试验报告的时间为准），如有新老报告更新的必须提供同型号变更证明资料；

（6）本项目允许联合体投标。

四、标书发售日期：自公告刊登日起至2016年8月26日17:00止（节假日及法定假日除外）。

五、标书售价、地点及方式：

5.1、标书售价为300元人民币，招标文件售后不退。潜在投标人需持单位法人授权书原件、营业执照副本复印件加盖公章、电梯制造商的授权书复印件（代理商须提供）进行购买，同时同一品牌只允许购买一份。如需邮购或网上购买（需要将以上资料送代理单位复核后购买有效），请另付50 元人民币特快专递费或信息服务费，并请按下述户名、开户银行及帐号汇款（汇款单上应注明汇款用途及采购编号、子包号），本公司不对邮寄过程中的遗失负责。

5.2、网上购买标书流程（需要预先将以上资料送代理单位复核后方可购买）：进入“宁波市国际招标有限公司”网站（网址：http://www.nbbidding.com/a/），点击招标公告栏目的“MORE”，在“标题”栏里找到本项目的招标公告，点击公告标题进入对应项目的招标公告界面，再点击“网上购买标书申请”按钮，进入购买申请界面，按照系统提示进行操作。

联系电话：0574-87386429；传真：0574-87642508。

温馨提示：供应商付款后应及时将汇款底单按上述号码直接传真至我公司财务处专职标书发售人员，并在底单上注明供应商的单位名称和需要购买标书的项目编号和子包号，如未按此要求操作，供应商将有可能不能及时收到可下载标书的验证码，请给予配合。

5.3、购买标书地点：宁波市国际招标有限公司

六、投标截止时间：2016年9月9日09时30分

七、投标地点：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）

八、开标时间：2016年9月9日09时30分

九、开标地点：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）

十、其他事项：

10.1、参加投标的供应商在投标前必须到“宁波市政府采购站点（www.nbzfcg.cn）”上进行注册登记；

10.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包号的投标；

10.3、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

10.4、未购买采购文件者的投标将被拒绝。

十一、联系方式：

招标人：宁波港城投资有限公司

联系人：赵先生

电话：0574-86000323

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司（招标三处）

地址：宁波市江北区正大巷32号     邮编：315020

电话：0574－87295348、87629230 传真：0574－87388460

电子邮件：nbitc@126.com

联系人：章海波、翁伟冬、严锋、张敏恒

十二、招标有关款项汇入的帐号：

开户单位名称：宁波市国际招标有限公司

开户帐号：94090154800000191

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

# 第二部分  投标资料表

本部分关于本次招标货物的具体要求是对“投标人须知”和“合同条款”的相关条款的具体表述或补充、修改，如有矛盾，应以此为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 2.1 | 工程名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目 建设地点：宁波梅山保税港区 招标范围：宁波梅山边检站营区用房工程电梯设备供货及相关服务 电梯数量：3台垂直电梯 质量要求：一次性验收合格 安全文明施工要求：合格 工期：接招标人书面通知后60个日历天内完成电梯设备制造。安装周期为从招标人提出安装通知之日起45个日历天内，供应商应完成设备运输、装卸、临时保管、就位、安装、临时电缆提供及敷设、调试、试车运作、成品保护、成品保管，并经宁波市特检所验收通过后交招标人使用。 |
| *2.2 | 合同名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装合同 合同签订人： （1）电梯设备合同（合同签订人）：投标人 （2）电梯设备安装合同（合同签订人）：电梯制造商或电梯制造商子公司或分公司； 电梯安装单位必须具有特种设备（电梯）产品安装许可证A级证书； （3）维保单位：电梯制造商或电梯制造商子公司或分公司 |
| 2.3 | 合格的投标货物来源：在中国境内生产的或者在境外生产已在中国海关完税的可合法销售的货物 |
| 2.4 | 招标代理单位：宁波市国际招标有限公司 联系人：章海波 联系电话：0574-87295348、87629230 传真：0574-87388460 电子邮箱：nbitc@126.com |
| 2.5 | 招标人：宁波港城投资有限公司 地址：宁波市梅山保税港区商贸楼8楼 联系人：赵先生 电话：0574-86000323 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 2.6 | 投标报价： 1、投标报价应包括以下所有费用： 1.1、投标人对货物的投标报价应为最终交付使用价，已包含设备的采购、生产、随行电缆（视频监控电缆、五方通话线、电源线）、运输、装卸、现场保管、就位、临时电缆、安装调试（含井道照明材料和安装、井道脚手架搭设、预埋铁件、配底坑爬梯、必要的安全设施）、保险、产品保护、成品保管、通过宁波市特检所验收、质保期内电梯年检费用（共两次年检费用）、技术培训、保修期内的售后服务、4000元/台的总包配合费及由于土建（井道）尺寸原因而引起的分隔钢梁（构件）所需的一切费用。以上所有工作内容的费用均包含在总报价中。 2、投标人少报或漏报的工作量，招标人将视为已包含在投标总价中，并不予调整。 3、所有投标均以人民币报价。投标人如需用外汇购入的设备，须折合人民币计入总报价中，总报价不受汇率变动影响。 *4、本次招标最高限价为人民币壹佰伍拾万元整（￥1260000.00），超过最高限价的作无效标处理。 |
| *2.7 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 2.8 | 投标语言：中文 |
| *2.9 | 投标人资格标准： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2、本项目特定资格条件为（以下要求餐梯除外，餐梯允许投标人进行外购）： （1）投标人必须为电梯产品的制造商或代理商，代理商投标的必须提供电梯制造商针对本项目的唯一授权书； （2）电梯制造商必须具有特种设备（电梯）生产许可证A级证书； （3）电梯制造商必须具有特种设备（电梯）产品安装许可证A级证书； （4）电梯制造商2013年和2014年电梯主营业务销售金额均人民币40亿元（含）以上（注：外币结算按照投标截止之日中国银行公布的外汇汇率中间价折算为等值人民币）； （5）所投电梯品牌必须与国外母品牌相同，且投标的电梯型号成熟应用市场3整年以上 （以型式试验报告的时间为准），如有新老报告更新的必须提供同型号变更证明资料； （6）本项目允许联合体投标； |
| *2.10 | 投标文件的组成：招标文件第三部分“投标人须知”第8条规定的投标人应提交的投标书/资格证明文件： |
| *2.11 | 投标保证金金额：（人民币）贰万伍仟元整（￥25000.00） 投标保证金截止时间：2016年9月6日16：00前（以到账截止时间为准）。 中标人的投标保证金在签订合同，并付清招标服务费后原额退还； 未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内原额退还。 |
| *2.12 | 投标保证金形式： （1）银行汇票； （2）银行电汇（必须从供应商单位基本账户汇出）； （3）支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）； （4）由金融机构出具的银行保函。 保证金不接受现金交纳形式。投标保证金保函应在投标有效期满后30 天有效，或本招标公司与投标人书面协定延长的有效期后30天有效。 |
| *2.13 | 投标有效期：90天。 |
| *2.14 | 投标文件份数：正本：1 份、副本：4份、电子文档 1份（电子文档须包含技术标和商务标所有内容一套，如有矛盾以书面投标文件为准，格式：PDF文档）。 |
| 2.15 | 投标截止时间：2016年9月9日09:30（北京时间），逾期递交的投标文件恕不接受。 投标文件递交地点：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）。 开标时间：2016年9月9日09时30分（北京时间） 开标地点：北仑区招投标中心（北仑区长江路1166号行政服务中心B座三楼）。 |
| 商 务 条 款 资 料 |
| 2.16 | 履约保证金金额：合同总金额的10% |
| 2.17 | 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函。 履约保证金递交时间：合同签订后15日内 收件人：宁波港城投资有限公司 |
| *2.18 | 交货地点：宁波梅山边检站营区用房工程工地 工期：交货期接招标人书面通知后60个日历天内完成电梯设备制造。安装周期为从招标人提出安装通知之日起45个日历天内，供应商应完成设备运输、装卸、临时保管、就位、安装、临时电缆提供及敷设、调试、试车运作、成品保护、成品保管，并经宁波市特检所验收通过后交招标人使用。 |
| 2.19 | 应提供的伴随服务：安装、调试、培训等，具体详见技术规格书中要求。 投标文件应标明货物完成安装调试的周期。 |
| 2.20 | 备品备件要求：要求提供货物质保期后2年内所需的备品备件清单及价格（价格不包含在投标总价内）。 *投标货物的制造商须承诺提供质保期及质保期后5年内的备品备件。 |
| 2.21 | 质量保证期（或保修期）：自招标人主体工程竣工综合验收并移交物业后之日起24个月 |
| 2.22 | 售后服务：须在浙江宁波地区设有永久性维修点，以处理所有的维修服务，提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后迅速赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应业主维修需求。 售货服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间为乙方收到甲方通知后2小时内响应，4小时内到达现场。如有发生任何故障必须在24小时内响应修复（重大故障应在7个工作日内修复）。 |
| *2.23 | 付款方法和条件： 设备款的支付： （1）合同签订后15个日历天内且供货商提交10%履约保函后,招标人支付供应商设备款的10%作为预付款； （2）招标人与供货商确认本合同所定设备在供货之前2个月，招标人向供货商支付本合同总价的30%； （3）供货商确认发货前15个日历天内供货商开具全额发票后，招标人再支付供应商设备款的40% ； （4）安装调试完成，通过特检所和招标人竣工验收后15个日历天内（且总包配套费付清之后）支付供应商设备款的15%； （5）余款5%在质保期2年满后30个日历天内无息付清。 招标人向供货商支付第二期款和第三期款前，供货商必须先向招标人提供对等金额的银行保函，电梯到货验收完毕后退还保函。 安装款的支付： （1）合同签订，货到工地后在招标人确认安装工期前的15个日历天内，由招标人支付供应商安装款的30%作为预付款； （2）安装调试完成，通过特检所和招标人竣工验收（且总包配套费付清之后）15个日历天内招标人支付供应商安装款的65%； （3）余款5%在质保期2年满后30个日历天内无息付清。 注：发票抬头“中华人民共和国梅山边防检查站筹建组” |
| 2.24 | 货物送达或安装现场：宁波梅山边检站营区用房工程工地 |
| 授 予 合 同 |
| 2.25 | 合同金额的数量增减变更：不适用 |
| 招 标 代 理 服 务 费 |
| 1．招标代理服务费： 1.1. 本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的货物招标费率标准下浮20%，按照中标通知书确定的中标金额，向中标供应商收取招标服务费。 1.2.中标供应商在本公司发出传真通知5个工作日内向本招标公司支付招标服务费，并领取中标通知书。 1.3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 1.4.中标供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标公司有权对不足部分进行追索。 |

2.26、补充须知

2.26.1、总则

投标人在编制投标文件时应仔细阅读招标文件，完整了解本招标文件的全部要求，完整提供招标文件要求的全部资料以供评标。投标文件应详细响应招标文件在资格、商务、技术等各方面的要求。其中，对于本册第七部分“招标货物清单及货物技术规格要求”的各项要求，投标文件应在“技术性能参数的详细说明”中据实详细说明该投标货物相应的性能、参数和规格（若有差异也应声明），做出全面响应。

如果投标文件未作出响应或响应存在着遗漏，在评标中该处有可能被判定为不接受招标要求；若投标文件在“5、技术规格和要求响应表”中对货物的某些技术指标的响应，没有在“技术性能参数的详细说明”中给予支持，评标中该处有可能被判定为偏离招标要求或导致废标。

2.26.2、对“合格的投标人”条件的修改或补充：不适用

2.26.3、投标价格

(1)  投标人的投标方案、投标声明（价格折扣或其他声明）应按照招标文件第三部分“投标人须知”第11条编报。

2.26.4、质量保证

(1)  乙方应保证合同项下所发货物完全是崭新的且所有部件的生产日期在近一年之内。

(2)  在本“投标资料表”内2.21条款载明的质量保证期内，乙方应负责修理或调换不合格的部件并承担一切费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费用快件运达。

2.26.5、本部分内打有“*”的条款为实质性要求条款，对这些条款的任何偏离将导致废标。

2.26.6、提交投标保证金的要求：具体详见投标资料表。。

2.26.7、有关发布本次招标的公告、中标公告的媒体：

发布招标公告：

中国采购与招标网        www.chinabidding.com.cn

中国宁波政府采购网      www.ccgp-ningbo.gov.cn/web/gg.asp

北仑招投标中心          www.blztb.gov.cn

宁波市国际招标网        www.nbbidding.com

发布中标公告：

中国采购与招标网        www.chinabidding.com.cn

中国宁波政府采购网      www.ccgp-ningbo.gov.cn/web/gg.asp

北仑招投标中心          www.blztb.gov.cn

宁波市国际招标网        www.nbbidding.com

# 第三部分  投标人须知

投标人在编制投标文件前，应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应，则投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

一、投标人和投标货物

1、合格的投标人

1.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.2、本项目特定资格条件为（以下要求餐梯除外，餐梯允许投标人进行外购）：

（1）投标人必须为电梯产品的制造商或代理商，代理商投标的必须提供电梯制造商针对本项目的唯一授权书；

（2）电梯制造商必须具有特种设备（电梯）生产许可证A级证书；

（3）电梯制造商必须具有特种设备（电梯）产品安装许可证A级证书；

（4）电梯制造商2013年和2014年电梯主营业务销售金额均人民币40亿元（含）以上（注：外币结算按照投标截止之日中国银行公布的外汇汇率中间价折算为等值人民币）；

（5）所投电梯品牌必须与国外母品牌相同，且投标的电梯型号成熟应用市场3整年以上 （以型式试验报告的时间为准），如有新老报告更新的必须提供同型号变更证明资料；

（6）本项目允许联合体投标；

2、合格的投标货物应该是：在中国境内出产的或者在境外出产已在中国海关完税的可合法销售的货物。若投标货物属于国家实行生产、经营许可证制度或生产注册证制度的货物，则应具备相应有效的证书，并在投标文件中提交这些有效证书的复印件。

3、投标人代表

3.1、若投标人代表系企业法定代表人，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证和营业执照副本供核对。

3.2、如果投标人代表不是企业法定代表人，则须持有《法定代表人授权书》并提供本人身份证供核对。

3.3、投标人应派法定代表人或被授权代表参加开标仪式，参加开标的法定代表人或被授权代表（持身份证）必在投标截止时间前到达开标现场并签名报到，否则投标将不予受理。

4.投标费用

4.1、无论投标结果如何，投标人自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。投标文件一律不退还。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1、《招标文件》由招标公告、投标资料表、投标人须知、电梯采购合同、电梯安装合同、评标标准、招标货物清单及货物技术规格和要求、投标文件格式等内容组成。

5.2、投标人应认真阅读《招标文件》的全部内容。投标人不按《招标文件》要求提供投标文件和资料，可能导致投标无效。

5.3、《招标文件》中标注有“*”号的为要求投标人作响应的重要商务或技术条款，投标人的投标对任何带“*”号的重要商务或技术条款的负偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

6、招标文件的澄清和修改

6.1、招标文件的澄清

若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清或要求与招标人进行技术交流，应以书面或传真通知招标代理公司，但不得使招标代理公司收到该通知的时间迟于开标前5天。招标代理公司将视情况采用适当方法予以澄清或以书面予以答复，并将不标明查询来源的书面答复发给购买招标文件的每一投标人。若澄清或勘误答复不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修改或更正。

6.2、招标文件的修改

6.2.1、在投标截止时间前，招标代理公司可用补充文件或书面更正通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改，招标代理公司应在投标截止时间15日前在规定的政府采购信息发布媒体上发布关于招标文件修改的“更正公告”，或书面通知已购买招标文件的每一投标人。这些补充文件或通知是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

6.2.2、潜在投标人收到招标文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，以书面或传真形式回复招标代理公司。若所有潜在投标人在回复中对不推迟投标截止日和开标日均无异议，则按原定时间执行。

7、对招标文件的异议

购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间10日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其委托代理人签字，并盖投标人公章和注明日期。

没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。

三．投标文件的编制

*8. 投标文件的组成

8.1、投标文件由技术标部分和商务标部分组成。

8.1.1、商务标部分包括以下内容：

（1）投标函（附件一）

（2）投标一览表（附件二）

（3）投标分项报价表（附件三）

（4）电梯主要部件清单

（5）投标单位声明函（附件四）

（6）投标人认为需要的其他材料（格式自拟）

8.1.2、技术标部分包括以下内容：

1、技术部分包括：

（1）投标产品技术响应表：按照《技术规格和要求响应表》对投标产品的主要技术数据和性能进行响应（投标人视需要可以在表格以外自行扩展内容对产品选型及性能特点进行补充说明），并提供所投电梯型号型式试验报告和样本（样本4套，且样本册必须每页加盖电梯制造商公章，否则作无样本处理）。

（2）产品制造、安装、验收标准

（3）项目实施方案、质量保证和售后服务承诺、技术培训承诺

（4）商务条款偏离表（附件五）

（5）技术规格偏离表（附件六）

（6）详细的交货清单（附件七）

（7）货物主要部件配置（包括附件）（附件八）

（8）所需进口关键元器件、原材料清单（附件九）

（9）随机特殊工具、备件清单（附件十）

（10）质保期后5年内特殊工具、备件清单（附件十一）

（11）投标产品2013年1月1日至今投标电梯业绩（附件十二）

（12）电梯安装施工组织机构设置及驻项目现场人员情况、质量及工期保证措施（附件十三）

（13）质保期满后的维修和保养合同范本

（14）招标文件中需提供的其它材料

（15）投标人认为需要提供的其它材料。

*注“（7）货物主要部件配置（包括附件）（附件八）”必须如实提供，如未提供“（7）货物主要部件配置”作废标处理，如附件中的有些内容无法填写投标文件必须做出详细说明。供货时实物必须与货物主要部件配置清单一致。

2、资格审查文件包括：

（1）投标人营业执照(复印件，加盖投标人公章)

（2）保证金收款收据(复印件，加盖投标人公章)

（3）电梯制造商持有的质量监督部门颁发的特种设备A级生产许可证(复印件，加盖公章)

（4）电梯制造商持有的质量监督部门颁发的特种设备（电梯）A级安装维修许可证（复印件，加盖公章）

若投标的货物在中国境外生产的，须提供中国海关进关完税税单。

（5）电梯制造商2013年和2014年电梯主营业务销售金额(投标文件中提供2013年度和2014年度审计报告复印件并加盖制造商公章)；

（6）代理商投标的必须提供电梯制造商针对本项目的唯一授权书（如有）

（7）法人代表授权书（附件十四）

（8）银行资信证明文件（投标人基本帐户开户银行出具的资信良好证明。银行资信证明一般应是为本次招标出具的原件，如提供开标日前六个月内开具的用于他次投标的银行资信证明的复印件也可。）（附件十五）

（9）制造商资格的声明函（附件十六）

（10）招标文件中需提供的其它材料

（11）投标人认为需要提供的其它材料。

8.2、上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容，并具签署投标人名称(加盖公章)及授权代表签字。

8.3、投标文件在提供对投标产品技术规格响应表的应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于招标文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

投标文件对加注“*”号的关键技术性能要求和技术参数的应答，必须提供制造商提供的相关技术支持资料(加盖制造商公章)。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，不符合本要求的，视为无效技术支持资料，评标时不予认可。

8.4、投标文件中所使用的计量单位，除《招标文件》中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

9、投标文件编写及装订

9.1、《投标文件》一式五份。其中正本一份，副本四份，电子文档一份。技术标、电子文档和商务标应分别单独装订成册并分别单独密封。

9.2、投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印(产品样本及规定的复印件除外)，在封面上注明“正本”字样。副本内容、格式应与正本相一致，可采用正本的复印件，在封面上注明“副本”字样。

9.3、本章第8条中要求按规定格式填写的表式，应统一按规定内容填写。

9.4、投标人在响应招标文件第七部分“招标货物清单及技术规格”的要求时按以下要求填写：

（1）对招标文件中设有表B的情况，若投标文件在“供货范围和技术说明”中已作出了响应，也仍须提供对表B的逐项应答。

（2）对招标文件未设表B的情况，投标文件应该对应招标文件的各章节做出明确而完整的响应性叙述。

在提供对表B的应答时，对于招标文件具有参数要求的指标，必须以所提供设备的具体参数值据实应答，并应在“供货范围和技术说明”中提供生产厂提供的相关技术资料。对于招标文件无参数要求的指标的应答，必须明确、直接，无模棱两可的表述，并在“供货范围和技术说明”部分做相应的说明。

9.5、投标人应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于招标技术规格的要求。

9.6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9.7、投标文件不得涂改和增删，如有修改之处，必须由法定代表人或授权代表的签字或盖章。

9.8、投标文件按本章第8条所列的顺序放置，并有目录索引，以便于查询、审阅。

9.9、投标文件以A4纸规格装订成册（图纸除外），成册后的投标文件不得有活页现象。

*10、投标文件的签署及规定

10.1、投标人名称应填写全称，同时加盖公章。

10.2、投标文件必须由法定代表人或授权代表签署，并逐页签字和加盖公章。

10.3、投标人必须保证投标文件所述内容的真实性，不得弄虚作假，否则所引起的一切后果及法律责任由投标人承担。

11、投标报价

11.1、所有投标均以人民币报价。

11.2、投标人的投标报价，按第二部分投标资料表中2.6条要求报价。

11.3、投标人应按招标文件规定的格式填写“投标报价文件”。

11.4、对原产地在中国境外的货物，必须是在中国海关完税的可合法销售的货物，并且在货物交付时应随货物向招标人提供海关完税的税单原件供业主核对。投标人必须在投标文件技术标中对此作出承诺。

12、投标保证金

12.1、投标人应在投标截止时间前按照招标文件第二部分投标资料表2.11规定的投标保证金金额提交投标保证金，并换取投标保证金收款凭证。

12.2、招标人可以拒绝接受未提交投标保证金的投标人的投标文件。

12.3、中标人的投标保证金在与甲方签订了合同并提交了履约保证金和交付中标服务费后，退还投标保证金及银行活期存款利息。

未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内原额退还。

12.4、发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

(1)开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标文件。

(2)中标通知书发出后，中标人擅自修改或拒绝接受已经承诺的条款的。

(3)中标人未按规定提供履约保证金。

(4)中标人未按期与招标人签订中标经济合同。

12.5、中标人不按本须知规定支付招标服务费及交易场地使用费的,本招标代理公司及代建单位有权扣没其投标保证金，并向其追索未付足部分。

13、投标有效期

*13.1、自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将导致投标无效。

13.2、在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可征得投标人同意延长投标有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件。

四、投标文件的递交

14、投标文件的密封及标记

14.1、投标文件应分技术标和商务标单独密封在不同的包封内，并在密封袋上均应标明招标编号、招标项目名称、投标人名称，“《投标文件》 技术标，  开标时启封”或“《投标文件》 商务标，技术标合格后启封”等内容，并有投标人盖章以及法定代表人或授权代表的盖章（或签字）。

14.2、投标人未按照上述要求密封包装，招标人有权拒绝接受投标。

14.3、如果投标人未按上述要求密封及加写标记而造成《投标文件》误启，招标人概不负责。

15、投标截止时间

15.1、投标文件必须在投标截止时间前送达《招标文件》指定的投标地点。

15.2、招标人推迟投标截止时间时，以书面或传真的形式，通知所有招标文件受收人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。推迟投标截止时间一般应在投标截止时间15日前告知所有招标文件受收人。

15.3、对投标截止时间以后送达的投标文件，招标人不予接受。

15.4、投标截止时间和投标地点见第一部分  招标公告。

16、投标文件的修改和撤回

16.1、投标文件递交以后，在投标截止时间之前，投标人可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2、投标文件补充、修改的内容应具有投标人盖章和授权代表签署，并作为投标文件的组成部分。

16.3、投标文件补充、修改的内容必须在招标公告规定的投标截止时间和投标地点密封送达，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”和“开标时启封”字样。

16.4、投标人撤回投标应以书面的形式通知招标代理机构，撤回投标通知必须由法定代表人或授权代表签署。

16.5、开标后，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。

五．开标与评标

17、开标

17.1、招标代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织公开开标。

17.2、投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证、授权委托书（原件）准时参加开标会议，否则招标人不接授其投标。

17.3、开标时查验投标文件密封包装情况，确认无误后先拆封技术标, 交由评标委员会进行评审,技术标评审结束，主持人公布评标委员会对各投标人技术标的得分，然后拆封商务标，对投标报价进行公开唱标并做开标记录。

17.4投标人的授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如发现与投标文件不一致时，应当场提出，以便及时纠正。

17.5未入围商务报价标者的技术标不退，但商务报价标在其签字确认后可以退回。

17.6开标时，投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中其他部分内容不一致的，以《开标一览表》为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；投标人应按本条款规定修正投标报价，如不接受修正后的投标报价，则投标无效。以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.7开标时有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

（1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

（2）未按招标文件要求密封的投标文件；

18、评标委员会

18.1、依据《中华人民共和国招标投标法》等国家法律、法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会一般由招标人代表和技术、经济专家组成，并按规定在相关专家库随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

18.2、评标委员会将遵循公平、公正、科学、诚实信用的原则和法定的程序进行评标。

19、投标文件初审（即投标书响应性的确定）和技术标的评定

19.1、投标文件初审分为符合性检查和投标资格检查。

(1)符合性检查。依据招标文件规定，审查投标文件的组成是否符合招标文件的要求，对投标文件的完整性和有效性进行审查，以确定投标是否完整和有效。

(2)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件格式、符合性和有效性、投标保证金符合性、投标有效期符合性、经营范围的符合性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.2、在投标文件初审时，符合性、资格性出现重大偏差的投标文件将被废标。重大偏差内容见第六部分评标办法。

19.3、招标人允许修改投标文件中不构成重大偏差的细微偏差，即投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其它投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.4、招标人对投标文件的判定，只依据投标文件本身的内容，不依靠开标后的任何外来证明。

19.5、未通过初步审查的投标，不进入后续的各项评审。

19.6、评标委员会按招标文件中规定的评标方法，对通过初审合格的投标文件进行技术标评定。

20、投标的澄清

20.1、评标过程中评标委员会有权就投标文件内容向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

20.2、有关澄清的答复，投标人应以书面形式提交，并有投标授权代表的签字或盖章。该答复将作为投标内容的一部分。

20.3、投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及投标文件的实质内容。

20.4、若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

21、采购方式变更

投标截止时间止，出现参与投标响应的供应商不足三家但有两家时，若招标人申请,经原项目采购方式审批单位批准,并经所有参与投标供应商书面确认同意,可以按原采购方式继续进行，即二家开标；若招标人申请,经原项目采购方式审批单位批准,并经所有参与投标供应商书面确认同意,也可以按竞争性谈判程序继续组织采购，即比照竞争性谈判，不公开开标，采购方式转化后，原招标文件和投标文件自动转为谈判文件和响应文件，但原招标文件的第四部分评标标准不再适用，谈判确定成交供应商的原则为：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，供应商有两次报价的机会，以第二次报价为最终评议报价；否则，本次招标采购活动终止。

若评审期间，出现对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家但有两家时，若招标人申请,经原项目采购方式审批单位批准,可以按原采购方式继续进行评审；否则，本次招标采购活动终止。

22、推荐中标人

按照评标办法的规定，推荐评标结果排序第一的投标人为中标侯选人。

23、评标过程保密

23.1、开标之后，直到授予中标人合同时止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等情况，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

23.2、在评标过程中，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

24、确定中标供应商、评标结果公示与质疑

24.1、招标人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受招标人事先授权，按照评标结果排序）确定中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在当地政府采购管理部门指定的媒体上和本招标公司网上发布中标公告，公告期为7个工作日，投标人可到网上查询相关的中标信息。本招标公司网址www.nbbidding.com。

24.2、投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期内向招标人提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑单位名称、公章、联系人真实姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。招标人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。招标人不受理无效的或公告期满以后提出的任何质疑。

24.3、公示期间，如果招标人对中标候选人投标文件中提供的相关资质文件有异议，中标候选人必须在5个工作日内提供原件进行核查，否则招标人有权取消中标候选人中标资格。

六、授予合同

25、授予合同

25.1、招标人将向中标人发出中标通知书，把合同授予经评标确定的中标人。

25.2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

# 第四部分  电梯采购合同

合同编号：

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目   货物名称：       电梯

甲   方：宁波港城投资有限公司                乙    方：

合同编号：                                   签署日期：

宁波港城投资有限公司(甲方)的宁波梅山边检站营区用房工程(项目名称)中所需的  电梯  (货物名称)经宁波市国际招标有限公司以招标编号（NBITC-20163572G）招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定              (乙方)为中标单位。甲乙双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同，招标文件及投标文件均为合同组成部分。

1、设备合同总价为人民币：大写：人民币    元整，小写：   元，合同项下货物数量、价格见下表（设备具体清单及性能数据详见乙方投标文件及相关澄清件）：

| 货物名称（梯号） | 规格 型号 | 数量 | 设备单价 | 设备合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 设备价合计 | 设备价合计： 大写： 小写： |

注：(1)、合同签订、项目主体施工开始后，电梯设备进场前，乙方须每个月对井道尺寸、底坑深度、门洞尺寸等进行复核检查并向甲方进行申报，并承担验收相关责任。

*(2)、项目范围

包含设备的采购、生产、随行电缆（视频监控电缆、五方通话线、电源线）、运输、装卸、现场保管、就位、临时电缆、安装调试（含井道照明材料和安装、井道脚手架搭设、预埋铁件、配底坑爬梯、必要的安全设施）、保险、产品保护、成品保管、通过宁波市特检所验收、质保期内电梯年检费用（共两次年检费用）、技术培训、保修期内的售后服务、4000元/台的总包配合费及由于土建（井道）尺寸原因而引起的分隔钢梁（构件）所需的一切费用。其中总包配合费由乙方在收到设备预付款后全额支付。支付对象为宁波梅山边检站营区用房工程的总承包人(以下简称总包人)。以上所有工作内容的费用均包含在总报价中。所投所有电梯均须为同一品牌。

*(3)、电梯安装调试完成后，招标人组织专家对电梯的载重量（额定载重量+装修预留载重量）、提升速度进行测试。如电梯实际测试未达到投标文件的要求，招标人有权退还所有电梯，并承担100%的全额赔偿。

2、交货期及方式

2.1、交货期：接甲方书面通知后     个日历天内完成设备制造。安装周期为从甲方提出安装通知之日起    个日历天内，乙方应完成设备运输、装卸、就位、安装、调试、试车运作，并具备宁波市特检所验收条件。

2.2、电梯发货前，甲方派遣3人到电梯制造商处对电梯进行检查，费用由乙方负责（含食宿、交通费等）。

2.3、所有进口的电梯部件、材料均由乙方负责办理进口手续，在交货时提供原产地证书和海关报关单。由中国检验认证集团上海有限公司对进口部件情况进行检验并出具检验报告,委托检测费用由乙方承担。

2.4、本合同项下的货物交货方式为 现场交货；交货地点：宁波梅山边检站营区用房工程施工现场。

此合同价款包含了所有费用，为固定价格，不受汇率变动等因素的影响。合同执行过程中，所有减免税收益全部归甲方所有，乙方应积极配合甲方办理减免税手续。

3、运输、保管、安装、乙方负责对合同货物运抵安装现场的运输、装卸，并对安装现场货物的保管及安全负责。

3.1安装合同详见附件。

3.2、发现乙方所送货物外包装有雨淋、霉变或破损等情况，招标人有权更换新的合格货物。

3.3、在交付甲方前，造成货物丢失、损坏的均由乙方承担责任。

3.4、乙方负责合同货物的安装、调试、试运行，直至拿到宁波市特检所的验收证书。

4、付款方式

（1）合同签订后15个日历天内且乙方提交10%履约保函后，甲方支付乙方设备款的10%作为预付款；

（2）甲方与乙方确认本合同所定设备在供货之前2个月，甲方向乙方支付本合同总价的30%；

（3）乙方确认发货前15个日历天内乙方开具全额发票后，甲方再支付乙方设备款的40% ；

（4）安装调试完成，通过特检所和甲方竣工验收后15个日历天内（且总包配套费付清之后）支付乙方设备款的15%；

（5）余款5%在质保期2年满后15个日历天内无息付清。

甲方向乙方支付第二期款和第三期款前，乙方必须先向甲方提供对等金额的银行保函，电梯到货验收完毕后退还保函。

发票抬头：中华人民共和国梅山边防检查站筹建组

此合同价款包含了所有费用，为固定价格，不受汇率变动等因素的影响。合同执行过程中，所有减免税收益全部归甲方所有，乙方应积极配合甲方办理减免税手续。

5、技术规范

提交货物的技术规范应与《招标文件》和《投标文件》规定的技术规范相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的响应标准及规范为准。

6、专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

7、技术资料

7.1、合同生效后，乙方应提供产品的中文技术资料一套。

7.2、货物交货时应随货提供货物清单、质量合格证、使用说明书等技术资料。

7.3、本工程电梯维护管理制度资料一套。

8、技术培训

- 乙方负责对甲方的管理、操作人员进行有关的技术培训，使相关人员详细了解货物的性能、结构、控制原理等。使操作人员能正确使用和日常保养与维护、掌握一般故障的判断，能对一般故障作应急处理。

- 乙方必须对整个培训过程进行录影，培训结束后把培训相关视频交甲方3套。

- 乙方提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- 在培训期间，供货方须免费提供中文培训材料给业主。

9、质量保证及售后服务

9.1、乙方保证所提供的货物是全新的、未使用过的。是采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

9.2、乙方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

9.3、售后服务： 电梯制造商在宁波市梅山保税港区设置售后服务网点，以处理所有的维修服务，提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后迅速赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应业主维修需求。

售货服务的响应速度要求：保证电梯维保人员在接到招标人电话通知后20分钟内赶到现场进行处理。如有发生任何故障必须在24小时内响应修复（重大故障应在7个工作日内修复）。

9.4、乙方须对响应货物至少提供24个月的质保期，时间从宁波市特检所验收通过、业主接受并投入运行之日算起。在质保期内，乙方须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。乙方在质保期内的工作还应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在质保期及售后服务实施方案中说明。

9.5、乙方在质保期结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。故障修复后，乙方需提供一式三份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

10、检验

10.1、在交付前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检测、并出具一份证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为付款的凭证，但有关质量、规格、性能等的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应在验收合格文件中说明。

10.2、货物交付和安装后，甲方将组织对货物进行检验，并出具验收合格书。如发现货物与合同不符，甲方有权在向乙方提出索赔。

10.3、如果在质量保证期内证实货物是有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

11、合同转让和分包

11.1、未经甲方书面同意，乙方不得将合同转包给第三方。

11.2、虽然乙方在《投标文件》中对外购或外协的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

12、总包配合规定

12.1、总包配合费为4000元/台已包含在总投标价中，由乙方在收到设备预付款后全额支付。支付对象为宁波梅山边检站营区用房建设工程的总承包人(以下简称总包人)。

12.2、总包人的工作

(1)总包人应为方便乙方工作的正常进行，认真做好生产全过程的协调工作，包括除单项手续以外以工程名义的对外联系协调工作，整个工地内部文明施工、治安、环境卫生、工程施工配合、安排等管理协调工作。

(2)为配合乙方施工提供现有相关临时设施机具使用，如临时办公室、食堂（搭伙费另定）、门卫、厕所、脚手架（配合用）、垂直运输设备、水电接口、施工必要的仓库、堆场的使用等。此类设施仅供总包人施工需要而搭建的，而不另行搭建。另行搭建的费用由乙方与总包方另行商定。

(3) 乙方施工的工程质量、进度安全、文明施工等工作纳入总包人的总承包范围，总包人应及时督促，并负责竣工资料归档。

12.3、乙方的工作

--每月向甲方、总包人提供工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。

--遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，配合总包人做好文明施工工作。

--已完工程未交付甲方之前，承包人应负责已完工程的成品保护、成品保管工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。对其他单位的安装成品，若乙方损坏应负责赔偿。

--保证施工现场清洁，交工前清理现场达到甲方和总包人的要求。

--根据工程需要提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并配合总包人搞好安全保卫工作。

--甲方不履行上述义务，造成工期延误或安全事故，应承担相应的经济损失，工期不予顺延。

13、合同修改

13.1、甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由甲乙双方签署的合同修改书。

13.2、除非甲方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

13.3、甲方（或设计单位）提出的设计变更，凭联系单签证，根据合同约定的调整原则予以调整。但属乙方投标漏项少算的系统设备及工程费用不得追补。属乙方为方便施工而提出的设计变更须经得甲方同意，其增加费用一概不予调整，由乙方自负；其减少费用应扣回，由甲方得益。

14、违约责任

14.1、违约责任

（1）在产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

（2）乙方在接到甲方通知后，应立即派人赴现场处理货物质量问题。

（3）电梯正式交予甲方之后，由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

14.2、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

（1）逾期交货

乙方逾期交货，每逾期一天，罚款5000元人民币。

（2）乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按未交货部分货款的100%计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

（3）逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可终止合同，同时乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。

（4）经甲乙双方协商同意延期交货和经甲乙双方友好协商同意退货且无需罚款者不属此例。

15、违约终止合同

15.1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

15.2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

15.3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按14.1条规定对已交货部分货物应负的产品质量责任。

16、合同纠纷

16.1、凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向工程所在地的人民法院申请诉讼。

16.2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

17、合同生效及其他

17.1、合同应在甲乙双方签字盖章后开始生效。

17.2、本合同一式柒份，甲乙双方各执三份、采购办备案一份。

18、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

| 甲方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 银行账号： 税务登记号： | 乙方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 银行账号： 税务登记号： |
| --- | --- |

一  合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在乙方完全履行合同义务后，甲方应付给乙方的款项。

(3)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(5)“甲方”系指购买货物的单位。

(6)“乙方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

(7)“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

(8)“验收”系指合同甲乙双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

(9)交货方式及交货日期：

现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并承担一切费。合同项下的全部货物运抵现场的日期为交货日期。“现场”系指合同项下的货物将要进行  安装和使用的地点，其地名在招标文件的“投标资料表”中的合同条款资料中指明。

工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜，运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具最后一批货物运单的日期为交货日期。

甲方自行提货：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

(10) “性能考核”是指根据合同规定进行的，用以确定合同货物是否达到合同附件规定的技术性能和保证指标的考核。

(11) “验收”系指合同甲乙双方依据事先规定的程序和条件，确认合同项下的货物符合技术规范要求并被甲方接受的手续。若招标文件技术规范中无相应验收规范的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

乙方应保护甲方和丙方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

  - 收货人：

  - 合同号：

  - 装运标志：

  - 收货人代号：

  - 目的地：

  - 货物名称、品目号和箱号：

  - 毛重/净重（公斤）：

  - 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

- 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

- 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

(3)甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8.保险

8.1由乙方办理货物的一切保险。

9.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

10.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

10.1合同生效后30天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

10.2另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

10.4 有关技术资料的详细要求见招标文件。

11.质量保证

11.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3乙方在收到通知后7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4如果乙方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5除合同特殊条款规定定外，合同项下货物的质保期为自货物通过最终验收起2年。

11.6乙方需参加监理方要求其参加的所有现场联络会，并接受监理方对工程质量、工程进度、工程安全等方面统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

12.检验

12.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后30天内，根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4甲方有权提出在货物制造过程中派人到境内制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

13.索赔

13.1甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

13.2在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 退货：乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质保期。

13.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视已被乙方接受。乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或从乙方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14.延期交货

14.1乙方应按照：招标文件中甲方规定的时间表交货和提供服务。

14.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.3如果乙方拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

15、违约责任

15.1违约责任

1）在产品质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2）乙方在接到甲方通知后，应立即派人赴现场处理货物质量问题。

3）电梯正式交予甲方之后，由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

15.2违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）逾期交货

乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，罚款5000元人民币。

2）乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按未交货部分货款的100%计算。

甲方中途退货，应向乙方偿付违约金。违约金的计算方法与乙方违约相同。

3）逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

4） 经甲乙双方协商同意延期交货和经甲乙双方友好协商同意退货且无需罚款者不属此例。

16、违约终止合同、合同纠纷和不可抗力

16.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

16.2乙方应继续执行合同中未中止部分。

16.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方按13.1条规定对已交货部分货物应负的产品质量责任。

16.4凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，甲乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向工程所在地的人民法院申请诉讼。

16.5在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

16.6如果甲乙双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经甲乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.7受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方,并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

17.2根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

18.履约保证金

18.1乙方收到中标通知书后应在合同特殊条款规定的时间内，向甲方提供相当于合同总价10%的履约保证金，其有效期到当地质量技术监督局验收合格止。

18.2如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权从履约保证金中得到补偿。

19. 诉讼

19.1甲乙双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定向工程所在地人民法院提交调解。

19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

- 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或

- 如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

20.2在甲方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

21.破产终止合同

21.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务,不得分包。

23.合同修改

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由甲乙双方签署书面的合同修改书。

24.通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

25.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27.合同生效及其它

27.1合同应在甲乙双方签字盖章并在甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

27.2合同一式柒份，甲乙双方各执三份、采购办备案一份。。

27.3如需修改或补充合同内容，经协商，甲乙双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

28.争端的解决

28.1 合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国合同法》并通过甲乙双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

28.2诉讼裁决应为最终裁决，对甲乙双方均有约束力。诉讼费均应由败诉方负担。

28.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分应继续执行。

29.通知

29.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

29.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

二  合同特殊条款

1、合同文件及解释顺序

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）招标文件

（5）本合同特殊条款

（6）补充条款

（7）本合同一般条款

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）图纸

2、付款方式（设备款）

（1）合同签订后15个日历天内且乙方提交10%履约保函后，甲方支付乙方设备款的10%作为预付款；

（2）甲方与乙方确认本合同所定设备在供货之前2个月，甲方向乙方支付本合同总价的30%；

（3）乙方确认发货前15个日历天内乙方开具全额发票后，甲方再支付乙方设备款的40% ；

（4）安装调试完成，通过特检所和甲方竣工验收后15个日历天内（且总包配套费付清之后）支付乙方设备款的15%；

（5）余款5%在质保期2年满后15个日历天内无息付清。

甲方向乙方支付第二期款和第三期款前，乙方必须先向甲方提供对等金额的银行保函，电梯到货验收完毕后退还保函。

发票抬头：中华人民共和国梅山边防检查站筹建组

3、技术条款的确认

3.1在本合同签订后 7日内乙方应向甲方提交土建布置图以及与招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款进行确认，甲方于乙方提交之日起 7 日内将确认的技术条款交付乙方。（具体要求按招标文件4.1条款执行）

3.2合同签订后，乙方必须根据施工现土建工程场进度情况，派专业技术人员到现场核对电梯井道、预留孔洞、层高、地坑、门洞、顶层高度、吊钩等土建实际尺寸，核对情况乙方须向甲方出具书面说明，证实乙方已核对此项工作，若有与甲方招标时提供的相关数据以及上述3.1条款确认的内容不符，须及时书面通知甲方，否则引起的损失由乙方自负。（具体要求按招标文件4.1条款执行）

4、交货方式、运输及费用结算方式

4.1所有进口的电梯部件、材料均由中标方负责办理进口手续，在交货时提供海关报关单。

4.2 交货地点：宁波梅山保税港区工地，所有设备运抵现场日期为交货日期。

4.2 交货方式：由乙方负责运送设备至现场卸货，并负责保管、安装、调试、直至通过相关部门验收合格。乙方负责对合同货物运抵安装现场的运输、装卸，并对安装现场货物的保管及安全负责。在交付甲方前，造成货物丢失、损坏的均由乙方承担责任。（招标文件3.1条款）

4.3 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备运输及到场卸货均由乙方自行负责，设备到场后，继续由乙方负责保管直至乙方设备安装完成，并通过甲方组织的竣工验收合格起15天（并办理交付使用手续）后止。在此期间乙方自行负担相应费用，并承担一切责任。

5、到货查验

设备运抵现场后，乙方提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织监理等单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过当地负责特种设备安全监督管理部门验收合格为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内根据乙方检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

6、技术资料

6.1最终交付使用需提交三套完整的技术资料、图纸和文件；

6.2 设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

- 产品合格证或质量检验证书；

- 电梯的设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

- 电梯安装、使用、维护说明书以及有关手册；

- 易损件清单；

- 备品备件和专用工具清单；

- 提供关键零部件的产品合格证和质量检验文件的复印件；

- 乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

若技术资料不完整的，乙方必须在收到甲方的通知后10天内补齐，逾期按合同总价款扣罚5‰的资料损失费。

7、质量保证

7.1乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

电梯的制造、安装、验收标淮及技术规范，必须符合我国GB7588-2003标准，或甲方认可的其他标准。

电梯配套的电气装置，应符合IEC国际标准，仪表需符合相应的国际标准。

7.2电梯质量保证期为二年，由乙方免费保修24个月，质量保证期内免费提供维保。

7.3按照国家关于电梯制造、安装、维修全面负责的一条龙管理的规定，甲乙双方在签订本合同的同时，签订《电梯设备安装合同书》，乙方负责产品的制造和安装质量。

8、设备供货的违约责任。

设备供货违约责任按“合同条款第二节合同一般条款”相关条款规定执行。

9、履约保证金。

可以是支票、汇票、电汇或银行保函，合同签订之日起15天内提供（合同总价的10%）。

10、合同争议处理

10.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，甲乙双方可直接向本工程所在地的法院提起诉讼。

10.2 调解及诉讼费由败诉方负担。

10.3在调解及诉讼期间，除正在进行调解及诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

11、本合同有关的一切税费均由乙方负担。

12、售后服务承诺

12.1、乙方保证所提供的货物是全新的、未使用过的。是采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

12.2、乙方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

12.3、售后服务： 电梯制造商必须承诺在宁波市梅山保税港区设置售后服务网点，以处理所有的维修服务，提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后迅速赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应业主维修需求。

售货服务的响应速度要求：保证电梯维保人员在接到招标人电话通知后20分钟内赶到现场进行处理。如有发生任何故障必须在24小时内响应修复（重大故障应在7个工作日内修复）。

12.4、乙方须对响应货物至少提供24个月的质保期，时间从宁波市特检所验收通过、业主接受并投入运行之日算起。在质保期内，乙方须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。乙方在质保期内的工作还应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在质保期及售后服务实施方案中说明。

12.5、乙方在质保期结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。故障修复后，乙方需提供一式三份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

附件一：       联合体共同投标协议（如有）

甲方：

乙方：

双方经协商，自愿组成联合体，参加宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目（招标编号：NBITC-20163572G）的招标活动。现就联合进行投标之事宜，达成协议条款如下：

一、双方一致决定，以        为联合体牵头人，             为联合体成员，共同进行本项目的投标工作。按照招标文件的规定提交资格文件，并由授权代表          全权处理招标活动中的一切事宜。

二、本次投标以联合体的名义参加投标，授权代表根据招标文件规定及投标内容对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、双方内部分工如下：甲、乙双方共同进行本项目建设，其中甲方为该项目主要协调人，联合体中标并签订合同后，联合体牵头人提供设备及控制仪等至项目现场，派员负责指导安装及进行技术培训，联合体成员负责安装及提供附件等，双方各自承担项目建设的相应义务，同时，接受招标人的指令、指示和通知，负责在整个合同实施过程中及整个质保期内的维护、保修等全部事宜，并承担连带责任。

四、各方不得再以自己名义或联合组织其他单位在本项目中进行单独或联合投标。如发生上述问题导致本联合体投标成为无效标，联合体的其他成员可追究违约行为。

五、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式  叁  份，签约各方各持 壹  份，招标人持 壹 份

七、未中标，本协议自动废止。

八、本协议书自签署之日起生效，至各方履行完本项目签订的合同全部义务后自行失效。

甲方单位：（盖章）                       乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）                          （签字或盖章）

年   月   日                            年    月    日

附件二：电梯主要部件清单表及设备规格型号

| 序号 | 名称 | 型号 （规格） | 品牌 | 产地 | 数量/单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引系统 | 编码器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无齿轮机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 电脑主板 （注明字长） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扩展电路板 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变压器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主辅接触器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空气开关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 继电器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接线端、线槽、线夹、导线等 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 变频器 | 变频器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制动单元 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 门机系统 | 门机变频器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门机控制器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门机电机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关门机构 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 继电器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 轿厢 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 厅门 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 门套 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 门触点 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 门锁 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 轿内控制板、按钮、显示器 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 厅外召唤板、按钮、显示器 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 称重装置 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 光幕门保护（光幕） |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 随行电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 安全钳 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 限速器 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 位置反馈系统 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 磁开关和磁铁 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 导靴 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 导轨 |  |  |  |  |  |  |

注：投标有效期内有效，在安全与质量保持不变的前提下我司保留变更部件来源的权利。

附件三：特殊工具及备品备件清单

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/单价(元) | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉尺 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 2 | 两用扳手 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 3 | 手锤 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 4 | 十字批 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 5 | 一字批 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 6 | 扁锉 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 7 | 胶钳 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 8 | 电工刀 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 9 | 活动扳手 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 10 | 普通电笔 |  |  |  | 1只 |  |  |
| 11 | 角尺 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 12 | 钳手锁 |  |  |  | 1只 |  |  |
| 13 | 钢尺 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 14 | 公制内六角扳手 |  |  |  | 1把 |  |  |
| 15 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表所列项目不计入投标价

附件四：备品、备件清单及价目表

质保期后5年的零、备件报价单价格

| 序号 | 备品备件及 易耗件名称 | 备品备件及 易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/ 制造商 | 数量/单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缓冲器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 开关 |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 感应器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 编码器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 传感器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 警铃电源盒 |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 驱动部件 |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 风扇 |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 继电器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 | 继电器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 光电传感器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 12 | 光电传感器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 13 | 变压器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 15 | 灯盒 |  |  |  | 1 |  |  |
| 16 | 检修盒装配 |  |  |  | 1 |  |  |
| 17 | 紧急开关 |  |  |  | 1 |  |  |
| 18 | 导靴 |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 | 限速器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 20 | 滚轮 |  |  |  | 1 |  |  |
| 21 | 门吊轮 |  |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 活动门刀预装组件 |  |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 开关 |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 电机 |  |  |  | 1 |  |  |
| 25 | 皮带 |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 计数器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 27 | 锁 |  |  |  | 1 |  |  |
| 28 | 滚轮 |  |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 单组合单位显示器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 30 | 指示器 |  |  |  | 1 |  |  |
| 31 | RS14 |  |  |  | 1 |  |  |
| 32 | 按钮 |  |  |  | 1 |  |  |
| 33 | 平面红光按钮 |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 底坑检修盒 |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 | 钢带 |  |  |  | 1 |  |  |

注：1.本表所列项目不计入投标价

附件5：

工 程 质 量 保 修 书

甲    方：宁波港城投资有限公司

乙    方：

为保证宁波梅山边检站营区用房工程工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及甲乙双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

保修内容甲乙双方约定如下：乙方承包范围内的所有工程内容。

二、质量保修期

质量保修期为从宁波梅山边检站营区用房工程项目主体工程竣工综合验收并移交物业后之日算起二年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方承担所有施工内容的保修责任，应每月不少于一次派员作定期检查和进行一次系统维护保养，确保系统正常运行。

2、在保修期内发生一般故障由乙方派驻的现场维保人员维修，如现场维保人员不能解决的，乙方接到通知，  20 分钟内派人到现场处理，若乙方未做到，甲方有权另行安排其它单位维修，所需费用（另加10%受理费）从质量保修金内扣除。一般问题  2 小时内解决，重大问题  12  小时内修复或更换备用设备，乙方承担更换设备费用。

3、保修期内，乙方至少委派一名具有五年以上同类工作经验的维保人员做为项目对接人，提供免费保养服务。

4、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保本合同承包范围内的全部工程内容的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程甲乙双方约定乙方向甲方支付质量保修金金额为等同于合同价款（结算额）的5%的金额，质量保修期内发生保修费用在工程质量保修金中扣减。质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

质量保修期满后，扣减质量保修期内发生保修费用，将剩余保修金返还给乙方，质量保修金不计利息。

六、其他

本工程质量保修书作为电梯安装合同附件，由甲乙双方共同签署。

合同一式柒份，甲乙双方各执三份、采购办备案一份。

| 甲方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 乙方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

附件6：

安全生产合同

甲    方：宁波港城投资有限公司

乙    方：

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强投资建设项目的安全生产管理，确保施工安全，控制和减少伤亡事故，提高文明施工水平，建立安全生产的激励和制约机制，特签订本安全生产责任书。

一、项目名称：

二、乙方概况

法人代表：

安全工作负责人：

办公电话：                移动电话：

三、责任期

三方的该项目工程施工承包合同期内。

四、安全管理目标

1、项目安全生产管理达到宁波市建设、安全主管部门的相关要求标准。

2、杜绝各类安全事故的发生。

五、安全管理责任

（一）、甲方责任：

1、及时传达国家和地方安全生产工作指示、安全文件、会议精神。

2、根据具体项目施工安全特点和年度建设安排，督促监理单位和施工单位落实安全措施。

3、督促监理单位协调好施工单位间的相互干扰及其它安全问题；定期开展安全检查，随时进行安全抽查，主持召开安全例会督查监理单位的安全监理工作。

4、对乙方各项安全制度落实情况进行检查，按照"三不放过"（问题原因未查清不放过,质量责任未追究不放过,整改措施未落实不放过）原则，监督各类事故隐患的整改。

5、根据有关安全事故调查规程的规定，参与事故的调查和善后处理工作。

（二）、乙方责任：

1、认真贯彻执行国家和地方有关安全生产政策、法规、标准。

2、建立健全安全监督管理机构，配齐安全监督管理人员并通过培训取得安全资格证书，参建人员安全基本知识教育达要100%，特种作业人员持证上岗率达到100%。严格执行施工机械设备和安全防护用品的使用管理规定。

3、贯彻"抓质量同时保安全"的原则，做到工程建设过程中在计划、布置、检查、总结、评比工程的同时，做好计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

4、对本项目的职工经常进行安全教育，对新调入的人员进行安全生产培训，特殊工种的工人，必须经过严格训练，考试合格，方可持证上岗。

5、及时报告事故，参加事故调查，分析原因和提出预防事故措施及事故处理意见。

6、有权拒绝不符合安全生产和文明生产的指令和意见。

六、安全奖惩：

乙方认真贯彻落实各项安全制度措施。

如安全生产制度措施不落实，施工过程中如出现因施工安全存在隐患，被主管部门勒令停工整改或通报批评的，出现安全事故的，乙方除按安全生产管理有关规定接受处罚外，另按施工承包合同中的有关约定处理。

七、违约责任

乙方在履行合同过程中，造成人员和财物损害的，承担相应的法律责任。

合同一式柒份，甲乙双方各执三份、采购办备案一份。

| 甲方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 乙方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

附件7：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程

工程项目地址：宁波梅山保税港区

甲    方：宁波港城投资有限公司

乙    方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条　甲乙双方的责任义务

（一）严格遵守国家、建设部及省市建设行政主管部门的有关法律、法规以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方的权利和义务；情节严重的，有向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报并要求告知处理结果的权力。
    第二条　甲方的责任义务
    甲方及其工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
   （一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
   （二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
   （三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、以及出国（境）、旅游等提供费用，为配偶子女安排工作。
   （四）不准参加乙方和相关人员安排的宴请；不准参加乙方和相关单位安排的健身、娱乐等活动；不得接受乙方和相关单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
   （五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与甲方项目工程施工合同有关的业务活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
   第三条　乙方的责任义务
   应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
   （一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
   （二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
   （三）不准为甲方及其工作人员提供通信、交通工具和高档办公用品。
   （四）不准为甲方及相关单位或个人装修住房，为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供费用。
   （五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排宴请、健身、娱乐等活动。
    第四条　违约责任
   （一）甲方及其工作人员有违反本合同有关条款的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分，辞退或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
   （二）乙方及其工作人员有违反本合同有关条款的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成政治和经济损失的，廉政保证金不予退还，同时赔偿由此造成的一切损失。

（三）甲乙双方约定，乙方及其工作人员违反廉政合同的，甲方可视情节轻重拒绝乙方参加由甲方实施的政府项目建设，直至取消乙方的政府投资项目投标资格。

第五条　本合同与工程施工合同同步签订，与工程施工合同具有同等法律效力。经甲乙双方签署后立即生效。

第六条  合同一式柒份，甲乙双方各执三份、采购办备案一份。

| 甲方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 乙方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

# 第五部分  电梯安装合同

甲  方（买方）：宁波港城投资有限公司

乙  方（安装方）：

丙  方（卖方）：

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方就甲方委托乙方对宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目安装等事项协商一致，订立本合同。

1.安装价格,付款方式及安装计划

1.1安装内容:安装费、调试费、脚手架、爬梯、政府部门验收费、每台电梯2年的年检费、安装过程中保管费、仓储费、卸车费、吊装费、水电费、临时调试电缆线等所有费用。

1.2安装价格:

| 货物名称（梯号） | 规格 型号 | 数量 | 安装单价 | 安装合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 安装总价 | 安装价合计： 大写： 小写： |

电梯安装费为人民币：

1.3付款方式:( 安装价合计：           )

（1）合同签订，货到工地后在甲方确认安装工期前的15个日历天内，由甲方支付乙方安装款的30%作为预付款；

（2）安装调试完成，通过特检所和甲方竣工验收（且总包配套费付清之后）15个日历天内甲方支付乙方安装款的65%；

（3）余款5%在质保期2年满后15个日历天内无息付清。

发票抬头：中华人民共和国梅山边防检查站筹建组

1.4安装施工期:

安装期为       天。

2、甲方、乙方、丙方的责任

2.1、甲方责任:

（1）甲方提供施工现场.井道和底坑须防水, 机房门窗须完整，提供库房一间。

（2）甲方提供三相五线制供电，正式用电甲方只提供电梯机房正式电源配电总箱，总配箱引出的管线、桥架均由乙方实施，价格已包含在投标价内。

（3）提供电梯施工水电接口(安装期间所需的水电消耗由乙方负责)。

（4）协调与产品安装有关的土建部分的建设、填塞、浇注和装修。

2.2、乙方责任:

（1）合同签订、项目主体施工开始后，电梯设备进场前，乙方须每周对井道尺寸、底坑深度、门洞尺寸等进行复核检查并向甲方进行申报，并承担验收相关责任。

（2）安装调试电梯,使其技术参数达到设备购销合同的规定和现行有关法规和标准。当上述法规和标准的要求低于招标文件和供货合同要求时, 则以项目竞争性谈判文件和供货合同为准，其技术性能指标（如振动加速度、噪声 等）、电梯功能配置应符合“设备购销合同”要求。

（3）积极配合协助甲方的上述工作和电梯机房的标准化工作。

（4）井道内脚手架的搭建和拆除（费用由乙方承担）.

（5）乙方负责工地卸车（费用由乙方承担）.

（6）设备在工地现场的搬运、起吊、分层、就位和仓库保管（费用由乙方承担）.

（7）安装期间所需的水电费，临时电缆费用（费用由乙方承担）.

（8）电梯安装所需辅工（费用由乙方承担）.

（9）电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等（费用由乙方承担）.

（10）开箱清点、现场仓库内零部件以及安装现场的保护、安装完成后成品保护、成品保管（费用由乙方承担）.

（11）遵守工程总包方的有关管理制度.

（12）参加甲方主持的现场工程协调会.

（13）协助甲方办理宁波市技术质量监督局验收申请且承担验收之费用(因甲方原因造成验收不合格的再次验收费用由甲方承担).

（14）验收合格后，质保期内的电梯年检费用（共两次年检费用）由乙方承担.

（15）安装现场免费培训甲方的操作人员并提供详细培训视频资料5套。

（16）承担项目招标文件要求及投标文件中承诺的相关工作内容.

3、安装质量的保证

（1）乙方保证设备在宁波市技术质量监局验收及正式交付甲方以后24个月内在正常运行条件下的安装质量.在此期间 ,乙方负责免费更换有质量问题的电梯零部件,但是如因人为破坏、不当操作、不可抗力等非乙方原因引起的问题由责任方承担 。

（2）电梯由乙方负责安装调试.安装开工前应向甲方提供工程施工组织设计、安装方案、过程质量控制记录表,并保证现场安装人员的稳定性、现场质量管理体系运行的有效性、电梯安装各工序质量纪录的及时性 和真实性。电梯安装质量及整机性能由制造商承担最终责任。

（3）电梯保修期满后，甲方可按乙方投标文件中的电梯维修保养合同条款及费用与乙方签署一份电梯维修保养合同，乙方应予同意。

4．违约条款

4.1乙方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成电梯安装，则乙方须向甲方支付违约金，具体的计付办法：①延误天数10天内的违约金为2000元/天；②延误天数10天（含10天）以上的罚金为5000元/天；

4.2电梯设备及安装验收一次性合格未通过，按丙方设备款和丙方安装费总价的1%予以处罚，并责令整改，

4.3乙方未达到安全文明施工要求，以及影响到总包单位标化工地评定的，违约金限额为丙方设备款和丙方安装费总价的1%；

4.4由于甲方原因导致乙方不能及时安装，甲方对延误的工期予以相应的顺延，但不承担任何补偿或赔偿费用。

4.5在未得到对方许可的情况下，甲方或乙方均不得擅自终止本合同，如双方中的任何一方造成前述事实，则违约方将向另一方支付中途毁约违约金，金额为本合同安装总价的百分之三十。

4.6人员到位：乙方必须按照投标时提供的人员到现场安装，项目负责人必须参加工地例会或甲方要求通知到场时必须到场，项目负责人未参加工地例会或甲方要求通知到场而未到，每次罚金3000元；其他人员未经甲方同意擅自更换人员的，罚金按2000元/人/天。

5、安全安全文明施工要求：

乙方应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾、水灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，乙方应当采取安全防护措施。

乙方项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

乙方施工期间负安全的全部责任，施工期间由于自身原因引起的安全事故负全部责任，因乙方原因引起的对第三方安全事故负全部责任。

6、其它

本安装合同与设备购销合同如有分歧,以设备购销合同为准.

本合同一式壹拾份，甲乙丙三方各执三份、采购办备案一份。

| 甲方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 银行账号： 税务登记号： | 乙方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 银行账号： 税务登记号： | 丙方（公章）： 法定代表人（签章）： 或委托代理人（签章）： 经办人： 地址： 电话： 传真： 邮编： 开户银行： 银行账号： 税务登记号： |
| --- | --- | --- |

# 第六部分  评标标准

（评标办法选用：综合评分法）

一、总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。本次评标采用综合评分法。

二、评标组织

1、评标委员会：评标委员会依法组建，负责本次招标的评标活动，并向招标人推荐中标候选人。

2、监督机构：本次招标由宁波梅山保税港区财政局负责全过程监管。

三、评标工作任务

1、开标顺序为先开技术标，技术标评审结束后，宣布技术标结果，再开启商务标。

2、开标后，评标委员会应首先对标书进行符合性审查，凡不符合有关规定和不响应招标文件的实质性要求和条件的投标文件（含主要或关键的方案不可行，商务报价内容不响应或低于成本价的，及招标文件重大偏差项目表（附表1）），经评标委员会和招标人认定，作为无效标予以废除。

3、投标人在投标截止以后提供的资料不得作为评标人依据，但应评标委员会要求提供的证明、说明不在此列。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的部分内容使其成为实质性响应的投标。

4、评标委员会应根据评标细则的规定和内容进行评分，其中：

（1）价格部分：投标价格应包括招标文件规定的所有内容，有缺漏项的一律视作已计入投标总价，投标人不接受上述修正的将导致废标。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成发包范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由评委对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人进行检查复核。

（2）商务和技术部分：由评委负责，对投标文件的商务和技术部分采用记名方式各自评分。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

以上评分保留小数2位，投标人的综合得分为评委的算术平均分为最后评定依据。

5、评标委员会应根据评标情况和结果向招标人提交评标报告，同时推荐得分最高的投标人为中标候选人。如得分相同，报价低者优先。

6、在评标结果公示之前的任何时候，评标委员会若认为有必要，有权对已通过综合评审的部分和全部投标进行复核，或通过复核对上述各评标程序的评审结论中存在的遗漏或偏差进行修正。完成评审复核后，重新确定评标结果排序。

7、当评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求或有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争时，可以否决所有投标。

8、评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

附表1

重大偏差项目表

| 序号 | 项目内容 | 招标文件要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不满足 “第二部分 投标资料表”投标人资格标准 |  | 作为无效投标处理 |
| 2 | 投标文件组成缺项漏项的，详见“8. 投标文件的组成” |  | 须由三分之二以上评委认定 |
| 3 | 未按规定格式填写导致实质性内容不全或模糊不清。 | 投标报价、投标工期、质量目标承诺及违约责任、履约保证金、招标文件要求承诺的其它主要商务条款及有评审要求的技术经济指标、项目管理班子配备符合要求、方案可行性等主要内容作为招标文件的实质性要求内容 | 须由三分之二以上评委认定 |
| 4 | 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效。 |  |  |
| 5 | 投标人未按招标文件要求提交投标保证金。 |  |  |
| 6 | 投标有效期不满足招标文件要求的。 | 90天 |  |
| 7 | 投标人名称或组织结构与报名时不一致且未提供有效证明的。 |  |  |
| 8 | 投标货物的工期要求不能满足招标文件的要求。 |  |  |
| 9 | 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。 | 见招标文件第五章招标货物清单及技术规范 | 须由三分之二以上评委认定 |
| 10 | 不满足招标文件中打“*”号条款 |  | 作为无效投标处理 |
| 11 | 投标报价超出最高限价 | 人民币126.00 万元 | 作为无效投标处理 |
| 12 | 投标报价明显高于市场价 |  | 须由三分之二以上评委认定 |

附表2

评分标准（兼评委打分表）

| 项目 | 评分内容和标准 |
| --- | --- |
| 技术标 | 技 术 资信分 60 分 | 各评委独立记名打分，各评委有效评分的算术平均值即为该投标人的技术得分。（专家评分保留一位小数，投标人技术得分保留两位小数）。 |
|  |  | 序号 | 内容 | 优 | 良 | 一般 |
|  |  | 1 | 电梯主要性能、技术参数响应情况（10分）： 电梯主要参数响应高于招标文件要求的为优；满足招标文件的为良；低于招标文件的为一般。 | 10～9 | 8～6 | 6～0 |
|  |  | 2 | 投标人电梯所投梯型型号（6分）： 根据投标文件中所投梯型型号先进性和稳定性进行综合评议。 | 6-5 | 4-3 | 2-0 |
|  |  | 3 | 客梯载重量（4分）： 所投客梯梯型型式试验报告最大载重量进行综合评议； | 4～3 | 2.9～2 | 1.9～1 |
|  |  | 4 | 客梯速度（4分）： 所投客梯梯型型式试验报告最大提升速度进行排序； 排名为第1名、第2名的，为优； 排名为第3名、第4名的，为良； 其余为一般 | 4 | 3 | 2 |
|  |  | 5 | 投标产品基本规格响应情况（4分）：根据投标产品、轿箱净高、开门尺寸等基本规格情况进行比较评判。 | 4～3 | 2.9～2 | 1.9～1 |
|  |  | 6 | 主要部件配置情况（6分）：根据投标文件“设备主要部件配置”的内容，比较各部件的品牌/产地的优劣。 | 6～5 | 4.9～3 | 2.9～1 |
|  |  | 7 | 电梯装修符合性、美观性（3分）： 响应高于招标文件要求的为优；满足招标文件的为良；低于招标文件的为一般。 | 3～2 | 1.9～1 | 0.9-0.5 |
|  |  | 8 | 安装设计（包含对轨道形式及连接方式等的评议）（3分） | 3～2 | 1.9～1 | 0.9-0.5 |
|  |  | 9 | 项目组织方案（3分） | 3～2 | 1.9～1 | 0.9-0.5 |
|  |  | 10 | 降噪隔音措施（4分）： 由评委对投标人提供的降噪隔音措施的合理性、经济性等方面进行评议。 | 4～3 | 2.9～2 | 1.9～1 |
|  |  | 11 | 本项目安装力量（4分）： 根据安装单位安装、改造、维修资质及拟派人员的技术经验、安装方案等进行评分。根据安装单位安装、改造、维修资质及拟派人员的技术经验、安装方案等进行评分。 | 4～3 | 2.9～2 | 1.9～1 |
|  |  | 12 | 试验、安装验收及技术服务要求（3分） 1）测试方法及性能参数 2）安装、调试的承诺 评标委员会根据各投标人在投标文件提供的资料和实际了解的情况进行评议 | 3～2 | 1.9～1 | 0.9-0.5 |
|  |  | 13 | 电梯制造商售后服务机构：（3分） 电梯制造商在宁波地区具有分支机构的，为优； 电梯制造商在浙江地区具有分支机构的，为良； 其他的，为一般。 投标文件中提供分支机构的营业执照并加盖其公章。 | 3 | 2 | 1 |
|  |  | 14 | 维保费用：（3分） 根据2年质保期后的5年小包费用和5年大包费用的性价比进行综合评议。 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
| 商务标 | 商务报价 40分 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |

打分人签名:                                      时间：   年  月  日

# 第七部分  招标货物清单及货物技术规格和要求

# 一、项目内容

1．采购内容

宁波梅山边检站营区用房工程电梯土建设计参数及数量统计表

| 梯号 | 台数 | 速度（m/s） | 载重（KG） | 坑底 深度（mm） | 井道楼层层高（mm） | 井道净尺寸宽×深（mm） | 层/站/门 | 门洞尺寸（mm） | 开门 方式 | 轿厢净高度（mm） | 开门净尺寸（mm） | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 地下室 | 1层 | 其他楼层 | 顶层高度 | 机房净高度 |  |  |  |  |  |  |  |
| T1电梯 | 1 | 1.5 | 1350 | 1600 | / | 4300 | 2-5层：3800 | 4600 | 2750 | 2800*2400 | 6/6/6 | 1400*2400 | 中分 | 2650 | 1200*2300 | 单控 |
| T2电梯 | 1 | 1.5 | 1350 | 1600 | 3300 | 4300 | 2-5层：3800 | 4600 | 2750 | 2800*2300 | 7/7/7 | 1400*2400 | 中分 | 2650 | 1200*2300 | 并联 |
| T3电梯（无障碍电梯） | 1 | 1.5 | 1350 | 1600 | 3300 | 4300 | 2-5层：3800 | 4600 | 2750 | 2800*2300 | 7/7/7 | 1400*2400 | 中分 | 2650 | 1200*2300 |  |

注：1、合同签订、项目主体施工开始后，电梯设备进场前，中标人须每个月对井道尺寸、底坑深度、门洞尺寸等进行复核检查并向招标人进行申报，并承担验收相关责任。餐梯的具体尺寸由中标单位提供。

*2、项目范围

包含设备的采购、生产、随行电缆（视频监控电缆、五方通话线、电源线）、运输、装卸、现场保管、就位、临时电缆、安装调试（含井道照明材料和安装、井道脚手架搭设、预埋铁件、配底坑爬梯、必要的安全设施）、保险、产品保护、成品保管、通过宁波市特检所验收、质保期内电梯年检费用（共两次年检费用）、技术培训、保修期内的售后服务、4000元/台的总包配合费及由于土建（井道）尺寸原因而引起的分隔钢梁（构件）所需的一切费用。以上所有工作内容的费用均包含在总报价中。所投所有电梯均须为同一品牌。

### 表A  投标货物概况

| 子包号 | / | 设 备 名 称 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物投放市场年份 |  | 制造商 |  |
| 2013年 1月1日 内 电 梯 销 售 业 绩 | 用 户 名 | 数量 | 供货年份 | 联 系 电 话 |
| 主要部件名称、 生产国家、厂家和型号规格 |  |
| 产品的主要优点、 特性，是否含专利权 |  |

### 货物的技术规格和要求

# 一、技术要求说明

1、说明

1.1、本招标文件所提出的设备技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

1.2、本设备应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按招标人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

1.3、所有设备、零部件均由具有生产制造资格的企业提供，并由供应商负总责任。

1.4、本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5、本项目技术要求见本部分附件：货物设备技术要求，并提供以下电子文档技术资料：设计图纸[结构、建筑（含建筑电梯剖面）、电气、建饰（吊顶平面图）。

1.6、《招标文件》在“技术规格和要求”表提供的参数以设计图纸及现场实际土建尺寸为准，投标人获取《招标文件》后自行查勘现场，招标人提供现场查勘协助。

2、项目情况

2.1、安装地点：宁波梅山边检站营区用房工程工地

2.2、交货期：接招标人书面通知后60个日历天内完成电梯设备制造。安装周期为从招标人提出安装通知之日起45个日历天内，供应商应完成设备运输、装卸、保管、就位、临时电缆敷设、安装、调试、试车运作、成品保护、成品保管，并经宁波市特检所验收通过后交招标人使用。

3、《投标文件》的编制要求

以下为供应商在《投标文件》中需要包含的最基本内容。若供应商提供的技术方案、设备及材料型号与招标人要求不一致，必须在技术条款偏离表中说明。

3.1、设备性能

- 技术规格。供应商应详细描述电梯的技术规格、功能、材料，并用清单方式进行描述，具体格式可参考附件“详细的交货清单”。

- 技术性能的先进性。电梯的研发生产方面的技术先进性，性能稳定性等。并提供详细资料进行说明。

- 安装设计。按招标人提供的电梯技术参数，要求供应商提供轿厢平面图、机组土建基础图、井道预留孔、固定支架、分隔钢梁等机件位置尺寸图和接地系统图。设备主要部件。说明电梯的主要部件组成，详细说明其特点和性能。同时采用清单方式说明，并提供主要部件的原产地。格式可参考附件“货物主要部件配置”。

- 产品样图。另行提供提供电梯详细构造图、产品样本。

3.2、项目实施方案

- 项目组织方案包括项目执行计划，项目组成员介绍等，内容简洁实用。

- 供应商应派技术好、经验丰富的专业技术人员进行安装调试，在合同签订后按要求进行现场查勘、设备采购、改装、集成、测试、验收等，并注明时段以及每个阶段的负责人。

- 项目组成员介绍要体现项目经理的具体情况，以及相关技术人员的资料。

- 本方案应包括与总包单位、装修单位的现场施工配合内容。

3.3、质量保证及售后服务承诺

  - 供应商须在浙江宁波地区设有永久性维修点，以处理所有的维修服务，提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后迅速赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应业主维修需求。

售货服务的响应速度要求：保证电梯维保人员或电梯制造商提供的24小时服务热线在接到招标人电话通知后2小时内赶到现场进行处理。如有发生任何故障必须在24小时内响应修复（重大故障应在7个工作日内修复）。

维修点需提供足够的备件以适应甲方维修需求。具体的操作程序和内容须在质保期及售后服务实施方案中说明。同时为保证维修方便和快速，供应商应提供对本次响应电梯的备品备件的赠送，具体格式见第四部分格式7：备品备件清单。

  - 供应商须对响应货物至少提供24个月的质保期，时间从验收通过、使用方接受并使用之日算起。在质保期内，供应商须免费负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。供应商在质保期内的工作还应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在质保期及售后服务实施方案中说明。

  - 供应商在质保期结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由供应商自费解决并取得甲方的同意。故障修复后，供应商需提供一式三份报告给甲方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

3.4、技术培训承诺

- 供应商须对甲方的技术人员、维修人员及操作人员（共计3人）到电梯制造厂家进行培训，费用由中标人支付。供应商须在《投标文件》中提供详细的培训方案，包括负责培训的人员、培训内容、培训时间、培训费用等。

- 供应商必须对整个培训过程进行录影，培训结束后把培训相关视频交招标人3套。

- 供应商提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- 在培训期间，供货方须免费提供中文培训材料给业主。

3.5、质保期满后的维修和保养合同范本

- 供应商应对设备提供质保期满后10年的有偿维修和保养，该费用不包含在投标总价内。

- 供应商应在《投标文件》中应提供一份质保期后5年小包和5年大包的维修和保养合同范本供招标人选择。该合同应有如下内容：

  - 服务范围、内容。

  - 服务期限。

  - 5年小包费用、5年大包费用。

  - 不负责任的内容。

  - 三方负责的内容。

  - 其他。

  - 甲方保留是否签此合同的权力。

4、其他对供应商的要求

4.1、资料提供

（1）按招标人提供的电梯技术参数，要求供应商在《投标文件》中提供轿厢平面图、机组土建基础图、井道预留孔及预埋铁位置尺寸图和接地系统图。

（2）按招标人设计需要完成设备的具体设计。

（3）提供货物详细构造图、设备样本和使用操作说明书。

（4）按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货。

（5）整套设备及主要部件的原产地(包括国产的产地和品牌)须明确地表明在《投标文件》中，在交货时应附上原产地的证明文件及报关资料等。

（6）甲方与中标人签订合同后，供货方按现有图纸、资料，需在七个工作日内完成电梯深化设计，并按建设进度要求提供下列资料：

·系统图；

·布置方案图；

·井道尺寸剖面图及井道预留孔位置尺寸；

·电路图；

·接线图；

·设计图；

·装配图；

·供方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（7）设计图纸要求

·图纸一式六份须交业主和设计院审查并认可。

·如果有任何图纸未被认可，须由供货方按业主或设计院建议做好修改，并再次送审直到认可。

（8）图纸审查包括：

a. 所有对土建的要求需包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道（包括允许叉车设备的进出）、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交业主审查，以便审查有效。

b. 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

c. 与其它设备系统（如，防火系统、电气设备等）的连接示意图及工作范围。

d. 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线 标明，以防与其它线混同。

e. 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量并预留吊装位置和吊钩。

f. 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

g. 应标明电梯机房的剖面以获得设计的认可。

（9）供货方在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。土建施工期间对所有电梯有关的土建尺寸进行现场复核，并出具书面整改意见。

（10）供货方须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

4.2、设备安装

- 供应商对电梯安装、调试、试运行等负责，直至拿到特检所的验收证书。其中所发生的一切费用均应包括在投标总价内。供应商应在合同规定的期限内安装完毕，并经当地特检所验收合格交付使用方使用。

- 供应商应提供与工程建设总进度相适应的安装计划并由甲方认可，确保在接到招标人安装通知后30天内完成设备就位、安装、调试、试车运作及验收通过，并移交甲方使用。

- 成交供应商需按甲方的要求和认可负责设备安装和调试，招标人指定项目总承包商提供安装所需的水电接口（水电费除外）、电梯安装及调试用临时电缆、存放（仅限于工地已存的条件）场地及垂直运输（仅限于工地已存的垂直运输能力），并负责对整个工地的安全、文明施工进行管理，成交供应商支付4000元/台的总包配合费及由于土建（井道）尺寸原因而引起的分隔钢梁（构件）所需的一切费用。以上所有工作内容的费用均包含在总报价中。

- 设备验收合格、交付招标人使用以前的设备保护由供应商负责。

- 设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

- 现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位的管理和检查，供应商须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的技术人员负责安装监督，并需在安装期内提交技术人员的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。

- 设备安装须经有关部门取得认可，供应商应提供相关的认可文件及证书。

- 在就位、安装期间，供应商负责就位、安装中需要的起重、运输、装卸所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。

- 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

4.3设备的测试和试运行

- 工具、材料、仪器设备和劳务人员：供应商应派有五年以上工作经验的技术人员在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

- 测试记录：供应商须在安装结束前1个星期，提交测试和调试方法及记录表格一式6份给招标人,

- 供应商提供的电梯设备应在噪声、振动、设备可靠性、性能等方面需作专门测试，其结果应符合GB10058-1997标准。

- 试运行设备试运行应在有关部门和招标人的监督下进行，发现质量问题及时负责整改。

- 中标方按实际施工情况，有义务提供总包方电梯临时使用要求，费用三方协商解决，期间需对电梯采取妥善保护措施，由相应资质人员驾驶电梯，期间如出现损坏由中标方负责修复。

6）在试运行前两周内，供货方需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式三份，以便于业主和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

·所有设备规格和详细操作说明。

·系统和主要部件常见故障说明，提供故障编码，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·例行维修保养项目和期限的建议。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

·本工程电梯维护管理制度资料一套。

4.4、设备验收

- 设备保护：安装完成后，供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，供应商应责任修理或赔偿损失。

- 设备验收合格条件

- 运行结果符合产品标准和技术规格要求及合同要求。

- 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方的认可。

- 所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。

- 设备在交由甲方使用之前已通过本地技术质量监督部门的验收并得到使用证书。

- 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

# 4.5、设备的备件供应

- 供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

- 供应商须保证在电梯投入运行后10年内，备品备件、易损件的价格10年内保持价格只降不升，含进口部件的关税下降幅度。

4.6、检验和维修设备及工具

- 供应商须提供足够的常用检修设备和工具。供应商推荐的检修设备和工具应在《投标文件》中说明，这些设备及工具不能在安装时使用。

- 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

- 所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的电源波动下正常运行。

4.7、商标与铭牌

供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

# 4.8、协调

- 在工地的安装施工中，供应商应与项目监理方、土建方及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 供应商参加监理方要求其参加的所有现场联络会，并接受监理方对工程质量、工程进度、工程安全等方面统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

- 供应商应与所有相关的部门联系并获得相关认可，以便设备能及时投入使用。

- 在安装期间，供应商应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

- 供应商应提供以下相关技术资料二份以上，其费用应包括在响应总价中，并给出交付资料的时间。

- 电气安装图、电气设备及系统原理及安装线路图

- 构件、机械安装图

- 安装、操作、维修手册及控制屏显示代码说明

- 制造、安装标准和技术规范

- 验收报告

- 零部件清单和易损件清单

- 产品合格证和生产许可证

- 质量监管部门的检测记录

- 由于工程进度和正式使用的不同需求，供应商有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据甲方需要，得到认可后再投入运行。

- 供应商中标后，招标人有权变更货物的规格、性能要求，由此而引起的价格增减是允许的。

5、合同签订

供应商在中标后应免费按招标人的要求对设计方案作进一步修正、优化，货物的数量如果因设计方案变化而更改，结算时则按单价为准予以调整。若功能发生变化，甲乙双方协商解决，并能在合同中体现。

如果供应商提供设备与《投标文件》、《投标响应书》和合同等内容中承诺的产品不一致，则供应商必须接受无条件退货并赔偿招标人合同总金额100%的赔款。供应商必须对此条款在《投标响应书》文件予以书面承诺。

二、货物设备技术要求

1、采购货物名称、数量及交货期

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯 | 3台垂直电梯 | 具体详见“宁波梅山边检站营区用房工程电梯土建设计参数及数量统计表” |

交货期：接招标人书面通知后60个日历天内完成电梯设备制造。安装周期为从招标人提出安装通知之日起45个日历天内，供应商应完成设备运输、装卸、就位、安装、调试、试车运作，并经宁波市特检所验收通过后交招标人使用。

# 2、 产品标准和规范

本《招标文件》成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都有可能被修订，供应商应达到下列标准和规范最新版本的要求。

- 中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588—2003）

- 中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060—93）

- 中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB/T10058—1997）

- 中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB10059—1997）

- 中华人民共和国国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50182-93)

- 中华人民共和国国家建设部“电梯手册”(JJ49-87)

- 中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）

- 中华人民共和国国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范   (GB50182-93)

- 浙江省消防部门的条例及相关的中国国家防火规则

- 电力供应部门的供电规章条例

- 其他有关的中国规定

- 由甲方认可的其它国家的其它权威标准。

供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚。

*3、电梯制造期限

3.1、电梯整机必须为全新未使用半年内生产。

3.2、进口设备必须为全新未使用1年内生产。

中标人必须按以上要求进行电梯供货，招标人发现中标人未按3.1、3.2进行电梯供货，招标人有权退换未按要求供货的电梯并按该电梯合同单价进行赔偿。

4、提供的所投产品型式试验报告和样本参数描述不符，以参数描述低的为准。

# 5、技术规格和要求

有机房电梯功能要求

| （T1~T3）功能要求表（三） |
| --- |
| *产品总体 要求 | 产品名称和型号：有机房电梯要求投标电梯型号是该公司的高端商务梯产品，所投客梯梯型型式试验报告最大载重量须达到1600kg。投标人需明确写清产品型号和名称，型号必须是唯一的，若使用某系列产品的扩展或延伸产品必须表述清楚。 必须明确该型号电梯能达到的最大载重。（具体投标产品的型式试验报告上载明的最大载重为准，投标文件中提供复印件加盖制造商公章） |
| 技术指标 | 平层精度：≤±（ ）mm 噪声指标：轿厢≤（ ）dB；开关门≤（ ）dB；机房≤（ ）dB。 振动加速度：垂直≤（ ）mm/S2；水平≤（ ）mm/S2。 起、制动加速度：平均≥（ ）m/S2；最大≤（ ）m/S2 称重装置：精度（ ）% 注：括号内参数投标单位提供 |
| 电源要求 | 所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，除在另行条文中另有说明外。电压：动力电源—交流三相380V，50HZ，照明电源—单相220V，50HZ。电压波动：±7%。接地电阻要求：≤4欧姆 |
| 抗地震要求 | 所有提供的设备，须适应6级地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。 |
| 电梯变频驱动(VVVF) | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。 |
| 门机变频驱动(VVVF) | 精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。 |
| 红外线光幕保护 | 在开门过程中，任何一个光束被遮挡，门会立刻停止关闭，并反向开门。 |
| 控制系统 | 具有群控功能 多微机网络控制（即轿厢本身、轿厢操作盘、各层站呼梯指示器上均备有微电脑与控制柜主电脑一起构成网络控制系统）。 |
| 电梯控制柜元器件清单 | 品牌、型号、数量、单价由投标商提供，见表D-3 |
| 误操作修正功能 | 双击按钮可取消错误召唤 |
| 门异常检查装置 | 如果轿厢门在预定时间内应开而未开或未能完全开启、轿厢门会自动关闭、再应答其他呼叫、如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时、将会重复关闭以便清除门槛上的障碍物 |
| 故障自测功能 | 具有故障自测功能 |
| 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门不运行并且轿内蜂鸣器鸣响。当超重现象消除时, 警报自动解除,电梯恢复正常运行。 |
| 安全停靠 | 电梯在层与层之间发生故障而未能自动排除，控制器自动进行安全检测，若符合启动要求，电梯以低速就近停层开门。 |
| 不开门救护操作 | 若在某一层电梯厅门由于外力阻碍而不能打开，控制系统将自动地把电梯开到最近的楼层，开门并疏通乘客。 |
| 报警铃 | 在紧急情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，向安全中心和机房呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。 |
| 轿厢应急照明 | 当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。 |
| 轿厢风扇、照明自动关闭及手动自动转换操作 | 如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。通风装置应为低噪音。 |
| 有（无）司机运行 | 轿厢内允许采用人工司机操作电梯运行。 |
| 满载直驶 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 无呼自返基站 | 在预定时间内如果没有召唤或指令，轿厢将自动返回基站，关门待机。 |
| 防捣乱保护 | 为避免空梯运行，电脑系统通过对载重量进行逻辑判断，把不正常的指令取消。 |
| 超速保护 | 当轿厢下行速度超过规定值时，限速器带动安全钳动作，轿厢夹停在导轨上，保护乘客安全。 |
| 电梯受阻失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。 |
| 开门保持时间自动调节 | 根据层站召唤或轿厢内指令自动调整开门保持时间。 |
| 上电再平层 | 由于停电或电源故障引起轿厢停在两层之间，当电源恢复后轿厢将运行到平层位置。 电梯验收后通知招标人对此功能进行实地检测。 |
| 自动再平层 | 自动调整轿厢平层准确性。 |
| 停电应急平层和开门 | 停电时，充电式电池立即给应急供电，将电梯驶往最近的楼层平层和开门，将乘客放出，价格包含于投标总价中。 电梯验收后通知招标人对此功能进行实地检测。 |
| 通话装置 | 轿厢内操纵面板上的对讲机可与机房、值班室、轿顶、底坑进行五方通话。 |
| 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以检修速度点动运行。 |
| 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
| 本层再开门 | 关门过程中，按本层站召唤按钮，电梯重新开门。 |
| 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |
| 重复关门 | 若关门受阻，电梯能重复关门动作。 |
| 强制关门 | 如果开门保持时间超过预定值，电梯将强迫关门并同时蜂鸣器报警。 |
| 轿厢到站钟 | 设置在轿厢顶部，当电梯到达停靠楼层时，将发出清脆的铃声提示乘客已到站。 到站时轿厢内有语音提示及报站功能。电梯超时时间长短、声音大小均可自行设置。 |
| 召唤控制功能 | 外召唤有楼层显示。 |
| 火灾返回 | 系统接收到火警信号后，将取消所有的召唤信号，驱动电梯直接返回指定的避难层，并打开门疏散乘客，使乘客安全撤离现场。 |
| 远程监控接口 | 在业主方指定的总控室内建立一套工作站，配置显示器、电脑、操作键盘等外设组成的监控设备，可以完成多媒体播放功能，可以显示电梯的运行、故障等信息，实现消防联动功能，在交付业主前开通（包括机房至监控中心之间的预埋管及电缆均由中标方完成施工）,必须满足宁波市第224号文，宁波市电梯安全管理办法。 中央控制系统：1套。 功能要求：（1）显示门的开关状态（楼层显示），（2）具有故障报警信息存储，（3）电梯上下次数统计，（4）中央控制系统具有调取某一台电梯当前的运行状态，电脑推荐品牌：DELL、联想或HP。电脑配置要求：处理器intel i7、液晶显示器≥24寸、内存≥4G、显存≥4G、硬盘≥2T）。 各投标商详细说明工作站实现方式，包括各设备型号和数量。 若业主方由于BA的需要，须对电梯数据进行集成，则电梯通讯协议必须承诺免费开放且符合业主方要求接口形式。 |
| 安全设备：供货方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。 | 断相和错相保护 | 投标商填写 |
|  | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  |
|  | 缓冲器 |  |
|  | 限速器 |  |
|  | 安全钳 |  |
|  | 紧急停止按钮 |  |
|  | 层门安全设施 |  |
|  | 轿门安全设施 |  |
| 投标人认为有必要提供的其他功能 |
| 无障碍电梯必须配置无障碍功能 具体配置：残疾人操作盘、语音报站、二面扶手、后壁镜面不锈钢、盲文按钮，并且满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001第7.71,7.72,7.73条中有关规定。 |
| 装修要求 |
| 轿厢、轿门 | T2轿厢、轿门要求为镜面不锈钢(SUS304)，总厚度大于等于1.5mm； T1、T3轿门为镜面不锈钢，轿厢为发纹不锈钢(SUS304)，总厚度大于等于1.5mm 轿底天然大理石装修，投标人自荐彩色样册供招标人选择。在《投标文件》中应附有详细的彩色样本。（提供装修样式5种以上供业主单位供选，投标总价保持不变） 装修后轿厢净高≥2.6m（即轿底到轿厢装饰顶的净高度） 开门净高度≥2.4m |
| 轿顶 | 顶部豪华装饰，均含灯光和通风扇（隐匿形式，手动及自动控制）、专用电梯空调，吊顶轿厢顶需留有摄像机孔（投标方提供照片及样本供业主选择）。 空调品牌：和山 功率：1.5匹 轿顶灯具采用：LED灯 投标时提供5种以上轿顶、按钮等装修方案供业主单位供选，投标总价保持不变 |
| 轿厢监控 | 轿厢顶部须预留监控摄像头接口（配专用视屏线及电源线），另须预留电话机接口。 |
| 轿内操纵箱 | 电梯轿厢门左右两侧设置与轿厢整体式的轿内操纵面板，采用嵌入式金属按钮，配置对讲机、紧急呼叫按钮、开/关门按钮、唤梯楼层按钮及风扇及照明手动开关、开关盒等装置。显示器可显示层站位置、运行方向、时间、日期及“专用”、“超载”等运行指示。右侧轿厢操作盘上方设有嵌入式多媒体彩色液晶显示器尺寸≥10.4英寸。 电梯轿厢门左侧设置与轿厢整体式的轿内操纵面板，采用嵌入式金属按钮，具有上下显示、楼层显示功能，显示面板必须为LED屏或LCD屏。 |
| 轿厢门地坎、厅门地坎 | 硬质铝合金 |
| 厅门 | 全部层采用发纹不锈钢 |
| 门套 | 采用发纹不锈钢小门套 |
| 门厅唤梯按钮及楼层显示 | 楼层显示器与唤梯按钮一体型，发纹不锈钢面板，微动式唤梯按钮，LED点阵显示器，显示运行位置及运行方向。供应商提供数个面板样式供招标人选择，价格包含在投标总价内。 |
| 电梯轿厢自重装饰 | 投标商提供,必须预留300kg以上轿厢装修重量 |
| 部件要求 |
| *主要部件要求 | 1、电梯红外线光幕采用欧美日进口； 2、所投电梯其他主要部件进口部件认定情况： 控制箱主要部件进口（变频器、电脑主板进口）,曳引机整机进口（要求与电梯同品牌）,红外线光幕进口。按要求提供清单和产地。控制箱部件、门机及曳引机要求同电梯品牌【认定方式：投标品牌电梯在国外有电梯整机制造工厂，投标文件中提供2013年1月1日以来投标品牌电梯进口部件的海关报关单复印件（制造商加盖公章）】 注：上述曳引机、控制柜中主板和变频器等要求与投标电梯品牌相同且为该品牌原产地国原装进口，门机要求与投标电梯品牌相同且为该品牌原装进口。 （全球唯一生产基地的视同原产地国原装进口，同时制造商需出具2.5米/秒及以内该品牌任何型号电梯均无三大部件国外进口的承诺才予以认定为全球唯一生产基地，同时交货时提供该批次三大件的原件报关单进行核实，发现舞弊给予废标并承担100%全额赔偿 ，制造商必须给予书面承诺） |
| *注意：对原产地在中国境外的货物，必须是在中国海关完税的可合法销售的货物，并且在货物交付时应随货物向招标人提供海关完税的税单原件供业主核对。投标人必须在投标文件中对此作出承诺。 |

# 商务条款要求

| 序号 | 商务条款 |
| --- | --- |
| 1 | 履约保证金金额：合同总金额的10% |
| 2 | 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函。 履约保证金递交时间：合同签订后15日内。 收件人：宁波港城投资有限公司 |
| 3 | 合同名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装合同 合同签订人： （1）电梯设备合同（合同签订人）：投标人 （2）电梯设备安装合同（合同签订人）：电梯制造商或电梯制造商子公司或分公司； 电梯安装单位必须具有特种设备（电梯）产品安装许可证A级证书； （3）维保单位：电梯制造商或电梯制造商子公司或分公司 |
| *4 | 交货地点：宁波梅山边检站营区用房工程工地 工期：交货期接招标人书面通知后60个日历天内完成电梯设备制造。安装周期为从招标人提出安装通知之日起45个日历天内，供应商应完成设备运输、装卸、临时保管、就位、安装、临时电缆提供及敷设、调试、试车运作、成品保护、成品保管，并经宁波市特检所验收通过后交招标人使用。 |
| 5 | 质量保证期（或保修期）：自招标人主体工程竣工综合验收并移交物业后之日起24个月 |
| 6 | 售后服务：须在浙江宁波地区设有永久性维修点，以处理所有的维修服务，提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后迅速赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应业主维修需求。 售货服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间为乙方收到甲方通知后2小时内响应，4小时内到达现场。如有发生任何故障必须在24小时内响应修复（重大故障应在7个工作日内修复）。 |
| *7 | 付款方法和条件： 设备款的支付： （1）合同签订后15个日历天内且供货商提交10%履约保函后,招标人支付供应商设备款的10%作为预付款； （2）招标人与供货商确认本合同所定设备在供货之前2个月，招标人向供货商支付本合同总价的30%； （3）供货商确认发货前15个日历天内供货商开具全额发票后，招标人再支付供应商设备款的40% ； （4）安装调试完成，通过特检所和招标人竣工验收后15个日历天内（且总包配套费付清之后）支付供应商设备款的15%； （5）余款5%在质保期2年满后30个日历天内无息付清。 招标人向供货商支付第二期款和第三期款前，供货商必须先向招标人提供对等金额的银行保函，电梯到货验收完毕后退还保函。 安装款的支付： （1）合同签订，货到工地后在招标人确认安装工期前的15个日历天内，由招标人支付供应商安装款的30%作为预付款； （2）安装调试完成，通过特检所和招标人竣工验收（且总包配套费付清之后）15个日历天内招标人支付供应商安装款的65%； （3）余款5%在质保期2年满后30个日历天内无息付清。 注：发票抬头“中华人民共和国梅山边防检查站筹建组” |

# C 零备件价格清单

表C－1  质保期后2年内的零、备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 （到工地价） | 总 价 （到工地价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C－1供设备质保期后正常运行2年所需的必备的零件，专用工具，专用润滑剂的报价表，由投标人填写，费用不包括在投标总价中。请投标人按招标品目分别列出。设备在质保期内维持正常运转所需的零备件、辅助材料和润滑剂等，应随设备一起提供，不列入表内。

表C－2 五年零备件报价单（质保期后3年 -7年）

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 （到工地价） | 总 价 （到工地价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表C－2由投标人按招标子包分别推荐，供甲方选购。其价格不包含在投标总价内。

# D 货物及货物附件清单

# D－1 设备清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数 量 | 到 工 地 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |

# D－2 设备附件清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数 量 | 到 工 地 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |

# D－3电梯控制柜元器件清单

| 序 号 | 名 称 | 主要技术规格 | 生产厂及品牌 | 数 量 | 到 工 地 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 价 | 总 价 |

# 第八部分 投标文件的有关格式

商务标格式

商务标密封包封皮格式：

致宁波市国际招标有限公司：

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

投标人全称（加盖公章）：

《商务标》

开标时启封

商务标封面格式：

商 务 标

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

投 标 人 全 称（加盖公章）：

法定代表人(或全权代表)签字：

日        期：

附件一

（一）投 标 函

致（招标代理公司）     ：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为全权代表，参加贵方组织的          （招标编号、招标项目名称）      招标的有关活动，并对     （产品名称）              进行投标。为此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

投标文件正本1份，副本4份，电子版本1份；

- 提交的投标保证金为人民币          元，投标保证金为  （形式）   。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）投标总价：与开标一览表一致；

本报价已经包含了所供产品应纳的税金及招标文件规定的报价方式应含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率、材料价格波动及政府有关部门调价文件的影响。

（2） 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（3）保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6）我们承诺，与为招标人采购本次招标的产品进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

（7）本投标自开标之日起     天内有效。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件二

（二）投标一览表

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

| 设备名称 | 品牌及产地 | 型号 | 数量（台） | 单价 （元/台） | 金额（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波梅山边检站营区用房工程电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：

1、本投标报价应为最终交付使用价，已包含设备的采购、生产、随行电缆（视频监控电缆、五方通话线、电源线）、运输、装卸、现场保管、就位、临时电缆、安装调试（含井道照明材料和安装、井道脚手架搭设、预埋铁件、配底坑爬梯、必要的安全设施）、保险、产品保护、成品保管、通过宁波市特检所验收、质保期内电梯年检费用（共两次年检费用）、技术培训、保修期内的售后服务、4000元/台的总包配合费及由于土建（井道）尺寸原因而引起的分隔钢梁（构件）所需的一切费用。以上所有工作内容的费用均包含在总报价中。

2、本表格的“投标总价”应与投标函的“投标价”一致。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件三

（三）投标分项报价表

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商 | 投标价 | 投标价组成 | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                     投标人单位（盖章）：

3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

- 货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 特殊工具清单及价目表                                                       法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

- 备品、备件清单及价目表

- 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                     日             期：

电梯主要部件清单

请投标人写明哪些为进口部件或全球唯一产地部件，哪些为国产部件，表格可以自行设计。

3种电梯规格分别描述。

| 部件名称 | 产地 | 生产厂商 | 型号规格 | 备注 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 | 曳引机整机进口 |  |  |  |  |  |
| 曳引机 | 编码器 |  |  |  |  |  |
|  | 减速器 |  |  |  |  |  |
|  | 电机 |  |  |  |  |  |
| 控制柜 | (进口、国产要求见技术要求) |  |  |  |  |  |
| 控制柜 （组装） | 主板（注明字长） |  |  |  |  |  |
|  | 扩展电路板 |  |  |  |  |  |
|  | 变压器 |  |  |  |  |  |
|  | 主辅接触器 |  |  |  |  |  |
|  | 空气开关 |  |  |  |  |  |
|  | 继电器 |  |  |  |  |  |
| 变频器 | 变频器 |  |  |  |  |  |
|  | 制动单元 |  |  |  |  |  |
| 门机 | (要求见技术要求) |  |  |  |  |  |
| 门机 （组装） | 门机变频器 |  |  |  |  |  |
|  | 门机控制器 |  |  |  |  |  |
|  | 门机电机 |  |  |  |  |  |
|  | 开关门机构 |  |  |  |  |  |
|  | 继电器 |  |  |  |  |  |
| 轿厢及轿门 |  |  |  |  |  |
| 门套 |  |  |  |  |  |
| 发纹不锈钢板 |  |  |  |  |  |
| 门触点 |  |  |  |  |  |
| 门锁 |  |  |  |  |  |
| 轿内控制板、按钮、显示器 |  |  |  |  |  |
| 厅外召唤板、按钮、显示器 |  |  |  |  |  |
| 称重装置 |  |  |  |  |  |
| 光幕门保护 |  |  |  |  |  |
| 钢丝绳或钢带 |  |  |  |  |  |
| 随行电缆 |  |  |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |  |
| 限速器 |  |  |  |  |  |
| 缓冲器 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件四

（四）投标单位声明函

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

（五）投标人认为需要的其他材料（格式自拟）

技术标密封包封皮格式：

致宁波市国际招标有限公司：

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

投标人全称（加盖公章）：

《技术标》

开标时启封

技术标封面格式：

技 术 标

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

投 标 人 全 称（加盖公章）：

法定代表人(或全权代表)签字：

日    期：

## 技术部分（含资格审查文件）格式

一、技术部分格式

（一）投标产品技术响应表：按照《技术规格和要求响应表》对投标产品的主要技术数据和性能进行响应（投标人视需要可以在表格以外自行扩展内容对产品选型及性能特点进行补充说明），并提供产品样本。

（二）产品制造、安装、验收标准

（三）项目实施方案、质量保证和售后服务承诺、技术培训承诺

附件五：

（四）商务条款偏离表

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

| 序号 | 商务条款内容 | 《招标文件》要求 | 《投标文件》要求 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

    - 商务条款内容主要是针对《招标文件》有关的付款条件、交货期、质保期、合同主要条款等内容。其中付款条件、交货期不得负偏离。

    - 无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离”的字样。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件六

（五）技术条款偏离表

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

- 无偏离应在本表空白处醒目地注明“无技术条款偏离”的字样。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件七

（六）详细的交货清单

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注（内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 随机备品备件 |  |  |  |
|  | 随 机 文 件 |  |  |  |

注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 投标人在投标时，应对所供设备的包装方式给于具体说明。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写成套设备清单一览表。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件八

（七）货物主要部件配置（包括附件）

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

请投标人写明哪些为进口部件或全球唯一产地部件，哪些为国产部件，表格可以自行设计。3种电梯规格分别描述。

| 部件名称 | 产地 | 生产厂商 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 | 编码器 |  |  |  |  |
|  | 减速器 |  |  |  |  |
|  | 电机 |  |  |  |  |
| 控制柜 | (进口、国产要求见技术要求) |  |  |  |  |
| 控制柜 （组装） | 主板（注明字长） |  |  |  |  |
|  | 扩展电路板 |  |  |  |  |
|  | 变压器 |  |  |  |  |
|  | 主辅接触器 |  |  |  |  |
|  | 空气开关 |  |  |  |  |
|  | 继电器 |  |  |  |  |
|  | 接线端、线槽、线夹、导线等 |  |  |  |  |
| 变频器 | 变频器 |  |  |  |  |
|  | 制动单元 |  |  |  |  |
| 门机 | (要求见技术要求) |  |  |  |  |
| 门机 （组装） | 门机变频器 |  |  |  |  |
|  | 门机控制器 |  |  |  |  |
|  | 门机电机 |  |  |  |  |
|  | 开关门机构 |  |  |  |  |
|  | 继电器 |  |  |  |  |
| 轿厢及轿门 |  |  |  |  |
| 门套 |  |  |  |  |
| 发纹不锈钢板 |  |  |  |  |
| 门触点 |  |  |  |  |
| 门锁 |  |  |  |  |
| 轿内控制板、按钮、显示器 |  |  |  |  |
| 厅外召唤板、按钮、显示器 |  |  |  |  |
| 称重装置 |  |  |  |  |
| 光幕门保护 |  |  |  |  |
| 钢丝绳或钢带 |  |  |  |  |
| 随行电缆 |  |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |  |
| 限速器 |  |  |  |  |
| 缓冲器 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1. 本表所列项目应根据实际情况填写。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件九

（八）所需进口关键元器件、原材料清单

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 产 地 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件十

（九）随机特殊工具、备件清单

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目计入投标价；

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件十一

（十）质保期后5年内特殊工具、备件清单

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

（人民币/元）

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑主控板 |  |  |  |  |  |
| 2 | LCE通讯板 |  |  |  |  |  |
| 3 | 提前开门安全电路板 |  |  |  |  |  |
| 4 | 轿顶电气板 |  |  |  |  |  |
| 5 | 门机线路板 |  |  |  |  |  |
| 6 | 门机限位开关 |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件十二

（十一）投标产品2013年1月1日至今投标电梯业绩

招标编号：NBITC-20163572G

项目名称：宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目

| 序号 | 工程名称 | 型号规格 | 主要参数 | 数量 | 业主电话 | 投入运行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、以签订合同时间为准。

2、要求在投标文件中提合同复印件。

3、各投标商可以根据各自产品的业绩量准备充分的表格。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

附件十三

（十二）电梯安装施工组织机构设置及驻项目现场人员情况、质量及工期保证措施（投标人自行编写，人员按下表列出）

驻项目现场工程技术、管理人员表

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 年限 | 现任职务 和职称 | 安排上岗起止时间 | 类似工程经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：我方驻现场的项目经理、技术负责、施工、质量、设备材料、安全、财务以及各主要专业工种负责人均已列入。

投标人全称：                    （公章）

法定代表人（或全权代表）：（签字或盖章  ）

日期：

二、资格审查文件

（一）投标人营业执照（复印件，加盖公章）

（二）保证金收款收据(复印件，加盖公章)

（三）制造商持有的质量监督部门颁发的特种设备A级生产许可证(复印件，加盖公章)

（四）制造商持有的质量监督部门颁发的特种设备（电梯）A级安装维修许可证（复印件，加盖公章）

附件十四

(五) 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                  月              日

经营期限：

姓    名：           性别：         年龄：        职务：

系               （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：            （盖章）

年        月       日

2、法定代表人授权委托书

：

(投标人全称)法定代表人         授权              (授权代表姓名)为授权代表,参加贵处组织的                         （项目名称）            (招标编号)项目的招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称(公章)：

日  期：

附：

授权代表姓名:

职    务:

详细通讯地址:

邮政编码:

传    真:

电     话:

附件十五

（六）银行资信证明

银行资信证明开具要求：

1.声明本银行是投标人的基本帐户开户银行 （非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效，）。

2.证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

3.落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4.银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

附件十六

（七）制造商的资格声明

1.制造商名称及概况：

A．制造商名称：

B．总部地址：

传真/电话：                 邮编：

C．成立日期或注册日期：

D．实收资本：

E．最近资产平衡表(到          时为止)

(1)  固定资产：

(2)  流动资产：

(3)  长期债务：

(4)  流动债务：

(5)  净    值：

F. 法定代表人姓名：

G．制造商在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话(如有的话)：

2.与投标提供货物有关情况

A．关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和厂址：

正在生产的货物：

年生产能力：

职工(雇员)人数：

B．制造商不生产而从其它生产厂得到的主要零部件：

| 外购零、部件名称 | 生产厂名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

C．制造商生产投标货物的经历(包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期等)。

D．最近三年该类货物在国内外主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址、邮编 | 销售货物名称 |
| --- | --- |

3．近三年的年营业总额：

| 年度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

4．易损件供应商的名称和地址、邮编：

| 易损件、零部件名称 | 供应商名称、地址、邮编 |
| --- | --- |

5．近三年直接或通过贸易公司向中国提供的投标书中所提供货物（如有的话）：

| 用户名称 | 签约日期 | 货物名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6．征信银行名称和地址：

7．所属财团(如有的话)：

8．其它情况(年表、组织、机构等)：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并己提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造商名称：

授权代表签字：

授权代表职务：

传真/电话：

日 期：

（八）投标人认为必要的其它资料(如供应商简介等)

附件十七

质量保函

开具日期：

致：                        ：

号合同履约保函

本保函作为贵方与（乙方名称）（以下简称乙方）于    年    月     日就宁波梅山边检站营区用房工程电梯采购及安装项目提供（电梯）（以下简称产品）签订的（合同号）号合同履约保函。

我行（出具保函银行名称）（以下简称银行）无条件地、不可撤销地保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方支付总额为（保证金额）的人民币，即相当于合同5%的金额，并以此约定如下：

- 只要贵方确定乙方未能忠实地履行所有合同文件的规定和三方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的产品（以下简称违约），无论乙方有任何反对，本行将凭贵方关于乙方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值，对于现有或将来的税收、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函自开具之日起至本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称（公章）

签字人姓名和职务（印刷体）

签 字 人 签   名

附件十八

联合体共同投标协议

甲方：

乙方：

双方经协商，自愿组成联合体，参加  项目（招标编号：）的招标活动。现就联合进行投标之事宜，达成协议条款如下：

一、双方一致决定，以              为联合体牵头人，              为联合体成员，共同进行本项目的投标工作。按照招标文件的规定提交资格文件，并由授权代表          全权处理招标活动中的一切事宜。

二、本次投标以联合体的名义参加投标，授权代表根据招标文件规定及投标内容对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、双方内部分工如下：甲、乙双方共同进行本项目建设，其中甲方为该项目主要协调人，联合体中标并签订合同后，联合体牵头人提供设备及控制仪等至项目现场，派员负责指导安装及进行技术培训，联合体成员负责安装及提供附件等，双方各自承担项目建设的相应义务，同时，接受招标人的指令、指示和通知，负责在整个合同实施过程中及整个质保期内的维护、保修等全部事宜，并承担连带责任。

四、各方不得再以自己名义或联合组织其他单位在本项目中进行单独或联合投标。如发生上述问题导致本联合体投标成为无效标，联合体的其他成员可追究违约行为。

五、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式  叁  份，签约各方各持 壹  份，招标人持 壹 份

七、未中标，本协议自动废止。

八、本协议书自签署之日起生效，至各方履行完本项目签订的合同全部义务后自行失效。

甲方单位：   （盖章）                       乙方单位： （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章） 法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

年  月   日                                    年  月   日

# Text boxes

正（副）本

正（副）本