# 招标需求

一、维修保养船舶清单及介绍

1、浙象汽渡7号

| 船 舶 数 据 |
| --- |
| 现船名 | 浙象汽渡7 | 船舶类型 | 车客渡船 |
| 船舶建造厂 | 宁波滨海船厂 |
| 建造完工日期 | 1998年05月01日 |
| 总长 | 44.5m | 船长 | 41.00m |
| 船宽 | 11.00m | 型深 | 2.90m |
| 空载吃水 | 1.64m | 总吨 | 352吨 |
| 设 备 数 据 |
| 设备 项目 | 主机 | 副机 | 发电机 |
| 型号 | 6160A-125、6160A-126 | 4135ACaf | TFP-225-M4-H |
| 额定功率 | 147KW×2 | 50KW×2 | 40KW×2 |
| 额定转速 | 850r/min | 1500r/min | 1500r/min |
| 生产厂家 | 山东潍坊 | 上柴 | 兰电 |
| 螺 旋 浆 数 据 |
| 项目 设备 | 类型和材料 | 直径 | 螺距 |
| 螺旋浆 | 固定式CU4 | 1200 | 940 |

2、浙象汽渡8号

| 船 舶 数 据 |
| --- |
| 现船名 | 浙象汽渡8 | 船舶类型 | 车客渡船 |
| 船舶建造厂 | 宁波滨海船厂 |
| 建造完工日期 | 1999年02月10日 |
| 总长 | 44.5m | 船长 | 41.00m |
| 船宽 | 11.00m | 型深 | 2.90m |
| 空载吃水 | 1.64m | 总吨 | 360吨 |
| 设 备 数 据 |
| 设备 项目 | 主机 | 副机 | 发电机 |
| 型号 | 6160A-125、6160A-126 | 4135ACaf | TFP-225-M4-H |
| 额定功率 | 147KW×2 | 50KW×2 | 40KW×2 |
| 额定转速 | 850r/min | 1500r/min | 1500r/min |
| 生产厂家 | 山东潍坊 | 上柴 | 兰电 |
| 螺 旋 浆 数 据 |
| 项目 设备 | 类型和材料 | 直径 | 螺距 |
| 螺旋浆 | 固定式CU4 | 1200 | 940 |

3、浙象汽渡9号

| 船 舶 数 据 |
| --- |
| 现船名 | 浙象汽渡9 | 船舶类型 | 车客渡船 |
| 船舶建造厂 | 宁波新乐造船有限公司 |
| 建造完工日期 | 2001年9月12日 |
| 总长 | 47.8m | 船长 | 44.00m |
| 船宽 | 11.20m | 型深 | 3.10m |
| 空载吃水 | 1.80m | 总吨 | 495吨 |
| 设 备 数 据 |
| 设备 项目 | 主机 | 副机 | 发电机 |
| 型号 | R6160ZC3、R6160ZC4 | 4135ACaf | SB-HW-50 |
| 额定功率 | 220KW×2 | 63KW×2 | 50KW×2 |
| 额定转速 | 1000r/min | 1500r/min | 1500r/min |
| 生产厂家 | 山东潍坊 | 上柴 | 三波 |
| 螺 旋 浆 数 据 |
| 设备 项目 | 类型和材料 | 直径 | 螺距 |
| 螺旋浆 | 固定式CU4 | 1400 | 995 |

4、浙象汽渡10号

| 船舶数据 |
| --- |
| 现船名 | 浙象汽渡10 | 船舶类型 | 车客渡船 |
| 船舶建造厂 | 浙江东红建造船业有限公司 |
| 建造完工日期 | 2006年7月20日 |
| 总长 | 47.8m | 船长 | 44.00m |
| 船宽 | 11.20m | 型深 | 3.10m |
| 空载吃水 | 1.86m | 总吨 | 496吨 |
| 设备数据 |
| 设备 项目 | 主机 | 副机 | 发电机 |
| 型号 | R6160ZC3、R6160ZC4 | TD226B-6CD | MP-H64-4 |
| 额定功率 | 220KW×2 | 90KW×2 | 64KW×2 |
| 额定转速 | 1000r/min | 1500r/min | 1500r/min |
| 生产厂家 | 山东潍坊 | 山东潍坊 | 上海马拉松 |
| 螺旋浆数据 |
| 设备 项目 | 类型和材料 | 直径 | 螺距 |
| 螺旋浆 | 固定式CU4 | 1400 | 995 |

二、维修清单

1、浙象汽渡7号船

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船体油漆工程(上海开林牌油漆） |
| 1 | 重载水线以下、高压水枪冲洗、铲除海生物、全部打磨、统漆615、616各一度、自抛光防污漆二度。 | 560 | m 2 |
| 2 | 重载水线以上、高压水枪冲洗、局部除锈20%、全部打磨、补615二度、616、白氯化橡胶漆各一度，统漆白氯化橡胶漆统漆一度 | 225 | m 2 |
| 3 | 车辆甲板、局部除锈20%全部打磨、补油漆615二度、616一度，氯化橡胶艳绿漆一度。统漆氯化橡胶艳绿漆一度 | 370 | m 2 |
| 4 | 跳门正反面、局部除锈20%全部打磨，补油漆615二度、616一度、橡胶漆，正面氯化橡胶艳绿漆一度 | 70 | m 2 |
| 5 | 跳门反面白氯化橡胶漆一度 | 98 | m2 |
| 6 | 旅客甲板除銹40%，全部打磨，补油漆，统漆绿甲板漆一度 | 42 | m2 |
| 7 | 驾驶甲板除銹50%、全部打磨，补油漆，统漆绿甲板漆一度 | 85 | m2 |
| 8 | 罗经甲板局部除锈30%全部打磨，补油漆，桔黄/白船壳漆二度 | 60 | m2 |
| 9 | 驾驶台外壁打磨、统漆白船壳漆一度 | 90 | m2 |
| 10 | 旅客甲板外壁及顶部打磨、统漆白船壳漆一度 | 230m | m2 |
| 11 | 桥楼走道里、外围壁及弦旁外壁见锈除锈、统漆白船壳漆一度 | 280 | m2 |
| 12 | 车辆甲板天棚、内壁打磨，统漆白船壳漆一度 | 350 | m2 |
| 13 | 艏、艉楼甲板、桥楼甲板局部除锈打磨见锈除銹，统漆绿甲板漆一度 | 70 | m2 |
| 14 | 信号桅及烟囱内外打磨统漆标志漆一度 | 9 | m2 |
| 15 | 全船12步梯局部除锈，补油漆、统漆一度 | 1 | 项 |
| 16 | 锚、锚链、清洗除锈油漆，做好标志 | 1 | 项 |
| 17 | 锚机、风机、带缆桩、栏杆及消防箱、黄沙箱除锈油漆 | 1 | 项 |
| 18 | 写船名、描水线、水尺、车辆车道线及限高标志 | 1 | 项 |
| 19 | 艏尖舱、尾轴弄、舵机舱水擦干除锈、油漆 | 1 | 项 |
| 20 | 吃水舱清洗除锈涂水泥桨2度 | 1 | 项 |
| 21 | 跳门4根链子除锈、油漆、 | 1 | 项 |
| 22 | 锚链舱、杂物间清洁 | 1 | 项 |
| 二 | 船体工程 |
| 1 | 全船锌块更换（中灵） | 4.5㎏ | 30 | 块 |
| 2 |  | 2.5㎏ | 6 | 块 |
| 3 | 左、右舷护木损坏更换 | 5 | m |
| 4 | 左、右舷护木断节补焊（460×8） | 1 | 项 |
| 5 | 全船栏杆校正 | 10 | m |
| 6 | 焊、更换栏杆管子 | 1.5” | 10 | m |
| 7 |  | 3/4” | 12 | m |
| 8 | 前、后跳门小舌头裂处补焊、小舌头板整体校平、新做一块 | 1 | 项 |
| 9 | 艏跳门密封检查修理、保持水密 | 1 | 项 |
| 10 | 全船靠巴修复、割装、配链子、缷扣 | 6 | 只 |
| 11 | 驾驶台雨刮器修理 | 2 | 只 |
| 12 | 开、关空舱刀门、并浇制水泥 | 9 | 只 |
| 13 | 船艏、艉楼挖补10mm板 | 5 | ㎡ |
| 14 | 跳门钢丝更换、调试、卸扣更换、钢丝Ф26×22m×4（南通产） | 4 | 根 |
| 15 | 驾驶台、走廊、客舱、厨房、餐厅等公共场所擦 | 1 | 项 |
| 16 | 弦窗检查修理、螺丝拆活，更换四只 | 1 | 项 |
| 17 | Ǿ370钢丝滑轮、铜套检查 | 8 | 套 |
| 18 | 牛油嘴拆装换新、加油畅通 | 16 | 只 |
| 19 | 油烟器保养清洗 | 1 | 项 |
| 20 | 机舱舱底清舱、麻点焊补、底洞复板 | 1 | 项 |
| 21 | 舱室门、锁修理 | 1 | 项 |
| 22 | 船体测厚（按船检要求进行） | 1 | 项 |
| 23 | 船体空船检测计算、设计院出图纸、计算书 | 1 | 项 |
| 24 | 船体空船检测计算、船上油、水清空，各舱室杂物、机舱备件清理、机舱底部油泥渣、水清理干净 | 1 | 项 |
| 25 | 船体空船检测计算、组织人员、租小船，航行至风平浪静地方进行测量 | 1 | 项 |
| 26 | 船上固定压载水泥块20T、搬6T到岸上、结束后放回原地方、压载舱、水泥块整理、清洁 | 1 | 项 |
| 三 | 轮机工程 |
| A | 主机型号：6160A-125/6160A126 ，功率147KW，850pm/Y、缸径160mm、行程225mm、。 |
| 1 | 主机机油更换、柴、机油、滤器清洗、橡皮连接管检查更换 | 1 | 项 |
| 2 | 喷油器拆装清洁调试、修理包1只 | 12 | 只 |
| 3 | 高压油泵拆装调试、修理包1只 | 2 | 只 |
| 4 | 齿轮箱冷却器清洗、换机油 | 1 | 项 |
| B | 辅机型号：4135ACaf、功率50KW、1500 rpm |
| 1 | 海、淡水热交换器清洗 | 1 | 项 |
| 2 | 喷油器拆装清洁调试、修理包1只（200元） | 8 | 只 |
| 3 | 高压油泵拆装调试、修理包1只（200元） | 2 | 只 |
| C | 气、雾笛检修、连接钢丝更换、滑轮折活络 | 1 | 项 |
| 1 | 跳门油缸，柱塞、滑轮、铜套检查轴保险固定，配好油嘴、并注好黄油 | 1 | 项 |
| 2 | 系统：查漏检查、管路湿处换O型圈 | 1 | 项 |
| 3 | Ф150海底阀拆装清洁研磨 | 2 | 只 |
| 4 | Ф150闸门拆装清洁研磨 | 2 | 只 |
| 5 | 阀箱、底格栏清洗、油漆、空气管疏通 | 1 | 项 |
| 6 | 滤器：海底阀滤器、主、付机滤器清洗、油漆 | 1 | 项 |
| 7 | 消防泵、通用泵、应急消防泵检修 | 1 | 项 |
| 8 | 锚机、绞缆机检修、试验、加注黄油 | 1 | 项 |
| 9 | 排气管烟囱处检修、包岩棉 | 1 | 项 |
| 10 | 机舱清理、主、付机、齿轮箱清洗喷漆 | 1 | 项 |
| 11 | 主机海、淡水热交换器清洗 | 2 | 只 |
| 12 | 尾轴探伤 | 2 | 根 |
| 13 | 机舱增补工具（800元） | 1 | 项 |
| 四 | 电气工程 |
| 1 | 主配电板检修、紧固、检测绝缘 | 1 | 项 |
| 2 | 电瓶换新（统一） | 6 | 只 |
| 3 | 24V充放电装置及照明线路检查 | 1 | 项 |
| 4 | 电铃调试 | 1 | 项 |
| 5 | 报警系统调试、机仓 | 1 | 项 |
| 6 | 航行灯、信号灯检修 | 1 | 项 |
| 7 | 全船照明灯检修、罩壳清洗 | 1 | 项 |
| 8 | 广播系统扩音机检修 | 1 | 项 |
| 9 | 探照灯检修 | 1 | 项 |
| 10 | 火警报警器检修 | 1 | 项 |
| 11 | 机仓车钟喇叭修理 | 1 | 项 |
| 12 | 船上监控系统检修 | 1 | 项 |
| 13 | 舵角指示器校对、调整舵角限位装置调试 | 1 | 项 |
| 14 | 应急示卫标检测 | 1 | 项 |
| 15 | 磁罗经校对 | 1 | 项 |
| 五 | 其他 |  |  |
| 1 | 住排（修理总共天数20天，上排时间18天，码头上完成试验、称重） | 18 | 天 |
| 2 | 拖船协助上、下排（3000元） | 1 | 项 |
| 3 | 船员住宿（2间，每人每天80元） | 20 | 天 |
| 4 | 修理水下工程及难以考虑周到工程暂估隐蔽工程（暂列金） | 50000 | 元 |

2、浙象汽渡8号船

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船体油漆工程(上海开林牌油漆） |
| 1 | 重载水线以下、高压水枪冲洗，铲除海生物，除锈30%、全部打磨、补615一度、统漆515、616各一度，自抛光防污漆二度 | 560 | ㎡ |
| 2 | 重载水线以上至主甲板二边弦墙线、除锈40%、全部打磨、补615一度、统漆515、616各一度，白氯化橡胶漆统漆二度 | 225 | ㎡ |
| 3 | 车辆甲板、除锈40%、全部打磨、补615一度、统漆515、616各一度，氯化橡胶艳绿漆二度 | 370 | ㎡ |
| 4 | 跳门正反面，除锈60%、全部打磨、补615一度、统漆515、616各一度 ，正面氯化橡胶艳绿漆二度 | 70 | ㎡ |
| 5 | 跳门反面白氯化橡胶漆二度 | 98 | ㎡ |
| 6 | 旅客甲板、局部除銹40%、全部打磨，补红丹二度，补绿甲板漆一度，统漆绿甲板漆一度 | 42 | ㎡ |
| 7 | 驾驶甲板局部除銹，50%全部打磨，补红丹二度，补绿甲板漆一度，统漆绿甲板漆一度 | 85 | ㎡ |
| 8 | 罗经甲板局部除锈30%、全部打磨，补红丹二度，桔黄/白船壳漆二度 | 60 | ㎡ |
| 9 | 驾驶台外壁打磨、统漆白船壳漆一度 | 90 | ㎡ |
| 10 | 旅客甲板外壁及顶部见锈除锈、打磨、补漆、统漆白船壳漆一度 | 230 | ㎡ |
| 11 | 桥楼走道里、外围壁及弦旁外壁灯局部除锈20%，补红丹二度、补白船壳漆一、统漆白船壳漆一度 | 280 | ㎡ |
| 12 | 车辆甲板天棚、内壁见锈除锈、打磨、补漆，统漆白船壳漆一度 | 350 | ㎡ |
| 13 | 艏、艉楼甲板、桥楼甲板局部除锈40%、打磨，补红丹二度，统漆绿甲板漆二度 | 70 | ㎡ |
| 14 | 信号桅及烟囱内外见锈除锈、打磨、补漆、统漆标志漆一度 | 9 | ㎡ |
| 15 | 全船12步梯见锈除锈，油漆四度 | 1 | 项 |
| 16 | 锚、锚链、清洗除锈油漆，做好标志 | 1 | 项 |
| 17 | 锚机、风机、带缆桩、栏杆及消防箱、黄沙箱除锈油漆 | 1 | 项 |
| 18 | 写船名、描水线、水尺、车辆车道线及限高标志 | 1 | 项 |
| 19 | 艏尖舱、尾轴弄、舵机舱水擦干除锈、油漆 | 1 | 项 |
| 20 | 吃水舱清洗除锈涂水泥桨二度 | 1 | 项 |
| 21 | 跳门4根链子除锈、油漆、 | 1 | 项 |
| 22 | 锚链舱、杂物间清洁、油漆 | 210 | ㎡ |
| 23 | 机舱除锈 | 5 | ㎡ |
| 24 | 花铁板统漆紫红漆一度 | 150 | ㎡ |
| 25 | 设备、管子打标志漆一度 | 1 | 项 |
| 26 | 机舱天棚补油漆、白船壳漆一度 | 170 | ㎡ |
| 27 | 客舱地面清洁紫红甲板漆一度 | 65 | ㎡ |
| 二 | 船体工程 |
| 1 | 全船锌块更换（中灵） | 4.5㎏ | 30 | 块 |
| 2 |  | 2.5㎏ | 6 | 块 |
| 3 | 左、右舷护木损坏更换（460×8） | 10 | m |
| 4 | 左、右舷护木断节补焊 | 3 | 处 |
| 5 | 全船栏杆校正、焊、不锈钢栏杆除漆、抛光 | 10 | m |
| 6 | 跳门小舌头裂处补焊、新做五块（材料105㎏/块）、小舌头板整体校平 | 1 | 项 |
| 7 | 跳门钢丝调头使用 | 4 | 根 |
| 8 | 4.9T卸扣更换 | 4 | 只 |
| 9 | 步梯烂穿更换角铁 | L50×50×4 | m |
| 10 | 踏步板 | 260×800×10 | 块 |
| 11 | 全船靠巴修复、配链子、缷扣、绳子 | 6 | 只 |
| 12 | 浴室门新做木门一扇、驾驶台、男女厕所门修理 | 1 | 项 |
| 13 | 厨房换新加热热水龙头 | 1 | 只 |
| 14 | 厨房电线重新安装 | 15 | m |
| 15 | 开、关空舱刀门、并浇制水泥 | 9 | 只 |
| 16 | 客舱座椅换新 | 3 | 把 |
| 17 | 舷墙板更换6mm板 | 6 | ㎡ |
| 18 | 绕脚更换L5×100/50 | 5 | 只 |
| 19 | 换弦窗割装 | 2 | 只 |
| 20 | Ǿ370钢丝滑轮拆装、铜套更换、销子光锉 | 8 | 套 |
| 21 | 牛油嘴拆装换新、加油畅通 | 16 | 只 |
| 22 | 机舱天棚纵、横樑脱焊、补焊、衬三角板 | 1 | 项 |
| 23 | 艏艉楼沿口更换 | 1 | ㎡ |
| 24 | 左旅客甲板外沿口更换 | 0.5 | ㎡ |
| 25 | 艏艉楼跳门钢丝调节螺丝底板加固、换10mm板 | 1 | ㎡ |
| 26 | 驾驶台操纵器挡位调正 | 1 | 项 |
| 27 | 洗衣机换新7.5㎏（1500元左右） | 1 | 台 |
| 28 | 驾驶台、走廊、客舱、厨房、餐厅等公共场所擦 | 1 | 项 |
| 29 | 修理结束落水管疏通 | 15 | 只 |
| 30 | 厨房、驾驶室安装淡水净化器 | 1 | 项 |
| 31 | 监控主机新装不间断电源 | 1 | 项 |
| 32 | 驾驶台寝室门换拉手 | 1 | 只 |
| 33 | 后压载舱补焊 | 1 | 项 |
| 34 | 电瓶间门锁割换 | 1 | 项 |
| 35 | 杂物间、浴室弦窗修理、螺丝拆活 | 1 | 项 |
| 36 | 左艏楼前封板挖补 | 4 | ㎡ |
| 37 | 配电间门修理、门锁更换 | 1 | 项 |
| 38 | 油烟器清洗 | 1 | 项 |
| 39 | 驾驶台雨刮器修理 | 1 | 项 |
| 40 | 左舷后樑校正修理 | 4 | m |
| 41 | 前、跳门销子更换 | 7 | 只 |
| 42 | Ǿ90×180、Ǿ100垫片 | 7 | 只 |
| 43 | 船体测厚（按船检要求进行） | 1 | 项 |
| 44 | 船体空船检测计算、设计院出图纸、计算书 | 1 | 项 |
| 45 | 船体空船检测计算、船上油、水清空，各舱室杂物、机舱备件清理、机舱底部油泥渣、水清理干净 | 1 | 项 |
| 46 | 船上固定压载水泥块20T、搬6T到岸上、结束后放回原地方、压载舱、水泥块整理、清洁 | 1 | 项 |
| 47 | 船体空船检测计算、组织人员、租小船，航行至风平浪静地方进行测量 | 1 | 项 |
| 三 | 轮机工程 |
| A | 主机拆装解体修理二台（包括齿轮室）、主机型号：6160A-125/6160A126 ，功率147KW，850pm/Y、缸径160mm、行程225mm、（配件：潍坊动力），柴油机修理装复后，作系泊试验，工况调整，各项参数指标符合规范要求 |
| 1 | 气缸盖：气缸12只拆装，清除结碳，水腔清洗水塞检查 | 1 | 项 |
| 2 | 气缸附件：进、排气门、座、垫床各24只，气门导管24只、进排气管床垫，气门锁夹、卡簧各24只，封水圈36、出水床30、风泵床2，换新。摇臂轴24根、摇臂12根、冷气门、弹簧12 | 1 | 项 |
| 3 | 活塞组件：活塞、活塞销、铜套、活塞环、连杆瓦、各12付更换，、风门盖板床24付更换 | 1 | 项 |
| 4 | 缸套：气缸套12只换新，密封圈、上下垫各12付 | 1 | 项 |
| 5 | 主轴承：主轴承、轴瓦检查测量、推力轴承检查、油管检查 | 1 | 项 |
| 6 | 齿轮室：齿轮室2台拆解检查，齿轮视情况更换，测量，齿轮室床2张更换 | 1 | 项 |
| 7 | 滤器：滑油、柴油2组清洗，2组滤蕊更换 | 1 | 项 |
| 8 | 油底壳：主机2台油底壳清洗、机油更换 | 1 | 项 |
| 9 | 喷油器：12只拆装清洁压力调试、喷油嘴更换、修理包1只（200元） | 1 | 项 |
| 10 | 高压油泵：油泵2只修理、调试、柱塞偶件，出油阀12付、低压输送泵2台、油封更换 | 1 | 项 |
| 11 | 增压器：2台修理、调试、换密封环、2套浮动轴承、推力片、承推轴承 | 1 | 项 |
| 12 | 齿轮箱：2台齿轮箱吊出保养，换倒、顺车摩擦片、密封环、推力环、油封衬套、承麻片、调整垫，冷却器清洗 | 1 | 项 |
| B | 辅机：2台辅机解体保养(包括齿轮室）、辅机型号：4135ACaf、功率50KW、1500 rpm、、装复后作负荷试验，工况调整各项参数指标，符合规范要求 |
| 1 | 气缸盖：进、排气门、导管、阀座各8只、卡簧更换，水腔清洗，摇臂、摇臂轴更换。 | 1 | 项 |
| 2 | 气缸套：缸套8只拆装更换，封水圈、床垫更换 | 1 | 项 |
| 3 | 活塞组件：活塞，活塞环、连杆瓦更换，连杆螺丝、保险更换 | 1 | 项 |
| 4 | 传动组件：齿轮检查、测量视情况更换 | 1 | 项 |
| 5 | 滤器：柴油、机油滤器清洗、蕊子更换 | 1 | 项 |
| 6 | 海、淡水热交换器清洗、机油冷却器清洗 | 1 | 项 |
| 7 | 辅机排气总管清洗 | 2 | 台 |
| 8 | 喷油器：校对压力，喷油嘴更换、修理包1只 | 1 | 项 |
| 9 | 高压油泵：检测、调试，柱塞偶件，出油阀、低压输送泵2台、油封更换 | 1 | 项 |
| C | 空压机：Cz-20/30-1型2台解体保养 |
| 1 | 气阀：高、低压阀片、三角阀更换 | 1 | 项 |
| 2 | 活塞组件：活塞环、轴瓦连杆、缸套更换 | 1 | 项 |
| 3 | 气瓶：4只进出气阀研磨、4只易熔塞更换、气压试验、减压阀检修 | 1 | 项 |
| 4 | 气、雾笛：气、雾笛检修、连接钢丝更换、滑轮折活络 | 1 | 项 |
| D | 液压系统：YBZ柱塞泵，型号63SCY14-1B，系统压力11Mpa，流量85L/mm、溢流阀调整压力15mpa，泵检查、压力调整 |
| 1 | 跳门油缸：油缸换油封、减磨条4组，柱塞检查、钢丝滑轮拆装、轴光锉保险固定、铜套检查更换，装复后试压调试，配好油嘴、并注好黄油 | 1 | 项 |
| 2 | 柱塞泵1台检修换O型圈 | 1 | 项 |
| 3 | 系统：查漏检查、管路湿处换O型圈 | 1 | 项 |
| E | 坞修：艉轴、舵轴、螺旋桨、海底阀、箱 |
| 1 | 轴系：2根尾轴探伤、左、右艉轴抽出、轴、铜套间隙测量，油封更换 | 1 | 项 |
| 2 | 螺旋浆：2只检查修补，测螺距 | 1 | 项 |
| 3 | 舵系：左右舵叶、舵轴拆下，间隙测量、油封更换 | 1 | 项 |
| 4 | 舵机：舵机及液压系统检查、滤器清洗、油缸检测保养、右舵机漏检查 | 1 | 项 |
| 5 | 阀、阀箱：Ф150海底阀2只、Ф150闸门2只拆装清洁研磨，阀箱、底格栏清洗、油漆、空气管疏通 | 1 | 项 |
| 6 | 管路：总管拆下疏通、清洗、油漆、主付机分支管疏通、清洗 | 1 | 项 |
| 7 | 滤器：海底阀滤器清洗、油漆、滤网更换 | 1 | 项 |
| 8 | 中间轴承：尾轴2只中间轴承清洗、检查 | 1 | 项 |
| 9 | 轴线：主机、齿轮箱、艉轴2组轴线校对 | 1 | 项 |
| 10 | 更换主机空气滤器总成 | 2 | 只 |
| F | 泵、管路阀 |
| 1 | 主机海水泵检修 | 1 | 只 |
| 2 | 左、右淡水泵检修 | 1 | 项 |
| 3 | 消防泵检修、效用试验 | 1 | 项 |
| 4 | 通用泵检修、效用试验 | 1 | 项 |
| 5 | 锚机、绞缆机检修保养各部件活络 | 1 | 项 |
| 6 | 排气管烟囱处检修、包岩棉 | 1 | 项 |
| 7 | 主、付机消音器清灰 | 1 | 项 |
| 8 | 集控室修理加装橱 | 1 | 只 |
| 9 | 应急消防泵换皮带 | 2 | 根 |
| 10 | 主机海、淡水热交换器清洗 | 2 | 只 |
| 11 | 机舱舱底清理、腐烂麻点复板 | 1 | 项 |
| 12 | 中间压载仓连接吃水舱加装门 | 1 | 只 |
| 13 | 空气瓶放残水阀更改 | 2 | 只 |
| 14 | 机舱清理、主、付机、齿轮箱清洗喷漆 | 1 | 项 |
| 15 | 机舱遥控手动二位阀更换 | 1 | 项 |
| 16 | 驾控操作TM-L6调压阀更换 | 1 | 只 |
| 四 | 电气工程 |
| 1 | 发电机2台解体保养、清洗、轴承检测加油、发电机型号：兰电TFP-225M4-H、功率40KW |
| 1.1 | 左发电机碳刷架更换 | 1 | 项 |
| 1.2 | 传动圈更换 | 1 | 项 |
| 2 | 机舱风机电动机保养、清洗、油漆 | 4 | 只 |
| 3 | 主配电板检修、紧固、检测绝 | 1 | 项 |
| 4 | 电瓶换新（统一） | 4 | 只 |
| 5 | 24V充放电装置及照明线路检查 | 1 | 项 |
| 6 | 浴室间电灯、更换开关 | 1 | 项 |
| 7 | 电铃调试换铃壳 | 6 | 只 |
| 8 | 遥控报警系统检修、操作台气缸漏气检修 | 1 | 项 |
| 9 | 航行灯、信号灯检修 | 1 | 项 |
| 10 | 全船照明灯检修、罩壳清洗，镇流器坏换LED | 1 | 项 |
| 11 | 24V充电器换新 | 1 | 项 |
| 12 | 机舱主机顶加装LED灯 | 2 | 盏 |
| 13 | 二付间装电风扇插座 | 1 | 只 |
| 14 | 探照灯检修 | 1 | 项 |
| 15 | 应急示卫标检测 | 1 | 项 |
| 16 | 磁罗经校对 | 1 | 项 |
| 五 | 其它 |
| 1 | 住排（修理总共天数20天，上排时间18天，码头上完成试验、称重） | 18 | 天 |
| 2 | 拖船协助上、下排（3000元） | 1 | 项 |
| 3 | 船员住宿（2间，每人每天80元） | 20 | 天 |
| 4 | 修理水下工程及难以考虑周到工程暂估隐蔽工程（暂列金） | 50000 | 元 |

3、浙象汽渡9号船

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船体油漆工程(上海开林牌油漆） |
| 1 | 重载水线以下、高压水枪冲洗（铲除海生物，、表面漆清除）、除锈30%，全部打磨，补615一度、统漆615、616各一度，自抛光防污漆二度 | 600 | ㎡ |
| 2 | 重载水线以上至主甲板二边弦墙线、高压水枪冲洗；局部除锈40%, ，补615一度、统漆615、616漆各一度，白氯化橡胶漆统漆二度 | 350 | ㎡ |
| 3 | 车辆甲板局部除锈40% ，全部打磨，补615一度、统漆615、616各一度，统漆氯化橡胶艳绿漆二度 | 410 | ㎡ |
| 4 | 跳门正反面局部除锈80%、全部打磨、统漆615二度、616一度，正面统漆氯化橡胶艳绿漆二度，反面统漆白氯化橡胶漆二度 | 278 | ㎡ |
| 5 | 旅客甲板局部除銹、打磨 | 21 | ㎡ |
| 6 | 旅客甲板补红丹二度，补绿甲板漆一度，统漆绿甲板漆一度 | 70 | ㎡ |
| 7 | 驾驶甲板局部除銹、打磨 | 54 | ㎡ |
| 8 | 驾驶甲板补红丹二度，补绿甲板漆一度，统漆绿甲板漆一度 | 135 | ㎡ |
| 9 | 罗经甲板局部除锈、打磨 | 17 | ㎡ |
| 10 | 罗经甲板补红丹二度，桔黄/白船壳漆二度 | 95 | ㎡ |
| 11 | 驾驶台外壁见锈除锈、打磨、统漆白船壳漆一度 | 90 | ㎡ |
| 12 | 旅客甲板外壁及顶部见锈除锈打磨、统漆白船壳漆一度 | 245 | ㎡ |
| 13 | 桥楼走道里、外围壁及弦旁外壁灯局部除锈约 | 36 | ㎡ |
| 14 | 桥楼走道里、外围壁及弦旁外壁灯补红丹二度、补白船壳漆一、统漆白船壳漆一度 | 280 | ㎡ |
| 15 | 车辆甲板天棚、内壁见锈除锈打磨，统漆白船壳漆一度 | 380 | ㎡ |
| 16 | 艏、艉楼甲板、桥楼甲板局部除锈打磨 | 30 | ㎡ |
| 17 | 艏、艉楼甲板、桥楼甲板补红丹二度，统漆绿甲板漆二度 | 94 | ㎡ |
| 18 | 信号桅及烟囱内外见锈除锈打磨、统漆标志漆一度 | 12 | ㎡ |
| 19 | 全船12步梯局部除锈，补油漆四度 | 1 | 项 |
| 20 | 锚、锚链、清洗除锈油漆，做好标志 | 1 | 项 |
| 21 | 锚机、风机、带缆桩、栏杆及消防箱、黄沙箱除锈油漆 | 1 | 项 |
| 22 | 写船名、描水线、水尺、车辆车道线及限高标志 | 1 | 项 |
| 23 | 艏尖舱、尾轴弄、舵机舱水擦干除锈、油漆 | 1 | 项 |
| 24 | 机舱见锈除锈除锈统漆紫红甲板漆一度 | 150 | ㎡ |
| 25 | 花铁板上设备、管子打标志漆一度 | 150 | ㎡ |
| 26 | 锚链舱、杂物间清洁、油漆 | 1 | 项 |
| 27 | 吃水舱清洗除锈涂水泥桨2度 | 1 | 项 |
| 28 | 客舱地面清洁紫红甲板漆1度 | 150 | ㎡ |
| 29 | 跳门4根链子除锈、油漆 | 1 | 项 |
| 二 | 船体工程 |
| 1 | 全船锌块更换（中灵） | 4.5㎏ | 30 | 块 |
| 2 |  | 2.5㎏ | 6 | 块 |
| 3 | 左、右舷护木损坏更换（460×8） | 20 | m |
| 4 | 左、右舷护木断节补焊 | 5 | 处 |
| 5 | 车辆甲板、旅客甲板弦窗保养、螺丝拆活、密封条更换10只 | 1 | 项 |
| 6 | 前、后跳门小舌头裂处补焊、小舌头板整体校平 | 1 | 项 |
| 7 | 全船栏杆校正 | 10 | m |
| 8 | 焊、更换栏杆管子 | 1.5" | 20 | m |
| 9 |  | 3/4" | 20 | m |
| 10 | 不锈钢校正 | 2 | m |
| 11 | 前、后跳门销子更换 | 14 | 只 |
| 12 | Ǿ90×180、Ǿ100垫片 | 14 | 只 |
| 13 | 前、后跳门座板检查、不平校正修理、断节焊补 | 1 | 项 |
| 14 | 船艏楼左、右角2处挖补10mm板约10㎡、肋骨角铁换L75×50×10 | 1 | 项 |
| 15 | 弦板校正、挖板4㎡×6板、角铁L75×50×5m | 1 | 项 |
| 16 | 10步路梯烂穿修理更换角铁L50×50×6m、踏步板10块 | 1 | 项 |
| 17 | 全船靠巴6只修复、购旧轮胎3只装妥、另3只割装、配链子、缷扣 | 1 | 项 |
| 18 | 跳门钢丝更换Ф26×22m（南通产） | 4 | 根 |
| 19 | 4.9T卸扣更换 | 4 | 只 |
| 20 | 换下原钢丝改装上缆钢丝 | 4 | 根 |
| 21 | 斗O头 | 10 | 只 |
| 22 | Ǿ370钢丝滑轮拆装、铜套更换、销子光锉 | 8 | 套 |
| 23 | 牛油嘴拆装换新、加油畅通 | 16 | 只 |
| 24 | 左、右尾楼挖补约2㎡×10两边艏楼甲板弦边校正或割换 | 1 | 项 |
| 25 | 开、关空舱刀门、并浇制水泥 | 9 | 只 |
| 26 | 船上门锁修理 | 3 | 把 |
| 27 | 艏跳门密封橡皮条更换230×12×7m，原扁钢压条割除、重新安装100×10×6.6m | 1 | 项 |
| 28 | 驾驶台雨刮器修理2只 | 1 | 项 |
| 29 | 修理结束落水管疏通 | 10 | 只 |
| 30 | 更换Ǿ60×2000 | 2 | 根 |
| 31 | 驾驶台、走廊、客舱、厨房、餐厅等公共场所擦洗 | 1 | 项 |
| 32 | 油烟器清洗 | 1 | 项 |
| 33 | 全船空调清洗 | 1 | 项 |
| 34 | 驾驶台空调换风叶修理 | 1 | 项 |
| 35 | 热水器内胆清洗 | 1 | 项 |
| 三 | 轮机工程 |
| A | 主机拆装解体修理二台（包括齿轮室）、型号：R160ZC3、R160ZC4 ，功率220KW，1000rpm、缸径160mm、行程225mm（配件：潍坊动力），柴油机修理装复后，作系泊试验，工况调整，各项参数指标符合规范要求。 |
| 1 | 气缸盖：气缸12只拆装，清除结碳，水腔清洗水塞检查24只垫片更换、气缸盖换2只 | 1 | 项 |
| 2 | 气缸附件：进、排气门、座各24只，气门导管24只、进排气管床垫，气门锁夹、卡簧各24只，封水圈36、出水床30、风泵床2，。摇臂轴24根、摇12臂根、更换 | 1 | 项 |
| 3 | 活塞组件：活塞12只拆装，活塞、活塞销、铜套更换，活塞环、连杆瓦、连杆螺丝、螺母各12付更换，、风门盖板床24付更换 | 1 | 项 |
| 4 | 缸套：气缸套12只换新，密封圈、上下垫各12付 | 1 | 项 |
| 5 | 主轴承：主轴承、轴瓦检查测量 | 1 | 项 |
| 6 | 齿轮室：齿轮室2台拆解检查，齿轮视情况更换，推力轴承检查，测量，齿轮室床2张更换 | 1 | 项 |
| 7 | 滤器：滑油、柴油2组清洗，2组滤蕊更换 | 1 | 项 |
| 8 | 油底壳：主机2台油底壳清洗、机油更换 | 1 | 项 |
| 9 | 喷油器：12只拆装清洁调试、喷油嘴12只、修理包1只 | 1 | 项 |
| 10 | 高压油泵：油泵2只拆解、柱塞偶件，出油阀、油封、输送泵更换 | 1 | 项 |
| 11 | 中冷器：2台拆装，化学清洗、换锌块 | 1 | 项 |
| 12 | 热交换器：2台清洗、试压、换锌块、端盖板2套 | 1 | 项 |
| 13 | 增压器：2台拆解修理、换密封环、浮动轴承、推力片、承推轴承2套 | 1 | 项 |
| 14 | 气动马达：2台保养、换刮片、床垫隔圈、隔套定位板、离合器轴承4 | 1 | 项 |
| 15 | 齿轮箱：2台齿轮箱解体保养，换倒、顺车摩擦片、密封环、推力环、油封衬套、承麻片、调整垫，冷却器清洗 | 1 | 项 |
| B | 辅机：2台辅机解体保养(包括齿轮室）辅机型号：4135ACaf、功63KW、1500 rpm、修复后作负荷试验，工况调整各项参数指标，符合规范要求 |
| 1 | 气缸盖：进、排气门、导管、阀座各8只卡簧更换，水腔清洗，各床垫、密封圈。 | 1 | 项 |
| 2 | 气缸套：缸套8只拆装更换，封水圈、床垫更换 | 1 | 项 |
| 3 | 活塞组件：活塞，活塞环、连杆瓦各更换，连杆螺丝、保险更换 | 1 | 项 |
| 4 | 转动组件：齿轮检查、测量视情况更换 | 1 | 项 |
| 5 | 滤器：柴油、机油滤器清洗、蕊子更换 | 1 | 项 |
| 6 | 换空气滤器总成 | 2 | 只 |
| 7 | 海、淡水热交换器清洗、底座、支架各2只 | 1 | 项 |
| 8 | 喷油器：解体、清洗、校对压力，更换油嘴8只、修理包1只 | 1 | 项 |
| 9 | 高压油泵：解体、检测、调试，柱塞偶件、出油阀更换 | 1 | 项 |
| C | 空压机：Cz-20/30-1型2台解体、清洗、检查 |
| 1 | 气阀：高、低压阀片更换 | 1 | 项 |
| 2 | 活塞组件：活塞环、轴瓦更换 | 1 | 项 |
| 3 | 气瓶：4只进出气阀研磨、易熔塞更换、气压试验、减压阀检修 | 1 | 项 |
| 4 | 气、雾笛：气、雾笛检修、连接钢丝更换、滑轮折活络、座脚漏水修理 | 1 | 项 |
| D | 液压系统：YBZ柱塞泵，型号63SCY14-1B，系统压力11Mpa，流量85L/mm、溢流阀调整压力15mpa，泵检查、压力调整 |
| 1 | 跳门油缸：油缸换油封4组，柱塞检查、钢丝滑轮拆装、轴光锉保险固定、铜套检查更换，装复后试压调试，配好油嘴、并注好黄油 | 1 | 项 |
| 2 | 系统：查漏检查、管路湿处换O型圈 | 1 | 项 |
| E | 坞修：艉轴、舵轴、螺旋桨、海底阀、箱 |
| 1 | 轴系：左、右艉轴抽出、轴、铜套间隙测量，油封更换 | 1 | 项 |
| 2 | 舵机：舵机及液压系统检查、电磁阀组件漏油换 | 1 | 项 |
| 3 | 舵系：左右舵叶、舵轴拆下，间隙测量、油封更换 | 1 | 项 |
| 4 | 螺旋浆：2只检查修补，测螺距 | 1 | 项 |
| 5 | 阀、阀箱：Ф150海底阀2只拆装清洁研磨，Ф150闸门2只拆装清洁研磨，阀箱、底格栏清洗、油漆、空气管疏通 | 1 | 项 |
| 6 | 管路：总管拆下疏通、清洗、油漆 | 1 | 项 |
| 7 | 滤器：海底阀滤器清洗、油漆、滤网损坏更换 | 1 | 项 |
| 8 | 中间轴承：尾轴2只中间轴承清洗、检查 | 1 | 项 |
| 9 | 轴线：主机、齿轮箱、艉轴2组轴线校对 | 1 | 项 |
| F | 泵、管路阀 |
| 1 | 左主机打污油管子接通 | 1 | 项 |
| 2 | 各舱吸入阀检查拆活 | 1 | 项 |
| 3 | 泵出水阀弦旁3只拆活 | 1 | 项 |
| 4 | 消防泵、通用泵、污水泵检修 | 1 | 项 |
| G | 其它工程 |
| 1 | 锚机、绞缆机检修 | 1 | 项 |
| 2 | 排气管烟囱处检修、包岩棉 | 1 | 项 |
| 3 | 主、付机消音器清灰 | 1 | 项 |
| 4 | 机舱清理、主、付机、齿轮箱清洗喷漆 | 1 | 项 |
| 5 | 机舱换无缝钢管Ǿ34、Ǿ48、Ǿ60、Ǿ76、各2m | 1 | 项 |
| 6 | 修理结束机舱增补工具800元 | 1 | 项 |
| 四 | 电气工程 |
| 1 | 发电机2台解体保养、清洗、加油、检测、发电机型号：兰州三波、SB-HW-50、功率50KW | 1 | 项 |
| 2 | 主配电板检修、紧固、检测绝缘 | 1 | 项 |
| 3 | 驾驶台遥控装置检修 | 1 | 项 |
| 4 | 报警系统调试、机仓 | 1 | 项 |
| 5 | 全船照明灯检修、罩壳清洗部份换、镇流器坏换LED | 1 | 项 |
| 6 | 前、后投光灯检修 | 1 | 项 |
| 7 | 淡水泵电动机保养、连接片更换 | 1 | 项 |
| 8 | 航行灯、信号灯检修 | 1 | 项 |
| 9 | 火警报警器检修 | 1 | 项 |
| 10 | 机舱风机电动机保养 | 1 | 项 |
| 11 | 磁罗经校对 | 1 | 项 |
| 12 | 应急示卫标检测 | 1 | 项 |
| 13 | 舵角指示器校对、调整舵角限位装置调试 | 1 | 项 |
| 14 | 跳门开关箱修理 | 1 | 项 |
| 15 | 探照灯检修 | 1 | 项 |
| 16 | 扩音机修理 | 1 | 项 |
| 17 | 2台空压机电动机解体保养、换轴承（进口） | 1 | 项 |
| 18 | 机仓车钟喇叭修理 | 1 | 项 |
| 19 | 电瓶换新（统一） | 6 | 只 |
| 20 | 前后挡车器检修 | 1 | 项 |
| 21 | 应急消防泵检修 | 1 | 项 |
| 22 | 船上监控系统检修、增键盘1只 | 1 | 项 |
| 五 | 其它 |
| 1 | 住排（修理总共天数20天，上排时间18天，码头上完成试验、称重） | 18 | 天 |
| 2 | 拖船协助上、下排（3000元） | 1 | 项 |
| 3 | 船员住宿（2间，每人每天80元） | 20 | 天 |
| 4 | 修理水下工程及难以考虑周到工程暂估隐蔽工程（暂列金） | 50000 | 元 |

4、浙象汽渡10号船

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 船体油漆工程(上海开林牌油漆） |
| 1 | 重载水线以下，高压水枪冲洗（铲除海生物，、表面漆清除）、除锈30%，全部打磨，补615一度、统漆615、616各一度，自抛光防污漆二度 | 600 | ㎡ |
| 2 | 重载水线以上至主甲板二边弦墙线、高压水枪冲洗；局部除锈40%, ，补615一度、统漆615、616漆各一度，白氯化橡胶漆统漆二度 | 350 | ㎡ |
| 3 | 车辆甲板局部除锈40% ，全部打磨，补615一度、统漆615、616各一度，统漆氯化橡胶艳绿漆二度 | 410 | ㎡ |
| 4 | 跳门正反面局部除锈80%、全部打磨、统漆615二度、616一度，正面统漆氯化橡胶艳绿漆二度，反面统漆白氯化橡胶漆二度 | 278 | ㎡ |
| 5 | 旅客甲板局部除銹60%（好的过厚油漆铲除），全部打磨，补红丹二度、绿甲板漆一度，统漆绿甲板漆一度 | 70 | ㎡ |
| 6 | 驾驶甲板局部除銹60%、（过厚油漆铲除）、全部打磨，补红丹二度、绿甲板漆一度，统漆绿甲板漆一度 | 135 | ㎡ |
| 7 | 罗经甲板局部除锈30%全部打磨，补红丹二度，桔黄、白船壳漆二度 | 95 | ㎡ |
| 8 | 驾驶台外壁统漆白船壳漆一度 | 90 | ㎡ |
| 9 | 旅客甲板外壁及顶部统漆白船壳漆一度 | 245 | ㎡ |
| 10 | 桥楼走道里、外围壁局部除锈15%，补红丹二度、白船壳漆一度 | 190 | ㎡ |
| 11 | 车辆甲板、天棚、弦墙内壁，统漆白船壳漆盖一度 | 330 | ㎡ |
| 12 | 艏艉桥楼甲板局部除锈30%，打磨、补红丹二度，统漆绿甲板漆二度 | 94 | ㎡ |
| 13 | 信号桅及烟囱内外统漆标志漆一度 | 9m | ㎡ |
| 14 | 全船16步梯局部除锈，油漆四度 | 1 | 项 |
| 15 | 锚、锚链除锈、油漆，做好标志 | 1 | 项 |
| 16 | 锚机、风机、带缆桩、栏杆及消防设备除锈、油漆 | 1 | 项 |
| 17 | 写船名、描水线、水尺、车辆车道线及其他标志 | 1 | 项 |
| 18 | 艏尖舱、尾轴弄、空舱水擦干清洗、油漆 | 1 | 项 |
| 19 | 机舱紫红漆部分统漆一度，花铁板上设备、管子打标志漆一度 | 170 | ㎡ |
| 20 | 跳门链子除锈、油漆 | 4 | 根 |
| 21 | 客舱地板甲板油漆一度 | 80 | ㎡ |
| 二 | 船体工程 |
| 1 | 全船锌块更换（中灵） | 4.5㎏ | 30 | 块 |
| 2 |  | 2.5㎏ | 6 | 块 |
| 3 | 左弦护木损坏更换 | 20 | m |
| 4 | 右弦护木损坏更换（460×8） | 10 | m |
| 5 | 左、右舷护木断节补焊 | 5 | 处 |
| 6 | 全船栏杆校正 | 10 | m |
| 7 | 损坏修复更换栏杆管子 | 1.5" | 15 | m |
| 8 |  | 3/4" | 10 | m |
| 9 | 不锈钢栏杆清理油漆、抛光 | 1 | 项 |
| 10 | 驾驶甲板后总门更换1扇（普通木门包不锈钢皮）并配上锁 | 1 | 项 |
| *11 | 厨房装簧修理，灶台面主体不变改装修理 | 1 | 项 |
| *12 | 厨房新安装40L电热水器一台（在外左梯子下）进、出水管接通 | 1 | 项 |
| 13 | 驾驶台做书架（1300×400、放台帐) | 1 | 只 |
| 14 | 厨房购小菜保温柜（500-600元/只） | 1 | 只 |
| 15 | 驾驶台内厕所原来马桶改为小便池，冲水接通，贴脚线更换 | 5 | m |
| 16 | 洗衣机坏更换（1500元左右） | 1 | 台 |
| 17 | 上驾驶台安全通道栏杆处做二扇不锈钢门800×800 | 1 | 项 |
| 18 | 二管轮。水手长房子二间木门表面剥落修理 | 1 | 项 |
| 19 | 驾驶台内走廊新购安装2匹挂式空调一台、拆装装簧板、走廊割放位置 | 1 | 项 |
| 20 | 船艏楼左角2处挖补10mm板600×1200 | 1 | 项 |
| 21 | 左尾楼挖板600×750×10×2块 | 1 | 项 |
| 22 | 右艉楼挖板500×1000×10×1块 | 1 | 项 |
| 23 | 换铁板大小不一、若干处5㎡×8 | 1 | 项 |
| 24 | 跳门大销子14只更换、小销子24只、配保险、垫片 | 1 | 项 |
| 25 | 全船靠巴检查修复、装妥 | 6 | 只 |
| 26 | 艏跳门密封修理、保持水密 | 1 | 项 |
| 27 | 新增上缆钢丝Ǿ26×12.5m、使用按实际尺寸 | 8 | 根 |
| 28 | 两头斗O头、 | 1 | 项 |
| 29 | 跳门钢丝更换调试、卸扣更换、钢丝Ф26×22m×4（南通产） | 4 | 根 |
| 30 | 跳门钢丝转向滑轮、铜套、销子检修，间隙过大更换，配好牛油嘴 | 1 | 项 |
| 31 | 开刀门、浇水泥 | 8 | 只 |
| 32 | 驾驶甲板做不锈钢晒衣架子一只、柱子Ǿ50×2000×1.×3根、横杆Ǿ32×5000 | 1 | 项 |
| 33 | 驾驶台雨刮器修理 | 1 | 项 |
| 34 | 窗帘布更换14扇，单轨1400×1000×10扇（2扇配轨道、滑轮），上、下轨道4扇，1400×930（滑轮缺配齐）要求双面布料遮阳 | 1 | 项 |
| 35 | 左、右吃水舱清洗 | 1 | 项 |
| 36 | 油烟器保养清洗 | 1 | 项 |
| 37 | 修理结束全船落水管疏通 | 1 | 项 |
| 38 | 驾驶台、贵宾室、客舱、船员舱室走道等公共场所擦洗、清洁 | 1 | 项 |
| 39 | 车辆甲板浴室落水管船舷堵死、新做 | 1 | 项 |
| 40 | 甲板消防箱带箱子换 | 2 | 只 |
| 41 | 前、后跳门小舌头裂处补焊、五块变型校正、小舌头板整体校平、新做更换三块（900×900×10）、角钢120×80×7×4500、元钢Ф32×900 | 1 | 项 |
| 42 | 船体测厚（按船检要求进行） | 1 | 项 |
| 43 | 船体空船检测计算、设计院出图纸、计算书 | 1 | 项 |
| 44 | 船体空船检测计算、船上油、水清空，各舱室杂物、机舱备件清理、机舱底部油泥渣、水清理干净。 | 1 | 项 |
| 45 | 船体空船检测计算、组织人员、租小船，航行至风平浪静地方进行测量 | 1 | 项 |
| 三 | 轮机工程 |
| A | 主机拆装解体修理二台、型号：R160ZC3、R160ZC4，功率220KW，1000rpm、缸径160mm、行程225mm（配件：潍坊动力），柴油机修理装复后，作系泊试验，工况调整，各项参数指标符合规范要求。 |
| 1 | 气缸盖：气缸12只拆装，清除结碳，水腔清洗，水塞检查、视情况更换 | 1 | 项 |
| 2 | 气缸附件：进、排气门、气门座、气门导、摇臂、摇臂轴更换，弹簧、卡簧、气门锁夹、 进排气管床垫、封水圈硅、水管床、出水床、风泵床、各垫片拆装换新。二台 | 1 | 项 |
| 3 | 活塞组件：活塞、活塞销、活塞环、连杆铜套、连杆轴瓦、连杆螺丝、螺母更换，卡簧、保险、风门盖板床更换。二台 | 1 | 项 |
| 4 | 缸套：气缸套换新，密封圈、上下垫更换。二台 | 1 | 项 |
| 5 | 主轴承：主轴承、推力轴承、凸轮轴检查 | 1 | 项 |
| 6 | 齿轮室：齿轮、传动轴检查、测量视情况更换，齿轮室床更换 | 1 | 项 |
| 7 | 高压油泵：油泵2只拆解、柱塞偶件，出油阀、低压输送泵更换、各部件检查，，装复定时校调，油封更换 | 1 | 项 |
| 8 | 喷油器：12只拆装清洁调试、喷油嘴更换、修理包一只 | 1 | 项 |
| 9 | 机油泵：检修、机油压力调正 | 1 | 项 |
| 10 | 中冷器：2台拆装、换锌块，化学清洗、装复 | 1 | 项 |
| 11 | 热交换器：2台清洗、试压、锌块、门盖板2块、床垫换新、装复 | 1 | 项 |
| 12 | 增压器：2台拆解，修理调试密封环、2套浮动轴承、推力片、承推轴承2套 | 1 | 项 |
| 13 | 气动件：2台气动马达保养、刮片、床垫、隔圈、隔套、轴承、定位板、离合器更换 | 1 | 项 |
| 14 | 滤器：滑油、柴油2组清洗，2组滤蕊更换 | 1 | 项 |
| 15 | 油底壳：主机2台油底壳、油箱清洗 | 1 | 项 |
| 16 | 齿轮箱：2台齿轮箱解体保养，摩擦片、密封环、轴承、承麻片油封床垫更换、冷却器清洗 | 1 | 项 |
| 17 | 仪器仪表：校对、调试，不合要求更换 | 1 | 项 |
| B | 辅机型号：TD226B-6CD、功率90KW、1500 rpm、2#辅机解体保养、装复后作负荷试验，工况调整各项参数指标，符合规范要求，1#零星保养。 |
| 1 | 气缸盖：2＃辅机进排气门、导管、阀座、摇臂、摇臂轴、弹簧、卡簧更换，水腔清洗，各床垫、密封圈。1#辅机气门间隙调正。 | 1 | 项 |
| 2 | 气缸套：2＃辅机缸套6只拆装更换，封水圈、床垫更换 | 1 | 项 |
| 3 | 活塞组件：2＃辅机、活塞、活塞环、连杆瓦、连杆螺丝、保险更换 | 1 | 项 |
| 4 | 喷油器：2台辅机解体、校对压力，油嘴更换12只、修理包1只 | 1 | 项 |
| 5 | 高压油泵：2＃辅机解体、检测、调试，柱塞偶件、出油阀更换 | 1 | 项 |
| 6 | 齿轮室：2＃辅机检查、测量视情况更换 | 1 | 项 |
| 7 | 滤器：2台辅机柴油、机油滤器清洗、蕊子更换 | 1 | 项 |
| 8 | 热交换器：2台辅机热交器清洗、装复 | 1 | 项 |
| C | 空压机：2ZF-034/30-B型2台解体、清洗、检查、测量 |
| 1 | 气阀：高、低压阀片更换 | 1 | 项 |
| 2 | 活塞组件：活塞、活塞环、轴瓦、缸套更换 | 1 | 项 |
| 3 | 阀、管路：单向阀2只更换、空气调压阀清洗调试、管路检修 | 1 | 项 |
| 4 | 气瓶：4只进出气阀研磨，易熔塞更换，气压试验、减压阀检修 | 1 | 项 |
| 5 | 气、雾笛：检查、连接钢丝换、滑轮拆活络 | 1 | 项 |
| D | 液压系统：YBZ柱塞泵，型号63SCY14-1B，系统压力11Mpa，流量85L/mm、溢流阀调整压力15mpa，泵检查、压力调整 |
| 1 | 跳门油缸：油缸换油封4组，钢丝滑轮拆装、轴、铜套检查、磨损严重更换，装复后调试，并注好黄油 | 1 | 项 |
| 2 | 系统：查漏检查、管路湿处换O型圈 | 1 | 项 |
| 3 | 滤器：油箱、滤器清洗 | 1 | 项 |
| E | 坞修：艉轴、舵轴、螺旋桨、海底阀、箱 |
| 1 | 轴系：左、右艉轴抽出、轴、铜套间隙测量，油封更换 | 1 | 项 |
| 2 | 左、右艉轴探伤 | 1 | 项 |
| 3 | 中间轴承：2只中间轴承清洗、检查 | 1 | 项 |
| 4 | 舵系: 左、右舵叶、舵轴拆下，间隙测量、油封更换 | 1 | 项 |
| 5 | 舵机: 舵机及液压系统、管路检，、油箱、滤器清洗。 | 1 | 项 |
| 6 | 螺旋浆: 2只拆下检查修补，测螺距，损坏严重送专业厂修理。 | 1 | 项 |
| 7 | 阀、阀箱: Ф150海底阀2只解体清洁研磨，Ф150闸门2只解体清洁研磨，阀箱、底格栏3只清洗、油漆、空气管疏通 | 1 | 项 |
| 8 | 管路: 总管拆下疏通、清洗、油漆 | 1 | 项 |
| 9 | 滤器: 海底阀滤器清洗、油漆、滤网损坏更换 | 1 | 项 |
| F | 泵、管路阀 |
| 1 | 消防泵: 出口阀修理拆活、出水效用试验 | 1 | 项 |
| 2 | 污水泵: 出口阀修理拆活 | 1 | 项 |
| 3 | 压载泵: 出口阀修理拆活、出水效用试验 | 1 | 项 |
| 4 | 主、副机出口阀检修拆活 | 1 | 项 |
| 5 | 排气管烟囱处检修、包岩棉 | 1 | 项 |
| 6 | 污油出口¾管子换 | 1.5 | m |
| 7 | 主、付机、齿轮箱喷漆 | 1 | 项 |
| 8 | 机仓舱底清舱、污水、泥渣全部清空 | 1 | 项 |
| 9 | 机舱换海水管子(无缝钢管2吋以下大小不一) | 10 | m |
| 四 | 电气工程（发电机：上海马拉松、64KW、MP-H-64-4） |
| 1 | 2﹟发电机清洗保养、检测、轴承更换（进口） | 1 | 项 |
| 2 | 主配电板检修及仪表校对 | 1 | 项 |
| 3 | 舵机电动机解体保养 | 2 | 台 |
| 4 | 空压机电动机保养、轴承检查 | 2 | 台 |
| 5 | 跳门液压电动机保养、轴承检查 | 2 | 台 |
| 6 | 风机电动机保养、换轴承（进口），清洁、装置噪音大检修 | 4 | 台 |
| 7 | 淡水泵电动机检修、轴承、连接盘更换 | 2 | 台 |
| 8 | 电瓶换新（统一） | 6 | 只 |
| 9 | 航行灯、信号灯检修 | 1 | 项 |
| 10 | 全船照明灯检修、罩壳清洗、镇流器坏改为LED灯 | 1 | 项 |
| 11 | 雷达有时无回波，修理 | 1 | 项 |
| 12 | 驾驶台遥控装置修理、线路整理 | 1 | 项 |
| 13 | 机仓车钟、火警报警器检测、效用试验 | 1 | 项 |
| 14 | AIS、GPS、电子海图、无线电设备检测、效用试验 | 1 | 项 |
| 15 | 磁罗经校对 | 1 | 项 |
| 16 | 应急示卫标检测 | 1 | 项 |
| 17 | 油压、水温控制器检查 | 1 | 项 |
| 18 | 报警系统调试 | 1 | 项 |
| 五 | 其他 |
| 1 | 住排（修理总共天数20天，上排时间18天，码头上完成试验、称重） | 18 | 天 |
| 2 | 拖船协助上、下排（3000元） | 1 | 项 |
| 3 | 船员住宿（2间，每人每天80元） | 20 | 天 |
| 4 | 修理水下工程及难以考虑周到工程暂估隐蔽工程（暂列金） | 50000 | 元 |